## Slide 1
ЛЕКЦИЯ №2
Тема: Основные породообразующие
минералы. Классификация горных пород.
Дисциплина: Общая и историческая геология
Образовательная программа:
6В07201 «Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Автор:
и.о. доцента кафедры ГРМПИ,
PhD Пономарева Екатерина Вадимовна
НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА» Кафедра «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»

## Slide 2: План лекции
1. Основные породообразующие минералы
2. Морфологические признаки минералов
3. Классификация горных пород
4. Шкала Протодьяконова

## Slide 3
Цель лекции – изучить свойства, условия образования, строение, характеристики основных породообразующих минералов, классификацию горных пород.

## Slide 4
Роль и место темы лекции в дисциплине, связь с другими дисциплинами
Дисциплина «Общая и историческая геология» ставит целью изучение и усвоение обучающимися комплекса теоретических и практических знаний о Земле и земной коре, как источника образования разнообразного мира минералов, горных пород и полезных ископаемых. Получение геологических знаний об истории Земли от древнейших доступных изучению этапов ее развитие до современной эпохи.
Эти знания необходимы для понимания строения и истории формирования Земли, закономерностей распределения в земной коре химических элементов и полезных ископаемых.
Изучение свойств, условий образования, строения, характеристик основных породообразующих минералов, а так же классификации горных пород является актуальной задачей, имеет научное значение и используется для поисков полезных ископаемых.
Знания полученные при изучении материалов данной лекции используются при изучении таких дисциплин как «Геология МПИ», «Промышленные типы МПИ», при прохождении профессиональных практик.

## Slide 5
Основные породообразующие минералы
Минералами называются однородные по составу, строению и физическим свойствам природные химические соединения или элементы, образующиеся в различных геосферах Земли в результате протекания сложных физико-химических процессов.
В природе минералы находятся, преимущественно, в твердом агрегатном состоянии. Реже встречаются жидкие (вода, ртуть) и газообразные минералы (горючие газы, углекислый газ).

## Slide 6
Основные породообразующие минералы
В настоящее время известно более 3000 минералов, но лишь немногие из них имеют массовое распространение в природе и, объединяясь друг с другом, образуют горные породы. Такие широко распространённые минералы, преобладающие в составе горных пород, получили название главных или породообразующих минералов.

## Slide 7
Породообразующие минералы в составе определенной горной породы образуют, как правило, постоянное количественное соотношение минеральных веществ и обуславливают основные физико-химические свойства породы.
Минералы, которые не являются неотъемлемой частью горных пород, называются второстепенными или акцессорными. Они чаще встречаются в небольшом количестве, но иногда существенное влияние оказывают на свойства горных пород.

## Slide 8
Классификация породообразующих минералов
Минералы классифицируются по различным признакам: по химическому составу, происхождению, кристаллографическим и кристаллохимическим особенностям, сопротивляемости к выветриванию, оптическим и другим свойствам.
Химическая классификация основана на формулах, полученных эмпирическим путем, в основном отражающих соотношение химических элементов в составе конкретного материала. Сокращенная химическая классификация минералов приведена в таблице.

## Slide 9
КЛАСС | ГРУППА | ПОДГРУППА | ВИД
1 | 2 | 3 | 4
СИЛИКАТЫ | АЛЮМОСИЛИКАТЫ | ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ | ОРТОКЛАЗ, ПЛАГИОКЛАЗ
 |  | ФЕЛЬДШПАТИДЫ | НЕФЕЛИН, ЛЕЙЦИТ
 |  | СЛЮДЫ | МУСКОВИТ, БИОТИТ
 | МЕТАСИЛИКАТЫ | ПИРОКСЕНЫ | АВГИТ
 |  | АМФИБОЛЫ | РОГОВАЯ ОБМАНКА, АКТИНОЛИТ
 | ОРТОСИЛИКАТЫ | – | ОЛИВИН
 | ВТОРИЧНЫЕ СИЛИКАТЫ | – | ТАЛЬК, СЕРПЕНТИН, АСБЕСТ, ХЛОРИТ, РОДОНИТ, ХРИЗОЛИТ
 |  | ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ | КАОЛИНИТ, МОНТМОРИЛЛОНИТ, ГИДРОСЛЮДЫ (ИЛЛИТ, ГЛАУКОНИТ)
КАРБОНАТЫ | – | – | КАЛЬЦИТ, ДОЛОМИТ, МАГНЕЗИТ
ОКСИДЫ | – | – | КВАРЦ, ГЕМАТИТ, ХАЛЦЕДОН, КРЕМЕНЬ, КОРУНД
ГИДРООКСИДЫ | – | – | ЛИМОНИТ, ОПАЛ
СУЛЬФАТЫ | – | – | ГИПС, АНГИДРИТ, МИРАБИЛИТ
СУЛЬФИДЫ | – | – | ПИРИТ, МАРКАЗИТ, КИНОВАРЬ
ГАЛОИДЫ | – | – | ГАЛИТ, СИЛЬВИН, ФЛЮОРИТ
ФОСФАТЫ | – | – | АПАТИТ, ФОСФОРИТ
ВОЛЬФРАМАТЫ | – | – | ВОЛЬФРАМ
САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |  |  | ГРАФИТ, СЕРА, СЕРЕБРО, МЕДЬ

## Slide 10
Морфологические признаки минералов
Морфологические особенности минералов включают в себя облик кристалла (габитус или форму) и характер срастания (форму нахождения минерала в природе).
Все кристаллические минералы отличаются заметно выраженным габитусом – определенными очертаниями, отражающими внутреннее строение минерала и условия его образования. По габитусу минералы можно разделить на изоморфные зерна, вытянутые пластинки, иголки, волокна и пр.

## Slide 11
Морфологические признаки минералов
Реже встречаются кристаллы с четко выраженными геометрическими формами в виде различных многогранников, таких как: куб, призма, пирамида, моноэдр, диэдр, тетраэдр, гексаэдр и др.
К примеру, у галита кристаллы имеют форму гексаэдра (куба); у кальцита – ромбоэдр; некоторые минералы можно идентифицировать только по их габитусу (горный хрусталь, который образует шестигранные призмы, завершающиеся пирамидами).

## Slide 12
В природе минералы могут встречаться в виде одиночных кристаллов, их сростков, а также минеральных агрегатов.
Одиночные кристаллы – это четко выраженные геометрические многогранники, сформировавшиеся в условиях медленной кристаллизации и свободного роста в пространстве.
Двойник – это два кристалла, сросшиеся в определённом направлении. Характерный пример – двойник гипса – «ласточкин хвост».
В зависимости от условий образования и химического состава минералы образуют характерные по виду естественные скопления зёрен или кристаллов, называемые агрегатами.

## Slide 13
Зернистые агрегаты – есть скопление кристаллических минеральных зерен разнообразной формы. В зависимости от условий образования такие агрегаты могут быть: крупно-, средне- и мелкозернистыми.
Пластинчатыми агрегатами называют скопления, имеющие пластинчатый облик.
Землистые массы представляют собой мягкие мучнистые, тонкозернистые агрегаты минералов, среди которых даже с помощью лупы невозможно различить кристаллические образования.
Друзы – сростки кристаллов, прикрепленных одним концом к общему основанию. Друзы, в которых мелкие кристаллы одинаковой высоты, называются щетками.

## Slide 16
Секреции – скопления минералов внутри горных пород в полостях разной формы. Рост минерала идет от стенок полости к ее центральной части.
Конкреции – образования округлой или неправильной формы (желваки).

## Slide 17
Оолиты – шаровидные или эллипсовидные образования, имеющие в разрезе концентрическое строение.

## Slide 18
Дендриты – древовидные ветвистые скопления минералов, образующиеся при быстрой кристаллизации вещества в тонких трещинах или вязкой породе.

## Slide 19
Натечные формы – это минеральные образования в виде сосулек, корочек сложного строения, почковидных натёков и др.
Сталактит – каменная сосулька, свисающая с потолка пещеры. Капли воды, веками и тысячелетиями, капают с потолка пещеры. Скорость роста сосулек может сильно отличаться. Одни могут вырасти на два сантиметра за год, другие на столько же за век. Содержащиеся в них минералы и учавствуют в образовании сталактита.
Сталагмит – та же сосулька, но растущая с пола пещеры.
Сталагнат – сросшийся сталактит с сталагмитом. Если очень долго подождать, то сталактит и сталагмит удлиняются настолько, что соединятся друг с другом.

## Slide 21
Псевдоморфозы – ложные формы, не свойственные данному минералу.

## Slide 23
Классификация горных пород
Горная порода — это природная совокупность минералов и минералоподобных веществ. Когда материал затвердевает или кристаллизуется из лавы или магмы — это магматическая порода. Далее магматическая порода может стать осадочной, благодаря действию ветра и разрушению. На последней ступени порода под воздействием тепла и давления изменяет свое минеральное содержание и становится метаморфической.
Большая часть исследований в
области геологии связана с изуче-
нием горных пород, потому что
именно они несут в себе всю
историю Земли.

## Slide 24
Существует три главных типа: магматические; осадочные; метаморфические.
Каждая порода имеет в своей структуре определенные минералы. Каждый минерал имеет определенные физические свойства, и существует множество тестов для определения каждого из них.
Образцы пород могут быть проверены на: структуру, текстуру, цвет, спайность, излом, прозрачность, наличие прожилков, твердость (по шкале Мооса), плотность, слоистость, кристалличность, удельный вес, блеск, хрупкость, растворимость в кислотах, пористость, электропроводность, магнитность, вкус, запах, наличие остатков организмов, происхождение, химический состав и т.д.

## Slide 25
Происхождение (генезис):
магматические (глубинные, излившиеся);
осадочные (обломочные, органические, химические);
метаморфические.
Химический состав:
силикатные;
фосфатные;
сульфатные;
карбонатные;
щелочные.
Морфологические свойства:
плотность (плотная, рыхлая);
кристалличность (кристаллическая, землистая);
структура (крупно-, средне-(1-2 мм), мелкозернистая);
текстура (массивная, слоистая, со следами течения, волокнистая);
наличие остатков организмов.
Механические свойства:
твёрдость (по шкале Мооса);
спайность (свойство минерала раскалываться по определённым направлениям с образованием плоских зеркальных поверхностей);
излом (раковистый, кристаллический, неровный).

## Slide 26
Оптические свойства:
цвет;
прозрачность;
черта (цвет порошка минерала) – цвет черты, оставленной на фарфоровой неглазурованной пластинке – бисквите;
блеск (способность минерала отражать падающий на него поток света).
Дополнительные свойства:
хрупкость;
упругость;
ковкость;
магнитность;
растворимость в кислотах;
вкус: минералы могут иметь отличительный вкус, например, галит на вкус как поваренная соль;
запах: у минералов может быть характерный запах, например, сера пахнет тухлыми яйцами;
Окаменелость – это результат процесса окаменения органического материала. В результате органический материал со временем заменяется минералами. Хорошим примером окаменения является окаменелое дерево. Любой организм, начиная от бактерий, заканчивая позвоночным, может стать окаменелостью.

## Slide 27: Определение твердости минералов
Шкала Мооса
(шкала твердости)
1 – тальк
2 – гипс
3 – кальцит
4 – флюорит (плавиковый шпат)
5 – апатит
6 – ортоклаз (полевой шпат)
7 – кварц
8 – топаз
9 – корунд
10 – алмаз
Шкала твердости из подручных средств
Ноготь – 2,5
Медная монета – 3
Стекло – 5
Лезвие ножа или бритвы – от 5,5 до 6,5

## Slide 28: Шкала Мооса (шкала твердости)

## Slide 29: Шкала определения твердости минералов из подручных средств

## Slide 30: Шкала Протодьяконова
Шкала Протодьяконова – шкала коэффициента крепости горной породы. Разработана в начале XX века Протодьяконовым М.М. и является одной из первых классификаций пород.
Основывается на измерении трудоемкости их разрушения при добывании. Чем выше коэффициент крепости руды, тем сложнее ее измельчать.
Расчет коэффициента крепости производится по формуле:
f = σсж·10-7,
где: σсж – прочность пород на сжатие, Па.
Максимальный коэффициент крепости равен 20 – это в высшей степени крепкие породы. Коэффициент крепости 15 – очень крепкие породы, крепкие породы соответствуют 10 категории, довольно крепкие – 6 категории, средние – 4 категории, довольно мягкие – 2, мягкие – 1.

## Slide 31: Шкала Протодьяконова
Коэффициент крепости f по шкале проф. М. М. Протодьяконова

## Slide 32
Вывод:
Были изучены основные породообразующие минералы, классификация горных пород.
Контрольные вопросы
1. Что такое минерал?
2. Что такое горная порода?
3. Какие существуют типы горных пород?
4. Какие существуют морфологические признаки минералов?
5. В каких агрегатных состояниях встречаются минералы?
6. Какие минералы относятся к основным породообразующим?
7. Какие механические свойства имеют минералы и горные породы?
8. Что такое окаменелость?
9. Что такое Шкала Мооса?
10. Что такое Шкала Протодьяяконова?

## Slide 33
Список литературы
1. Общая геология: учебник / Н.В.Короновский, Н.А.Ясаманов. – М.: «Академия», 2010
2. Историческая геология / Н.В.Короновский, В.Е.Хаин, Н.А.Ясаманов. – М.: «Академия», 2011
3. Общая геология/ Мильничук В.С., Арабаджи М.С. – М.: Недра, Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2013
4. Сборник задач по дисциплине «Общая и историческая геология» / Б.Д. Билялов, А.Н. Копобаева, КарГТУ, 2013
5. Методические указание по курсу «Общая геология», «Элементы залегания и горный компас» / Н.А. Беркалиев, Караганда, 2012
6. Методические указания для лабораторных работ №3 по дисциплине «Общая и историческая геология» Б.Д. Билялов, А.Н. Копобаева, КарГТУ, 2013
7. Методические указания для лабораторных работ №5-10 по дисциплине «Общая и историческая геология» / Б.Д. Билялов, А.Н. Копобаева, КарГТУ, 2013
Интернет-ресурс
8. http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ)
9. http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека)
10. http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии)