## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Слайд-лекция
Тема: Товарные продукты горного производства. Дисциплина: «Экономика минерально-сырьевой отрасли»
7М07202 «Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых»
доктор PhD Мадишева Р.К.,
кафедра ГРМПИ

## Slide 2
1. Товарные продукты горного производства
1.1 Классификация минерального сырья
В настоящее время из недр извлекается около 200 видов полезных ископаемых. Приведенная ниже экономическая классификация полезных ископаемых и минерального сырья построена на признаке преимущественного использования отдельных групп в отраслях промышленности. Некоторые полезные ископаемые многоотраслевого использования вынужденно повторяются в разных подгруппах.
По отношению к транспортным издержкам минеральное сырье подразделяются на две группы:
сырье повсеместного размещения или общераспространенные полезные ископаемые (ubiquitousminerals);
локализованное сырье из индивидуально расположенных месторождений (individualmineminerals).
К первой группе относятся материалы, более менее одинаково размещены по территории региона - подземные воды, глина, песок, песчано-гравийная смесь, известняк, строительный камень и др. Транспортные издержки делают экономически нецелесообразными перемещения этих видов дешевого сырья на большие расстояния.
К локализованным материалам относятся те виды, которые в силу геологических или экономических причин могут быть вовлечены в производство лишь в определенных местах - участках расположения их месторождений. К этой группе относится подавляющее большинство видов минерального сырья.

## Slide 3
В настоящее время из недр извлекается около 200 видов полезных ископаемых. Приведенная ниже экономическая классификация полезных ископаемых и минерального сырья построена на признаке преимущественного использования отдельных групп в отраслях промышленности. В ней выделено 8 групп и 35 подгрупп полезных ископаемых (см. табл. 1). Некоторые полезные ископаемые многоотраслевого использования вынужденно повторяются в разных подгруппах.
По степени освоенности минеральные виды полезных ископаемых подразделяются на традиционные и нетрадиционные.
К традиционным полезным ископаемымотносятся большинство основных видов минерального сырья, используемых потребителями для производства определенных товаров и услуг в течение продолжительного периода времени (десятки и сотни лет).
Нетрадиционные полезные ископаемые представляют собой новые минеральные виды, ранее не вовлекаемые в производство. Большинство традиционных полезных ископаемых в недалеком прошлом также были нетрадиционными, а зачастую и экзотическими: например, алюминий в XIX веке считался редким драгоценным металлом, а урановые руды – лишь сырьем для производства радиевой люминесцирующей краски.
К появлению новых нетрадиционных источников сырья приводит открытие промышленных концентраций нового минерала или минерала, известного ранее лишь как акцессорного; новой парагенетической ассоциации промышленного минерала; новых полезных свойств у известного промышленного минерала. Вовлечение в оборот новых и нетрадиционных видов минерального сырья – важный элемент интенсивного воспроизводства минерально-сырьевой базы.

## Slide 4
Виды товарной продукции товарного сырья
В зависимости от области использования полезного ископаемого и некоторых особенностей этого использования, в качестве товарного продукта горных предприятий могут выступать:
1. Полезное ископаемое (газ, жидкость, руда или горная масса), непосредственно добытое из недр в природном виде или после обработки, придающий потребительские свойства и выполняемой на месте добычи (обезвоживание, деэмульсия и обессолевание нефти, сепарация газа, осветление и обеззараживание питьевых вод, для твердых продуктов: сортировка, отмывка, размол, распиловка, иногда – обжиг).
2. Концентрат, полученный при обогащении добытого сырья и используемый как полуфабрикат для дальнейшей переработки в один или несколько товарных продуктов.
3. Металл, кристаллосырье или иной минеральный продукт, которые при обогащении добытого сырья имеют товарный вид уже после первичной переработки.

## Slide 5
Продукцией предприятий горной промышленности является минеральное сырье, извлекаемое из недр земли в целях удовлетво­рения потребности народного хозяйства страны.
В составе минерального сырья: топливно-энергетическое сырье, руды черных и цветных металлов, строительные материалы, удоб­рения, химическое сырье и пр. Минеральное сырье, поставляемое горными предприятиями по­требителям, должно соответствовать утвержденным техническим условиям и ГОСТам, регламентирующим его качество.
Продукция горных предприятий различается по степени ее со­ответствия основному профилю предприятия, уровню своей готов­ности и качеству.
В зависимости от степени соответствия основному профилю предприятия продукция подразделяется на основную и побочную (попутную).
К основной продукции относятся полезные ископаемые, для добычи которых построено данное предприятие, и продукты их обогащения или переработки.
К побочной продукции относится продукция, которая может быть получена попутно с добычей основной продукции.
В зависимости от уровня готовности продукция горных пред­приятий подразделяется на готовую продукцию, полуфабрикат и незавершенное производство.
К готовой продукции относят полезное ископаемое, соответ­ствующее установленным техническим условиям или ГОСТам и подготовленное для отправки потребителю.

## Slide 6
Полуфабрикат - это продукция, законченная производством в одном подразделении горного предприятия и подлежащая даль­нейшей переработке другими подразделениями этого предпри­ятия.
Например, добытая на карьере сырая руда, подлежащая даль­нейшей переработке на обогатительной фабрике, и т. п.
Незавершенное производство. К этому виду продукции отно­сится продукция с незаконченным циклом производства в пределах одного подразделения предприятия.
Качество продукции определяется совокупностью ее свойств, удовлетворяющих определенные потребности потребителей. Для продукции горно-добывающих предприятий оно оценивается уров­нем основных показателей, характеризующих данное полезное ис­копаемое, и степенью отклонения величины этих показателей от установленного для них нормативного значения.
Так, например, качество угля оценивается наличным количест­вом золы в угле, влаги, удельной теплотой сгорания рабочего топ­лива, размером кусков угля и т. п.