## Slide 1
Слайд-лекция
Тема: Классификация запасов полезных ископаемых
Дисциплина: «Экономика нефтегазовой отрасли»
доктор PhD Мадишева Р.К.,
кафедра ГРМПИ
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»

## Slide 2: КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
Каждая отрасль промышленности отличается от другой:
Характером производимой продукции
Своеобразием технологического процесса и технологической базы
Особым профессиональным составом кадров
Разнородностью потребляемого сырья.

## Slide 3: Отрасли промышленности делятся по
Экономическому назначению:
Группа А – отрасли, производящие средства производства
Группа Б – отрасли, производящие предметы труда
По характеру воздействия на предметы труда:
ДОБЫВАЮЩАЯЯ
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ

## Slide 4: ТЭК – состоит из двух видов отраслей:
1.ТОПЛИВНАЯ ОТРАСЛЬ:
Нефтяная
Газовая
Угольная
Сланцевая
Уранодобывающая
2.ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ:
Электроэнергетика (ГЭС,АЭС)
Теплоэнергетика (ТЭС)

## Slide 5: Последние опубликованные статистические данные по ТЭКу
Обрабатывающие производства – 37,7%
Оптовая розничная торговля – 17,8%
Добыча полезных ископаемых – 17,1%
Транспорт и связь – 13,9%
Другие производства – 8,7%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4,8%

## Slide 6: Основными составляющими ТЭК является НЕФТЕ-ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕСК (НГК).
На долю НГК приходится 12% промышленного производства России и 3% занятых в нем

## Slide 7: Понятия запасов и ресурсов полезных ископаемых
Запасы полезных ископаемых — количество полезных ископаемых, (минерального или органического происхождения) для данного месторождения, определенное по данным геологической разведки.
Ресурсы полезных ископаемых – ве­ро­ят­ное ко­ли­че­ст­во по­лез­ных ис­ко­пае­мых в не­драх Зем­ли. В от­ли­чие от за­пасов по­лез­ных ис­ко­пае­мых, ре­сур­сы не под­счи­ты­ва­ют­ся, а оце­ни­ва­ют­ся на ос­но­ва­нии бла­го­при­ят­ных гео­ло­гических пред­по­сы­лок, ана­ло­гии с из­вест­ны­ми ме­сто­ро­ж­де­ния­ми, по ре­зуль­та­там гео­ло­го-съё­моч­ных, гео­фи­зических, гео­хи­мических и других ра­бот.
Раз­ли­ча­ют запасы и ре­сур­сы твёр­дых по­лез­ных ис­ко­пае­мых, уг­ле­во­до­ро­дов, под­зем­ных вод.

## Slide 8: Запасы твердых полезных ископаемых
В Республике Казахстан действует «Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», утвержденная приказом Председателя Комитета геологии и охраны недр от 28 августа 2001 г. № 268-п 1. Согласно этим классификациям, запасы твердых полезных ископаемых разделяются по степени изученности, разведанности и по экономическому значению.

## Slide 9: Классификация запасов и прогнозных ресурсов
По степени изученности выделяются группы запасов и прогнозных ресурсов.
Запасы полезных ископаемых подсчитываются по результатам геологоразведочных работ и работ, выполняемых в процессе освоения месторождений.
Прогнозными считаются ресурсы неразведанных или необнаруженных месторождений полезных ископаемых, наличие которых предполагается на основании благоприятной геологической обстановки, прямых или косвенных поисковых признаков.
Запасы подсчитываются только по известным месторождениям.

## Slide 10: Группы месторождений по сложности геологического строения
Необходимая и достаточная степень разведанности запасов твердых полезных ископаемых определяется в зависимости от сложности геологического строения месторождений, которые подразделяются по данному признаку на следующие группы:
1-я группа. Месторождения (участки) простого геологического строения с крупными и весьма крупными, реже средними по размерам телами полезных ископаемых с ненарушенным залеганием или слабонарушенным залеганием, характеризующимися устойчивыми мощностью и внутренним строением, выдержанным качеством полезного ископаемого, равномерным распределением основных ценных компонентов.
Особенности строения месторождений (участков) определяют возможность выявления в процессе разведки запасов категорий A, B, C1 и C2. К этой группе относятся большинство месторождений углей, очень крупные и выдержанные месторождения черных и цветных металлов, горнохимического и технического сырья и стройматериалов.

## Slide 11
2-я группа. Месторождения (участки) сложного геологического строения с крупными и средними по размерам телами с нарушенным залеганием, характеризующимися неустойчивыми мощностью и внутренним строением, либо невыдержанным качеством полезного ископаемого и неравномерным распределением основных ценных компонентов. Ко второй группе относятся также месторождения углей, ископаемых солей и других полезных ископаемых простого геологического строения, но со сложными или очень сложными горно-геологическими условиями разработки. Особенности строения месторождений (участков) определяют возможность выявления в процессе разведки запасов категорий B, C1 и C2.
3-я группа. Месторождения (участки) очень сложного геологического строения со средними и мелкими по размерам телами полезных ископаемых с интенсивно нарушенным залеганием, характеризующимися очень изменчивыми мощностью и внутренним строением и тд. Запасы месторождений этой группы разведываются преимущественно по категориям C1 и C2. К этой группе относятся большинство месторождений редких металлов, золота, алмазов и др.

## Slide 12
4-я группа. Месторождения (участки) с мелкими, реже средними по размерам телами с чрезвычайно нарушенным залеганием, либо характеризующиеся резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения, крайне неравномерным качеством полезного ископаемого. Запасы месторождений этой группы разведываются преимущественно по категории C2. К этой группе обычно относятся месторождения камнесамоцветного и пьезооптического сырья, мелкие месторождения редких металлов и золота.
При отнесении месторождений к той или иной группе могут использоваться количественные показатели оценки изменчивости основных свойств оруденения, характерные для каждого конкретного вида полезного ископаемого.

## Slide 13: Запасы и прогнозные ресурсы
По степени достоверности запасы твердых полезных ископаемых подразделяются на категории А, В, C1 и C2.
Прогнозные ресурсы по степени их обоснованности подразделяются на категории Р1, Р2 и Р3. Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых категории P1 оцениваются по рудопроявлениям и флангам месторождений, а категорий P2 и P3 – для бассейнов, районов, рудных полей (P2) или геологически благоприятных территорий (P3), т.е. связываются с еще не открытыми месторождениями.
Рассмотрим условия отнесения запасов и ресурсов к той или иной категории.

## Slide 14: Прогнозные ресурсы
Прогнозные ресурсы категории P1 учитывают возможность прироста запасов за счет расширения площадей распространения тел полезного ископаемого за контурами запасов или дополнительного выявления новых тел полезного ископаемого на разведанных и разведуемых месторождениях.
Оценка ресурсов основывается на результатах геологических исследований площадей возможного распространения полезного ископаемого, а также на результатах одиночных скважин и геологической экстраполяции структурных, литологических, стратиграфических и других особенностей, установленных на более изученной части месторождения.

## Slide 15: Прогнозные ресурсы
Прогнозные ресурсы категории Р2 предполагают возможность обнаружения в бассейне, районе, рудном узле, рудном поле новых месторождений полезных ископаемых, предполагаемое наличие которых основывается на положительной оценке выявленных проявлений, а также геофизических и геохимических аномалий, природа и возможная перспективность которых установлена единичными выработками.
Прогнозные ресурсы категории Р3 учитывают лишь потенциальную возможность формирования и промышленной локализации месторождений того или иного полезного ископаемого на основании благоприятных стратиграфических, литологических, тектонических и других предпосылок. Оценка ресурсов этой категории производится по предположительным параметрам на основе аналогии с более изученными площадями.

## Slide 16: Запасы категории А
Запасы категории А должны удовлетворять следующим требованиям:
установлены размеры, форма и залегание тел полезного ископаемого, изучены изменчивость их количественных и качественных параметров, выделены и оконтурены безрудные и некондиционные участки внутри тел полезного ископаемого, при наличии разрывных нарушений установлены их положение и амплитуды смещения;
оконтурены промышленные типы и сорта полезного ископаемого, установлены их состав и распределение ценных и вредных компонентов по минеральным формам, качество выделенных промышленных типов и сортов полезного ископаемого охарактеризовано в соответствии с установленными кондициями;
контур запасов полезного ископаемого определен однозначно в соответствии с установленными кондициями по результатам детального опробования густой регулярной сети скважин и горных выработок, позволяющих определить параметры подсчета с высокой достоверностью.

## Slide 17: Запасы категории B
Запасы категории B должны удовлетворять следующим требованиям:
установлены размеры, основные особенности и изменчивость формы, внутреннего строения и условий залегания тел полезного ископаемого, пространственное размещение внутренних безрудных и некондиционных участков, при наличии крупных разрывных нарушений установлены их положение и амплитуды смещения;
определены минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов, промышленные типы и сорта полезного ископаемого, установлены закономерности их пространственного распределения и количественного соотношения;;
контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с установленными кондициями достаточно надежно, но неоднозначно по результатам опробования регулярной сети скважин и горных выработок с включением в него ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной геологическими критериями.

## Slide 18: Запасы категории С1
Запасы категории С1 должны удовлетворять следующим требованиям:
выяснены размеры и характерные формы тел полезного ископаемого, основные особенности условий их залегания и внутреннего строения, оценены изменчивость и возможная прерывистость тел полезного ископаемого;
определены минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов, природные разновидности, промышленные типы полезного ископаемого, установлены общие закономерности их пространственного распространения и количественные соотношения, охарактеризовано качество выделенных промышленных типов руд.
контур запасов полезного ископаемого определен с приемлемой точностью в соответствии с установленными кондициями по результатам опробования редкой регулярной сети скважин и горных выработок и геологически обоснованной экстраполяции.

## Slide 19: Запасы категории С2
Запасы категории С2 должны удовлетворять следующим требованиям:
размеры, форма, внутреннее строение тел полезного ископаемого и условия их залегания определены по геологическим данным и подтверждены вскрытием полезного ископаемого единичными скважинами и горными выработками;
качество и технологические свойства полезного ископаемого определены по результатам исследований рядовых и лабораторных проб, либо оценены по аналогии с более детально изученными участками того же или другого подобного месторождения;
контур запасов полезного ископаемого определен приближенно в соответствии с требованиями установленных кондиций, на основании опробования ограниченного количества скважин, горных выработок и естественных обнажений, и путем обоснованной экстраполяции параметров, установленных при подсчете запасов более высоких категорий.

## Slide 20: Балансовые и забалансовые запасы
По экономическому значению запасы подразделяются на группы балансовых (экономических) и забалансовых (потенциально-экономических).
Балансовые (экономические) - это запасы, использование которых экономически целесообразно при существующей либо осваиваемой промышленностью прогрессивной технике и технологии добычи и переработки сырья с соблюдением требований по рациональному и комплексному использованию недр и охране окружающей среды. Балансовые запасы в свою очередь подразделяются на:
Экономические балансовые запасы - это запасы, добыча которых целесообразна в условиях конкурентного рынка т. е. средняя ценность ежегодно добываемого сырья достаточна, чтобы обеспечить необходимую отдачу от инвестиций.
Ограниченно экономические балансовые запасы - это запасы, которые не являются экономическими в условиях конкурентного рынка, но освоение их возможно при предоставлении правительством субсидий или других мер поддержки.

## Slide 21: Балансовые и забалансовые запасы
Забалансовые (потенциально-экономические) - это запасы, использование которых согласно утвержденным кондициям в настоящее время экономически нецелесообразно или технически и технологически невозможно, но которые могут быть в дальнейшем переведены в балансовые.
Забалансовые запасы подсчитываются и учитываются в том случае, если в технико-экономическом обосновании кондиций доказана возможность их сохранности в недрах для последующего извлечения или целесообразность попутного извлечения, складирования и сохранения для использования в будущем.
При подсчете забалансовых запасов производится их подразделение в зависимости от причин отнесения запасов к забалансовым (экономических, технологических, гидрогеологических или горнотехнических).
Балансовая принадлежность запасов месторождения устанавливается путем технико-экономического обоснования кондиций для подсчета запасов руды и полезных компонентов, утверждаемых государственным органом экспертизы недр.

## Slide 22: Классификация ресурсов и запасов полезных ископаемых
Объекты оценки | Месторождения |  |  |  |  | Проявления и площади |  | 
Категории разведанности | Разведанные |  |  |  | Оцененные |  | Рассчитанные | 
 | Запасы |  |  |  |  | Ресурсы |  | 
Твердые полезные ископаемые | A | B | C1 | C2 |  | Рудопроявления | Рудные поля | Рудные районы
 |  |  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3
Нефть и природный газ | A | B | C1 | C2 |  | Нефтегазоносный район | Крупные региональные структуры | 
 |  |  |  |  |  | С3 | Д1 | Д2
Подземные воды | A | B | C1 | C2 |  | Регион |  | 
 |  |  |  |  |  | Р |  | 
Балансовые | Экономические |  |  |  |  | Не подразделяются |  | 
 | Гранично-экономические |  |  |  |  |  |  | 
Забалансовые | Невозможные для эксплуатации |  |  |  |  |  |  | 
 | Неэкономические |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23: Список использованных источников
Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Утверждена приказом председателя Комитета геологии и охраны недр от 28 августа 2001 г. № 268-п 1.
Закон «Об утверждении правил стадийности геологоразведки» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 342
https://ru.wikipedia.org/

## Slide 24: Спасибо за внимание!