## Slide 1
Слайд-лекция
Тема: Методы подсчет запасов твердых полезных ископаемых
Дисциплина: «Экономика нефтегазовой отрасли»
7М07202 «Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых»
доктор PhD Мадишева Р.К.,
кафедра ГРМПИ
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»

## Slide 2
План:
Общие сведения
Методы подсчета запасов
Оформление материалов подсчета запасов

## Slide 3
Общие сведения
Под подсчетом запасов понимают определение количества минерального сырья в недрах. Подсчет запасов подчинен основному требованию – строгому учету богатств недр, рациональному и комплексному использованию их в народном хозяйстве.
Запасы подсчитывают и учитывают по каждому виду твердых полезных ископаемых.
Подсчет запасов осуществляется на каждой стадии разведки и разработки месторождения и является заключительным этапом проведения геологоразведочных работ. В результате подсчета запасов и изучения месторождения в пределах изучаемого участка или всего месторождения устанавливают: форму залежей, геологические и горнотехнические условия залегания для правильного выбора вскрытия и системы разработки месторождения, весовое или объемное количество полезного ископаемого в недрах, основные промышленные типы и сорта, а также качество полезного ископаемого, его технологические свойства, дают рекомендации по промышленному его использованию, оценивают степень изученности месторождения, надежности результатов подсчета запасов для решения вопроса о промышленном назначении запасов.

## Slide 4
Запасы полезных ископаемых подсчитывают по наличию их в недрах без учета потерь при добыче, обогащении, переработке. Состав и свойства полезных ископаемых определяют в их природном состоянии.
Запасы полезных ископаемых (руда, уголь) выражают в тысячах тонн, запасы естественных строительных материалов (пески, глины, камень и т.п.) – в тысячах кубических метров. Для руд черных металлов (железо, марганец, титан, ванадий, хром), кроме их весового количества, указывают также и среднее содержание в них металла. Для руд цветных металлов (медь, цинк, свинец и т.д.), кроме запасов руд, подсчитывают и запасы металла в тоннах. Запасы благородных металлов (золота, серебра, платины) выражают в килограммах.
Единые принципы подсчета и государственного учета запасов полезных ископаемых в недрах по степени их изученности и подготовленности для промышленного освоения устанавливаются классификацией запасов, приведенной в соответствующих инструкциях.
Общие сведения

## Slide 5
Разведанные запасы классифицируют по трем признакам:
1. По народнохозяйственному значению
Забалансовые
Балансовые
которые при данном уровне техники добычи и переработки в данных экономических условиях района месторождения могут быть рентабельно использованы в народном хозяйстве
использование которых в настоящее время экономически нецелесообразно по кондиции, мощности, сложности разработки и переработки, но которые в дальнейшем могут явиться объектом промышленного освоения

## Slide 6
2. По степени изученности месторождения
предварительно оцененные (категория С2)
разведанные (категории А, В, С1)
Разведанные запасы должны быть утверждены в ГКЗ (или ТКЗ). По степени сложности геологического строения все месторождения делятся на четыре группы:
1-я группа – месторождения простого строения с выдержанной мощностью тел полезных ископаемых и размещением полезных компонентов, что определяет возможность выявления в процессе детальной разведки запасов категории А и В;
2-я группа – включает месторождения сложного строения с невыдержанной мощностью залежи или неравномерным размещением полезных компонентов; в этой группе запасы разведуют по категориям В и С1.
3-я группа – объединены месторождения очень сложного геологического строения, характеризующиеся резкой изменчивостью мощности залежей или исключительно невыдержанным размещением содержания полезных компонентов; запасы таких месторождений разведуют в основном по категории С1 и частично по категории С2.
4-я группа – включает месторождения металлов и нерудного сырья весьма сложного геологического строения с резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения либо интенсивно нарушенные, с весьма неравномерным размещением компонентов; запасы месторождений этой группы разведуют по категориям С1 и С2, совмещают разведку со вскрытием и подготовкой месторождения к разработке.

## Slide 7
3. В этой связи по готовности к промышленному освоению разведанные запасы месторождения должны находиться в определенных соотношениях (%), приведенных в табл. 1.

## Slide 8
Методы подсчета запасов
Большинство тел полезных ископаемых имеет очень сложные формы, и непосредственное определение объемов таких тел практически невозможно. Поэтому все известные методы подсчета запасов твердых полезных ископаемых основаны на принципе преобразования сложной формы тела или отдельных частей его в более простые, но равновеликие им по объему фигуры. В пределах этих фигур и определяются запасы полезных ископаемых.
В настоящее время известно около двадцати методов подсчета запасов, однако, далеко не все из них находят практическое применение. Наиболее распространенными являются методы: 1) разрезов, 2) геологических блоков, 3) эксплуатационных блоков, 4) многоугольников, 5) треугольников, 6) изогипс, 7) изолиний.

## Slide 9
Из табл. 2 видно, что наиболее распространены методы разрезов, геологических блоков, эксплуатационных блоков и многоугольников. Этими методами были произведены 92% всех подсчетов. Значительно меньшим распространением пользуется метод изогипс, который применялся только для подсчета запасов угля.
Методы треугольников и изолиний почти не применяются, причем при подсчете запасов неметаллического сырья метод изолиний использовался главным образом для определения объемов разведанных частей гранитных массивов. Из прочих методов можно отметить метод четырехугольников, который по своему характеру близок к методу треугольников и иногда еще применяется для подсчета запасов россыпных месторождений.

## Slide 10
1. Все представленные на государственную экспертизу экземпляры материалов подсчета запасов оформляются одинаково. На титульных листах каждого тома должны быть указаны: организации, проводившие разведочные работы, выполнившие подсчет запасов и разрабатывающие месторождение; фамилии и инициалы авторов, полное название материалов (с указанием наименования месторождения или его участка, вида полезного ископаемого; для строительных материалов и нерудного металлургического сырья - также направление его использования, район расположения месторождения), дата, на которую проводится подсчет запасов, место и год составления. Титульные листы должны быть подписаны ответственными должностными лицами организации, представившей подсчет запасов; подписи их скрепляются печатью.
После титульного листа первого тома материалов помещаются автореферат, оглавление всех томов и перечень всех приложений. После титульного листа каждого последующего тома дается только его оглавление.
Текстовая часть материалов и таблицы к подсчету запасов подписываются авторами подсчета, остальные текстовые и табличные приложения - только исполнителями; подписи печатями не скрепляются.
Оформление материалов подсчета запасов

## Slide 11
2. В отдельные тома брошюруются материалы по исследованиям и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и (в случае надобности) попутных компонентов, имеющих промышленное значение. При больших объемах текстового материала по выполненным геофизическим, гидрогеологическим, инженерно-геологическим, технологическим и другим специальным исследованиям соответствующие разделы также целесообразно оформить в виде отдельных томов.
3. Графические материалы должны быть наглядными, удобочитаемыми и составленными в единых условных обозначениях. На каждом чертеже следует указать его название и номер, числовой и линейный масштабы, наименование организации, проводившей разведку месторождения (участка);
должности и фамилии авторов, составивших чертеж, и лиц, утвердивших его (с подписями указанных лиц).
Графические приложения помещаются в папки, но не сшиваются. Если чертеж выполнен на нескольких листах, они должны быть пронумерованы, а схема их расположения показана на первом листе. К каждой папке прилагается внутренняя опись с наименованием чертежей и их порядковыми номерами; в конце описи указывается общее количество листов.

## Slide 12
Список использованных литератур и сайтов
http://mdgigis.pstu.ru/_res/fs/202file.pdf
http://fccland.ru/razvedka-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh/3553-sposoby-podscheta-zapasov-poleznyh-iskopaemyh.html
3. https://zakonbase.ru/content/part/283077