## Slide 1
Слайд-лекция
Тема: Требования промышленности к минеральному сырью
Дисциплина: «Экономика нефтегазовой отрасли»
7М07202 «Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых»
доктор PhD Мадишева Р.К.,
кафедра ГРМПИ
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»

## Slide 2
Кондиции – совокупность экономически обоснованных требований к качеству и количеству полезных ископаемых в недрах, к горно-геологическим и другим условиям разработки месторождений.
Кондиции дают возможность оконтурить (выделить границы) промышленно ценные участки месторождений и разделить запасы на балансовые и забалансовые.
Для каждой стадии геолого-разведочных работ устанавливаются свои кондиции: оценочные (браковочные) кондиции, временные, постоянные.
Временные разведочные кондиции разрабатываются по материалам промежуточных стадий разведки месторождения и используются для предварительной оценки его масштабов, экономической значимости и обоснования целесообразности инвестирования на объекте дальнейших разведочных работ.

## Slide 3
Браковочные кондиции составляются применительно к конкретным промышленным типам месторождений. Они выражают минимальные требования промышленности к количеству и качеству сырья. Браковочные кондиции могут представляться в виде графиков, разграничивающих ресурсы и содержания компонента. Браковочные кондиции по достоверности и точности параметров существенно отличаются от временных и постоянных кондиций, применяемых на стадии разведки. Они играют роль граничного условия при оценке новых объектов (рудных полей, месторождений) на ранних стадиях общего геологоразведочного процесса при обосновании отбраковки рудопроявлений непромышленного значения от промышленно интересных.
Постоянные разведочные кондиции разрабатываются по материалам завершенных геологоразведочных работ (детальная разведка, доразведка) и имеют своей целью установление на основе выполненного с достаточной степенью детальности технико-экономического обоснования масштабов и промышленной ценности месторождения для определения целесообразности и экономической эффективности его промышленного освоения (разработки).

## Slide 4
Составные части кондиций называются параметрами (показателями) кондиций. Параметры кондиций – это предельные значения показателей качества и количества полезного ископаемого для подсчета запасов. Их количество для разных видов полезных ископаемых может быть различным (достигать 15 и более). Наиболее важными из них для рудных полезных ископаемых являются 4 параметра (являются универсальными).
1. Минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке (Cmin) – это нижний предел среднего содержания полезного компонента в руде подсчетного блока, при котором промышленное использование этого блока еще экономически целесообразно.
2. Бортовое содержание полезного компонента в пробе (Cборт) – это минимальное содержание в пробе, при котором данная проба еще может быть включена в продуктивный контур (это – нижний предел содержания, обеспечивающий оптимальный вариант оконтуривания и максимальный экономический эффект эксплуатации месторождения). Этот параметр (бортовое содержание) особенно необходим при отсутствии четких геологических границ рудных тел (штокверков, вкрапленных руд и др.), устанавливаемых только по результатам опробования. Бортовое содержание определяет размеры рудных тел. Чем оно ниже, тем крупнее рудное тело, проще его форма и ниже среднее содержание в нем полезного компонента.

## Slide 5
3. Максимально допустимая мощность пустых пород, включаемых в контур промышленных запасов (Mmax) – это предельная мощность пустых пород, при которых еще не нарушается сплошность залежи полезного ископаемого, а Сср по ней равно или больше Сmin.
В случае наличия двух интервалов руд по выработке с содержанием полезного компонента, превышающим Cборт, разделенным рудным интервалом с содержанием, меньшим Cборт, среднее содержание в целом по блоку, включающему все три интервала, уменьшится, но запасы металла – увеличатся.
4. Минимальная мощность рудного тела (Mmin) – это мощность, при которой промышленное использование полезного ископаемого еще экономически целесообразно. При этой мощности рудный интервал еще может быть включен в промышленный контур (подсчетный блок).

## Slide 6
Также дополнительно можно рассмотреть
Минимальный коэффициент рудоносности (Kp) – соотношение суммарной длины (площади, объема) рудных тел обычно небольшой мощности (жил, прожилков и др) с общей длиной (площадью, объемом) пород, содержащих руды. Применяется чаще всего при оконтуривании блоков штокверковых месторождений, а также при оценке прогнозных ресурсов отдельных территорий. Коэффициент рудоносности может быть линейным, площадным или объемным.
Предельный коэффициент вскрыши (Кв) – отношение мощности вскрышных пород к мощности вскрываемого рудного тела (обычно – пласта). Служит для определения рентабельности разработки рудного тела, залегающего под перекрывающими отложениями (россыпь, плат угля и др.) рассчитывается по формуле:
Kв = Мв/Мрт (10)
где Мв – мощность вскрышных пород; Мрт – мощность рудного тела.

## Slide 7
Кроме количественных и качественных показателей полезное ископаемое рассматривается с точки зрения существующих геологических условий его размещения в недрах, которыми и определяются горнотехнические возможности добычи.
При определении промышленной значимости полезных ископаемых большое значение имеют природные и экономические условия района их залегания: климат и рельеф местности, освоенность района, транспортные и энергетические условия, водные ресурсы, наличие в районе других полезных ископаемых и материалов, удаленность от потребителей и т.п. Эти факторы оказывают существенное влияние на технико-экономические показатели эксплуатации полезного ископаемого и сроки его освоения. В зависимости от того, насколько скопления полезных ископаемых в недрах отвечают перечисленным требованиям, определяются их промышленная ценность и очередность освоения. В тех случаях, когда скопления полезных ископаемых в недрах приобретают промышленное значение, их называют месторождениями.

## Slide 8
В казахстанской классификационной системе категоризация и группировка запасов/ресурсов ТПИ производится по следующей схеме:
1) по степени разведанности и уровню достоверности геологической изученности запасы/ресурсы квалифицируются по категориям;
2) группировка месторождений (участков) по сложности геологического строения для целей разведки;
3) по степени изученности;
4) по их экономическому значению.
По степени разведанности в казахстанской классификационной системе выделяются, в порядке уменьшения степени изученности, четыре категории запасов (А, В, С1, С2) и три категории прогнозные ресурсов (Р1, Р2, Р3). При этом, по степени их изученности запасы подразделяются на две группы:
1) предварительно оцененные запасы – категория С2;
2) подтвержденные (разведанные) запасы – категории С1, В, А.
Основное отличие между разведанными запасами различных категорий – густота разведочной сети и полнота изученности свойств полезного ископаемого (технологических, гидрогеологических, горно-геологических и др.)

## Slide 9
По полноте и достоверности учета модифицирующих факторов в казахстанской классификационной системе выделяются два уровня определения модифицирующих факторов (которые понимаются в том же самом смысле, что и модифицирующие факторы во всех стандартах отчетности семейства CRIRSCO).
Один из них соответствует относительно более низкому уровню детальности, необходимому для разработки «ГЭО оценочных кондиций» (предварительной геолого-экономической оценке эффективности промышленного освоения месторождения), другой – относительно более высокому уровню детальности, отвечающему требованиям «ТЭО промышленных кондиций» (заключительному и наиболее полному). Эти два документа соответствуют «оцененным» и «разведанным» месторождениям.