## Slide 1
Слайд-лекция
Тема: Капитальные вложения в строительство рудника
Дисциплина: «Экономика нефтегазовой
отрасли»
7М07202 «Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых»
доктор PhD Мадишева Р.К.,
кафедра ГРМПИ
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»

## Slide 2
Чтобы получить из руды продукцию, необходимо затратить труд и средства. Существуют два вида затрат: капитальные вложения и эксплуатационные затраты. Капитальные вложения носят единовременный характер и необходимы для строительства горно-рудного предприятия, связанных с ним внешних объектов и объектов жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения. Эксплуатационные затраты возникают при добыче и переработке руды в течение всего срока эксплуатации месторождения.
Горно-рудная отрасль является весьма капиталоемкой, затраты на освоение месторождений, особенно крупных, весьма значительные. По существу, капитальные вложения - это ресурсы (трудовые, технические, энергетические), которые можно выделить на строительство объектов. Объем капиталовложений, как в целом по стране, так и отдельных инвесторов, ограничен, и их нужно использовать с наиболее высокой эффективностью [1].
Капитальные вложения в строительство рудника

## Slide 3: Виды капитального вложения
Капитальные вложения делятся на производственные и непроизводственные. Производственные капитальные вложения необходимы для строительства предприятия по добыче и переработке руды и связанных с ним других промышленных объектов. Средства на них выделяются государством или частными инвесторами и в дальнейшем погашаются за счет прибыли горно-рудного предприятия.
Непроизводственные затраты расходуются на строительство объектов жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения и погашаются в дальнейшем за счет населения. При экономической оценке месторождений учитываются только производственные капитальные вложения, хотя косвенное влияние оказывают и непроизводственные капитальные вложения[5].

## Slide 4
Производственные капитальные вложения делятся на внутренние и внешние. Внутренние капитальные вложения расходуются на строительство непосредственно горно-рудного предприятия в пределах горного отвода.
Внешние капитальные вложения идут на строительство, расширение или реконструкцию других предприятий, связанных с переработкой руды, а также на строительство путей сообщения, линий электропередачи, водоснабжения и других коммуникаций за пределами горного отвода [3].

## Slide 5: Расчет капитальных вложений
Расчет капитальных вложений при экономической оценке месторождений осуществляется с помощью укрупненных показателей – удельных капиталовложений Kуд на различные виды объектов. Удельные капиталовложения - это затраты, отнесенные к производительности предприятия или к размеру объектов (например, к длине железной дороги). Удельные капиталовложения учитывают все виды затрат на строительство (зарплату, материалы, услуги, транспортировку, энергию и пр.) и являются относительно устойчивыми величинами, они могут быть нормированы или взяты по аналогии с другими близкими по характеристикам объектами [3].
Если ограничиться основными и наиболее распространенными видами, то производственные капитальные вложения K можно представить так:
K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7,

## Slide 6
где K1 - строительство рудника (или рудников); K2 - строительство перерабатывающей фабрики; K3 - строительство вспомогательных подразделений; K4 - природоохранные (экологические) затраты; K5 - строительство автомобильной дороги; K6 - строительство железной дороги; K7 - строительство линий электропередачи (может быть строительство местной электростанции).
Могут быть и другие объекты строительства (такие, как дамбы, каналы, водопроводы и путепроводы, туннели), реконструкция смежных предприятий и др. Перечень таких объектов определяется местными особенностями освоения месторождения [8].

## Slide 7: Горно-капитальные работы
Горно-капитальные работы - это удаление пород вскрыши (при строительстве карьера) или проведение капитальных горных выработок (при подземном способе добычи), чтобы обеспечить доступ к руде. Здесь удельные капитальные вложения Kуд,1 - это себестоимость добычи 1 т горной массы в рублях. При открытой разработке они зависят от мощности вскрыши и от размеров карьера, а при подземной добыче – только от глубины добычи. Зная удельные капитальные вложения, можно рассчитать капитальные вложения: K11 = Kуд,1А, где А - производительность рудника по руде [2, 6].
Строительство рудника включает приобретение и монтаж оборудования и прокладку внутренних коммуникаций в пределах горного отвода. Удельные капиталовложения Kуд,2 берут из опыта или устанавливают по аналогии с другими рудниками. При открытых горных работах удельные капиталовложения умножают на производительность рудника по горной массе, т.е. K12 = Kуд,2Агм, а при подземной добыче - на производительность по руде: K12 = Kуд,3А

## Slide 8: Эксплуатационные затраты
При экономической оценке месторождений расчет эксплуатационных затрат начинается с определения стоимости продукции. В качестве исходных данных принимаются нормативные или фактические (из опыта работы горно-рудных предприятий) значения стоимости добычи Qдоб и переработки руды Qпер. При необходимости может учитываться стоимость транспортировки руды Qтр от рудника до перерабатывающей фабрики [5].

## Slide 9
Затраты на производство единицы какой-либо продукции, выраженные в денежной форме, образуют ее стоимость. Годовая стоимость соответствует эксплуатационнымзатратам.
На горно-рудных предприятиях обычно получают несколько видов продукции, и стоимость продукции Qп связана с эксплуатационными затратами Э соотношением:
Особенность горно-рудного производства состоит в том, что ведущую роль в структуре стоимости составляет зарплата (35-45 % при открытой и 65-75 % при подземной добыче), т.е. оно является трудоемким.
При экономической оценке месторождений расчет эксплуатационных затрат начинается с определения стоимости продукции. В качестве исходных данных принимаются нормативные или фактические (из опыта работы горно-рудных предприятий) значения стоимости добычи Qдоб и переработки руды Qпер. При необходимости может учитываться стоимость транспортировки руды Qтр от рудника до перерабатывающей фабрики. [5]
Стоимость добычи руды Qдоб зависит в основном от способа и глубины работ, от крепости руд и вмещающих пород и от производительности рудника. При открытом способе на стоимость добычи сильнее всего влияет коэффициент вскрыши.

## Slide 10: Заключение
Наилучший способ распределения затрат основан на так называемом пооперационном расчете затрат. Процесс добычи и переработки руды можно разложить на ряд последовательных операций (например, добыча, дробление, измельчение, флотация коллективная, флотация селективная и т.д.) По результатам технологических испытаний руды определяется количество (выход) продуктов, поступающих на каждую операцию [11].
Затраты на каждую операцию должны быть известны на основании опыта или аналогии. Стоимость всех промежуточных и конечных продуктов определяется путем суммирования лишь по тем операциям, которые относятся к данному продукту. Если какая-либо операция является общей для нескольких продуктов, то затраты распределяются между ними одним из рассмотренных выше способов.

## Slide 11: Использованная литература
1. Ампилов Ю.П. Экономическая геология / Ампилов Ю.П., Герт А.А. // М.: Геоинформмарк, 2006. 344 с.
2. Косовцева Т.Р. Управление ценностью горной компании при реализации стратегических инвестиционных проектов /Косовцева Т.Р., Пономаренко Т.В. // Записки Горного института. 2014. Т. 208. С. 124–131.
3. Котляров И.Д. Методика учета рисков при геолого-экономической и стоимостной оценке месторождений / Котляров И.Д., Петров С.В. // Горный журнал. 2014. № 9. С. 94–99.
4. Прогнозирование цены золота в недрах / Петров С.В., Котляров И.Д., Кацнельсон А.Б., Сень М.С. // Обогащение руд. 2016. № 2. С. 3–8.
5. Управление проектами // Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. // Издательство М.: Омега-Л, 2010. С. 960.
6. Пасынков Д.В. Определение граничных показателей при проектировании открытой разработки рудных месторождений. Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. тех. наук // СПбГГИ (ТУ) СПб., 2009.
7. Терехина Ю.В. Обоснование оптимальных параметров малых карьеров на предпроектной стадии оценки. Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. тех. наук // ИГД УрО РАН. Екатеринбург, 2006.
8. Борисович В.Т., Курбанов Н.Х., Заернюк В.М., Сейфуллаев Б.М. Практика управления рисками в компаниях золотодобывающего сектора // Горный журнал. 2018. № 11. С. 70–75.
9. Заернюк В.М., Черникова Л.И. О роли рисков и неопределенности при осуществлении инвестиций в горнодобывающую отрасль // Финансовая жизнь. 2017. № 3. С. 47–54.
10. Заернюк В.М., Черникова Л.И., Забайкин Ю.В. Тенденции, проблемы и перспективы развития золотодобывающей отрасли России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. Т. 10. № 9. С. 972–986.
11. Исаченко В.М. Оценка проектной капиталоемкости разработки нефтяных месторождений. Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. экон. наук / Тюменский ГНГУ. Тюмень, 2004.