## Slide 1
Дисциплина: Операционные системы реального времени
для студентов образовательной программы
6В07101 «Автоматизация и управление»
Лекция 2. Особенности и требования, предъявляемые к ОСРВ.
Автор курса: Булатбаева Юлия Феликсовна
PhD, доцент кафедры АПП
НАО “Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова”

## Slide 2
План:
1 Классификация ОСРВ
2 Особенности и требования, предъявляемые к ОСРВ. Области применения ОСРВ
3 Отличия ОСРВ от ОС общего назначения

## Slide 3
Рекомендуемая литература
1. Тенанбаум Э. Современные операционные системы. пер. с англ. 2-е изд. –СПБ.: Питер, 2015. – 1037с.
2. Олифер В.Г. Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. СПБ.: Питер, 2016. – 538с.
3. Дейтел Х.М., Чофнес Р.Д. Операционные системы. пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2016. – 704с.

## Slide 4
По времени реакции
Системы жесткого (hard) реального времени никогда не опоздают с реакцией на событие
  в случае опоздания результаты окажутся бесполезными
  в случае задержки реакции может произойти катастрофа
  стоимость опоздания может оказаться бесконечно велика
Примеры систем жесткого реального времени - бортовые системы управления, системы аварийной защиты, регистраторы аварийных событий.
Системы мягкого (soft) реального времени не должны опаздывать с реакцией на событие
  задержка реакции не критична, хотя и может привести к увеличению стоимости результатов и снижению производительности системы в целом
Примером может служить работа сети. Если система не успеет обработать очередной принятый пакет, это приведет к вынужденному перерыву на передающей стороне и, например, повторной посылке. Данные при этом не теряются, но производительность сети снижается.
1 Классификация ОСРВ

## Slide 5
По способу разработки программного обеспечения
Self-Hosted
это системы, в которых пользователи могут разрабатывать приложения, работая в самой ОСРВ. Обычно это предполагает, что ОСРВ поддерживает файловую систему, средства ввода-вывода, пользовательский интерфейс, имеются компиляторы, отладчик, средства анализа программ, текстовые редакторы, работающие под управлением ОСРВ.
Достоинством таких систем является более простой и наглядный механизм создания и запуска приложений, которые работают на той же машине, что и пользователь.
Недостатком является то, что промышленному компьютеру во время его реальной эксплуатации часто вообще не требуется пользовательский интерфейс и возможность запуска тяжеловесных программ вроде компилятора. Следовательно, большинство из описанных выше возможностей ОСРВ просто не используются и только зря занимают память и другие ресурсы компьютера.

## Slide 6
Host/Target
это системы, в которых операционная система и(или) компьютер, на котором разрабатываются приложения (host), и операционная система и(или) компьютер, на котором запускаются приложения (target), различны. Приложение реального времени разрабатывается на host- компьютере (компьютере системы разработки), затем компонуется с ядром и загружается в целевую систему для исполнения. Как правило, приложение реального времени - это одна задача и параллелизм здесь достигается с помощью нитей (threads). Связь между компьютерами осуществляется с помощью последовательного соединения (COM порта), Ethernet, общей шины VME или compact PCI. В качестве host системы обычно выступают компьютер под управлением UNIX или Windows NT, в качестве target системы, промышленный или встраиваемый компьютер под управлением ОСРВ. Бывают системы, в которых на одном компьютере работают две операционных системы: "обычная" и реального времени.

## Slide 7
Системы этого типа обладают рядом достоинств, среди которых главное - скорость и реактивность системы.
Недостатком является и относительная сложность программных компонент: кросс-компилятора, удаленного загрузчика и отладчика, и т.д. Кроме того, системы разработки для продуктов этого класса традиционно дороги (порядка $20000).

## Slide 8
В зависимости от происхождения
Обычные ОС
  часто к обычным ОС добавляют дополнительные модули,
  реализующие поддержку специфического оборудования,
  А также планирование задач и обработку прерываний в
  соответствие с требованиями к ОСРВ и сглаживающие
  невозможность прервать ядро системы
Собственные
  специализированные операционные системы для применения в задачах реального времени
Специализированные
  разрабатываются для конкретного микроконтроллера его производителем. Часто не являются полноценными ОС, а представляют единый модуль с приложением и обеспечивают только необходимый минимум функциональности
Self-Hosted
Host/Target

## Slide 9
По системной программной среде
1-й класс программирование на уровне микропроцессоров
Программы для программируемых микропроцессоров очень небольшие и обычно написаны на языке низкого уровня. Операционная среда недоступна
Жесткое реальное время
Предусмотрены лишь основные функции, а управление памятью и диспетчер часто недоступны. Прикладная программа разрабатывается в инструментальной среде, а выполняется, как правило, на встроенных системах
2-й класс
минимальное ядро системы реального времени

## Slide 10
Такие ОС могут быть применены для любых приложений реального времени. Разработка и исполнение прикладных программ ведутся в рамках одной и той же системы
4-й класс
ОС с полным сервисом
Мягкое реальное время
Этот класс систем обладает многими чертами ОС с полным сервисом. Разработка ведется в инструментальной среде, а исполнение - на целевых системах
3-й класс
ядро системы реального времени и инструментальная среда
Жесткое реальное время

## Slide 11
По внутреннему строению
QNX, pSOS, VxWorks
Классические
SoftKernel, RT-Linux
Объектно-ориентированные

## Slide 12
Основные требования, предъявляемые к ОСРВ
Предсказуемость
Мульти-программ-ность и мультиза-дачность
Приоритеты задач
Наследование приоритетов
Синхрони-зация процессов и задач.
Общие характеристики ОСРВ
Большие и сложные системы
Распределенные системы
Жесткое взаимодействие с аппаратурой
важно максимальное время отклика на событие, а не среднее
Сложность в тестировании
2 Особенности и требования, предъявляемые к ОСРВ

## Slide 13
Общие характеристики ОСРВ
Большие и сложные системы
Распределенные системы
Жесткое взаимодействие с аппаратурой
важно максимальное время отклика на событие, а не среднее
Сложность в тестировании

## Slide 14: Области применения ОСРВ
Системы измерения и управления
Радары
Цифровые видеосистемы
Симуляторы
Ракеты
Системы определения положения и привязки к местности
Военная и космическая промышленности
бортовое и встраиваемое оборудование

## Slide 15
сбор информации, управление данными и оборудованием
симуляторы, системы управления мотором, автоматическое сцепление,
системы антиблокировки колес
Промышленность
автоматические системы управления производством (АСУП)
автоматические системы управления технологическим процессом (АСУТП)
автомобилестроение
коммуникационное оборудование, сетевые коммутаторы, тел. станции
например, во многих банкоматах работает ОСРВ QNX
энергетика
телекоммуникации
банковское оборудование

## Slide 16
это принтеры, копиры, например, в факсах применяется ОСРВ VxWorks, в устройствах чтения компакт-дисков - ОСРВ VRTX32
например, в телефонах стандарта GSM работает ОСРВ pSOS
Товары широкого потребления
цифровые телевизионные декодеры
цифровое телевидение
мобильные телефоны
компьютерное и офисное оборудование

## Slide 17
Все ОСРВ сегодня являются многозадачными системами. Задачи делят между собой ресурсы вычислительной системы, в том числе и процессорное время.
Количество иллюзий и мифов в мире реального времени велико. Часто путают такие понятия, как реальное время и скорость.
Иногда полагают, что применение операционной системы реального времени (ОСРВ) автоматически разрешит все проблемы надежности предсказуемости.
Чем принципиально отличаются операционные системы реального времени от операционных систем общего назначения?
3 Отличия ОСРВ от ОС общего назначения

## Slide 18
1. ОС общего назначения, особенно многопользовательские вроде UNIX, ориентированы на оптимальное распределение ресурсов компьютера между пользователями и выполняемыми процессами (системы разделения времени). В ОСРВ подобная задача отходит на второй план, все отступает перед главной целью - успеть среагировать на события, происходящие на объекте.
2. Другое отличие состоит в том, что применение ОСРВ всегда связано с аппаратурой, объектом и событиями, происходящими на объекте. Система реального времени как аппаратно-программный комплекс включает в себя:
датчики, регистрирующие события на объекте,
модули ввода-вывода, которые преобразуют показания датчиков в цифровой вид, пригодный для их обработки на компьютере,
и, наконец, компьютер с программой, реагирующей на события в объекте.

## Slide 19
ОСРВ ориентирована на обработку внешних событий. Именно это обуславливает коренные отличия от ОС общего назначения:
по структуре,
по функциям ядра,
по построению системы ввода-вывода.
ОСРВ может быть похожа на ОС общего назначения по пользовательскому интерфейсу (к этому, кстати, стремятся почти все производители ОС реального времени), однако устроена она совершенно иначе.

## Slide 20
3. Кроме того, применение операционных системах реального времени всегда конкретно.
Если ОС общего назначения обычно воспринимается пользователями (не разработчиками) уже готовый набор приложений, то ОСРВ служит только инструментом для создания того или иного аппаратно-программного комплекса реального времени.
И поэтому наиболее широкий класс пользователей ОСРВ составляют разработчики таких комплексов - люди, проектирующие системы управления и сбора данных.
Проектируя и разрабатывая конкретную систему реального времени, программист всегда знает точно, какие события могут произойти на объекте, знает критические сроки обработки каждого из этих событий.

## Slide 21
Успеть cреагировать на событие
Назовем системой реального времени (СРВ) аппаратно-программный комплекс, реагирующий в течение предсказуемого времени на непредсказуемый поток внешних событий
Успеть cреагировать на одновременно происходящие события

## Slide 22
https://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/1853/3/00727.pdf
Рисунок 1 - Время реакции различных систем на прерывание
Рисунок 2 - Время переключения контекста

## Slide 23
Заключение
Были изучены следующие вопросы:
1 Классификация ОСРВ
2 Особенности и требования, предъявляемые к ОСРВ. Области применения ОСРВ
3 Отличия ОСРВ от ОС общего назначения

## Slide 24
Спасибо за внимание!!!