## Slide 1
Дисциплина: Операционные системы реального времени
для студентов образовательной программы
6В07101 «Автоматизация и управление»
Лекция 4. Механизмы реального времени
Автор курса: Булатбаева Юлия Феликсовна
PhD, доцент кафедры АПП
НАО “Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова”

## Slide 2
План:
Механизмы реального времени: система приоритетов и алгоритмы диспетчеризации, механизмы межзадачного взаимодействия, время реакции системы
2. Механизмы реального времени: ядра реального времени, время переключения контекста, средства для работы с таймерами
3 Стандарты POSIX на ОСРВ

## Slide 3
Рекомендуемая литература
1. Тенанбаум Э. Современные операционные системы. пер. с англ. 2-е изд. –СПБ.: Питер, 2015. – 1037с.
2. Олифер В.Г. Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. СПБ.: Питер, 2016. – 538с.
3. Дейтел Х.М., Чофнес Р.Д. Операционные системы. пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2016. – 704с.

## Slide 4: 1 Механизмы реального времени: система приоритетов и алгоритмы диспетчеризации, механизмы межзадачного взаимодействия, время реакции системы
Важным параметром при оценке операционных систем реального времени является набор инструментов, механизмов реального времени, предоставляемых системой.
Разработчики проекта:
  исследуют объект и возможные события на нем,
  определяют критические сроки реакции системы на каждое событие,
  разрабатывают алгоритмы обработки этих событий.
Разработка приложений реального времени в этой системе сводится к описанию возможных событий на объекте. В каждом описании указываются два параметра:
  временной интервал - критическое время обслуживания данного события,
  адрес подпрограммы его обработки.

## Slide 5
    1 Система приоритетов и алгоритмы диспетчеризации.
Базовыми инструментами разработки сценария для системы являются:
система приоритетов процессов (задач),
алгоритмы планирования (диспетчеризации) ОСРВ
В многозадачных ОС общего назначения используются, как правило, различные модификации алгоритма круговой диспетчеризации, основанные на понятии непрерывного кванта времени (time slice), которое предоставляется для исполнения данного процесса.
Планировщик по истечении каждого кванта времени просматривает очередь активных процессов и принимает решение, какому из них передать управление, основываясь на приоритетах.
Приоритеты могут быть
1. фиксированными
2. или меняться со временем
это зависит от алгоритмов планирования в данной ОС, но рано или поздно процессорное время получат все процессы в системе.

## Slide 6
Один из возможных алгоритмов планирования при этом - приоритетный с вытеснением.
Мир ОСРВ отличается богатством различных алгоритмов планирования:
  динамические,
  приоритетные,
  монотонные,
  адаптивные и пр.
цель же всегда преследуется одна - предоставить инструмент, позволяющий в нужный момент времени исполнять именно тот процесс, который необходим.

## Slide 7
    2 Механизмы межзадачного взаимодействия.
Другой набор механизмов реального времени относится к средствам синхронизации процессов и передачи данных между ними.
В него входят семафоры, мьютексы (mutex), события, сигналы, средства для работы с разделяемой памятью, каналы данных (pipes), очереди сообщений.
В ОСРВ эти механизмы очень развиты.
Многие из них используются и в ОС общего назначения, но их реализация в ОСРВ имеет свои особенности: время исполнения системных вызовов почти не зависит от состояния системы, и в каждой ОСРВ есть, по крайней мере, один быстрый механизм передачи данных от процесса к процессу.

## Slide 8
    3 Время реакции системы
    Почти все производители систем реального времени приводят такой параметр, как время реакции системы на прерывание.
Чтобы предсказать время реакции системы, необходимо знать?
  1 События, происходящие на объекте, регистрируются датчиками, данные с датчиков передаются в модули ввода-вывода (интерфейсы) системы.
  2 Модули ввода-вывода, получив информацию от датчиков и преобразовав ее, генерируют запрос на прерывание в управляющем компьютере, подавая ему тем самым сигнал о том, что на объекте произошло событие.
  3 Получив сигнал от модуля ввода-вывода, система должна запустить программу обработки этого события.

## Slide 9
  Интервал времени - от события на объекте и до выполнения
  первой инструкции в программе обработки этого события и является
  временем реакции системы на события,
  и, проектируя систему реального времени,
  разработчики должны уметь вычислять этот интервал.
Из чего он складывается?
Время выполнения цепочки действий - от события на объекте до генерации прерывания - никак не зависит от операционных систем реального времени и целиком определяется аппаратурой, а вот интервал времени - от возникновения запроса на прерывание и до выполнения первой инструкции обработчика определяется целиком свойствами операционной системы и архитектурой компьютера.
Причем это время нужно уметь оценивать в худшей для системы ситуации, то есть в предположении, что процессор загружен, что в это время могут происходить другие прерывания, что система может выполнять какие-то действия, блокирующие прерывания. Неплохим основанием для оценки времен реакции системы могут служить результаты тестирования с подробным описанием архитектуры целевой системы, в которой проводились измерения, средств измерения и точным указанием, какие промежутки времени измерялись.

## Slide 10: 2.5 Механизмы реального времени: ядра реального времени, время переключения контекста, размеры системы, средства для работы с таймерами
    4 Ядра реального времени
В этот класс входят системы с монолитным ядром, где и содержится реализация всех механизмов реального времени этих операционных систем.
Системы этого класса, как правило, модульны, хорошо структурированы, имеют наиболее развитый набор специфических механизмов реального времени, компактны и предсказуемы. Наиболее популярные системы этого класса: OS9, QNX.
Одна из особенностей систем этого класса - высокая степень масштабируемости.
На базе этих ОС можно построить как компактные системы реального времени, так и большие системы серверного класса.

## Slide 11
    5 Размеры системы
    Для ОСРВ важным параметром является размер системы исполнения - суммарный объем минимально необходимого для работы приложения системного набора (ядро, системные модули, драйверы и т. д.).
    Возможность исполнения системы из ПЗУ (ROM)
Это свойство ОСРВ - одно из базовых. Оно позволяет создавать компактные встроенные СРВ повышенной надёжности, с ограниченным энергопотреблением, без внешних накопителей.

## Slide 12
Загрузчик в ПЗУ
Сразу после включения оперативная память чиста.
Для того чтобы начать работать, процессору необходима хоть какая-то программа. Эта программа автоматически загружается в память из постоянного запоминающего устройства, ПЗУ (или ROM, read-only memory), в которое она вписана раз и навсегда в неизменном виде).
Что должна уметь эта начальная программа?
Распознавать основные устройства, на которых может быть записана другая - нужная пользователю - программа, уметь загружать эту программу в память и передавать ей выполнение, а также поддерживать интерфейс, позволяющий менять настройки в NVRAM.
Собственно, это даже не одна программа, а множество подпрограмм, занимающихся взаимодействием с разнообразными устройствами ввода-вывода - как с теми, на которых могут храниться программы.
Этот набор подпрограмм в ПЗУ обычно называется BIOS (basic input-output system).

## Slide 13
BIOS. Сокращение от «Basic Input-Output System», набор подпрограмм в ПЗУ, предназначенных для простейшего низкоуровневого доступа к внешним устройствам компьютера. В современных ОС используется только в процессе начальной загрузки.
Этот этап загрузки системы можно назвать нулевым, так как ни от какой системы он не зависит. Его задача - определить (возможно, с помощью пользователя), с какого устройства будет идти загрузка, загрузить оттуда специальную программу- загрузчик и запустить ее. Например, выяснить, что устройство для загрузки - жесткий диск, считать самый первый сектор этого диска и передать управление программе, которая находится в считанной области.

## Slide 14
    6 Время переключения контекста
    В операционные системы реального времени заложен параллелизм, возможность одновременной обработки нескольких событий, поэтому все операционные системы реального времени являются многозадачными (многопроцессными, многонитиевыми).
    Для того чтобы уметь оценивать накладные расходы системы при обработке параллельных событий, необходимо знать время, которое система затрачивает на передачу управления от процесса к процессу (от задачи к задаче, от нити к нити), то есть время переключения контекста.

## Slide 15
    7 Средства для работы с таймерами
Такие инструменты, как средства работы с таймерами, необходимы для систем с жестким временным регламентом, поэтому развитость средств работы с таймерами - необходимый атрибут ОСРВ.
Эти средства, как правило, позволяют:
измерять и задавать различные промежутки времени (от 1 мкс и выше),
генерировать прерывания по истечении временных интервалов,
создавать разовые и циклические будильники .

## Slide 16: 3 Стандарты POSIX на ОСРВ
Большие различия в спецификациях ОСРВ и огромное количество существующих микроконтроллеров выдвигают на передний план проблему стандартизации в области систем реального времени.
Стандарт POSIX (Portable Operating System Interface) 1003.1b, ранее существовавший под рабочим именем POSIX 1003.4 и разработанный IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers), определяет расширения стандарта POSIX 1001 на операционные системы UNIX, которые позволяют использовать последние в качестве ОСРВ.
Большинство приложений UNIX могут быть перенесены в такие системы, поскольку стандарт POSIX 1003.1b обеспечивает единый с системами UNIX программный интерфейс (API, application interface).

## Slide 17
Стандарт POSIX описывает множество базовых,
системных сервисов, необходимых для функционирования
прикладных программ.
Доступ к ним предоставляется посредством интерфейса, специфицированного для языка C, командного языка и общеупотребительных служебных программ.
У каждого интерфейса есть две стороны: вызывающая и вызываемая.
Стандарт POSIX ориентирован в первую очередь на вызывающую.
Его цель - сделать приложения мобильными на уровне исходного языка. Это значит, в частности, что при переносе C-программ на другую операционную платформу потребуется перекомпиляция.
О мобильности выполнимых программ и/или объектных файлов речь не идет.
Стандарт POSIX не ограничен рамками Unix-среды.

## Slide 18
Термины таковы:
сompatibility (буквально "совместимость");
сompliance (буквально "соответствие");
сonformance (буквально "согласованность").
Первый термин применительно к POSIX формально не определен.
Второй означает, что организация производитель программного продукта самостоятельно заявляет о том, что продукт этот (полностью или частично) соответствует перечисленным стандартам NIST-PCTS.
Третий термин подразумевает, что программный продукт прошел установленную систему тестов либо с помощью аккредитованной лаборатории, либо в рамках Open Group и на это имеется документальное подтверждение (так называемое Conformance Statement).

## Slide 19
Стандарт POSIX 1003 состоит следующих частей.
1. POSIX 1003.1 определяет стандарт на основные компоненты операционной системы, API для процессов, файловой системы, устройств и т.д.
2. POSIX 1003.2 определяет стандарт на основные утилиты.
3. POSIX 1003.1b определяет стандарт на основные расширения реального времени.
4. POSIX 1003.1с определяет стандарт на задачи (threads).
5. POSIX 1003.1d определяет стандарт на дополнительные расширения реального времени этот стандарт еще официально не утвержден, но некоторые ОСРВ заявляют о своей поддержке некоторых его частей.

## Slide 20
Стандарту POSIX 1003 с расширением 1003.1b удовлетворяют такие системы, как Lynx, VxWorks, QNX.
Некоторые системы, например, CHORUS, обеспечивают поддержку стандарта 1003.1b при загрузке поставляемого программного обеспечения, т.е. имеют как бы два типа API: оригинальный собственный и стандартный.

## Slide 21
Заключение:
Механизмы реального времени: система приоритетов и алгоритмы диспетчеризации, механизмы межзадачного взаимодействия, время реакции системы
2. Механизмы реального времени: ядра реального времени, время переключения контекста, средства для работы с таймерами
3 Стандарты POSIX на ОСРВ

## Slide 22
Спасибо за внимание!!!