## Slide 1
Дисциплина: Операционные системы реального времени
для студентов образовательной программы
6В07101 «Автоматизация и управление»
Лекция 1. Основные понятия и определения ОСРВ
Автор курса: Булатбаева Юлия Феликсовна
PhD, доцент кафедры АПП
НАО “Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова”

## Slide 2
План:
Виды современных систем
Использование реального масштаба времени
3 Определения систем реального времени (СРВ)

## Slide 3
Рекомендуемая литература
1. Тенанбаум Э. Современные операционные системы. пер. с англ. 2-е изд. –СПБ.: Питер, 2015. – 1037с.
2. Олифер В.Г. Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. СПБ.: Питер, 2016. – 538с.
3. Дейтел Х.М., Чофнес Р.Д. Операционные системы. пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2016. – 704с.

## Slide 4
1 Виды современных систем
Операционная система, или ОС — это набор программ, которые обеспечивают работу компьютера и взаимодействие с ним юзера. Представьте руководителя, который управляет крупной компанией. Для компьютера такой руководитель — операционная система.
ОС выполняет следующие задачи:
Обеспечивает работу устройств, которые подключают к компьютеру: мышки, колонок, клавиатуры, роутера.
Связывает с устройствами программы и приложения, которые запускают на компьютере. Например, аудиоплеер — программа — передает звук в физические колонки благодаря ОС.
Запускает, устанавливает и удаляет программы, приложения.
Создает для пользователей интерфейс: рабочий стол, папки, ярлыки, окна.

## Slide 5
В настоящее время широкое распространение получили:
  системы с непосредственной связью (on line)
  системы, работающие в реальном времени (real-time)
В них данные от внешних объектов, могут вводиться непосредственно в ЭВМ, и информация из ЭВМ посылается обратно этим объектам.

## Slide 6
Множество разнообразных устройств, которые посылают данные к ЭВМ и получают обработанную информацию, называются терминалами.
Терминалы в такой системе могут быть спроектированы для работы с коммерческими данными или могут представлять собой разнообразное технической оборудование, например, термопары, тензометры и т. д.
Очень широкий диапазон приборов может применяться для сбора данных из мест их возникновения и для передачи результатов вычислений на места, где они нужны.
Сеть терминалов является характерной для системы с непосредственной связь.

## Slide 7
Система с непосредственной связью
  это система, в которой входные данные вводятся в ЭВМ непосредственно из точки их возникновения и/или, выходные данные передаются непосредственно туда, где они используются
Вычислительная система, работающая в реальном времени
  это система, которая управляет внешними объектами, получая информацию, обрабатывая ее и возвращая результаты достаточно быстро для того, чтобы воздействовать на функционирование внешних объектов в почти тот же момент времени.
  Вычислительная система вместо того, чтобы делать работу, результаты которой использовались бы позднее, может теперь в любую минуту вступать в непосредственный контакт с внешними объектами, управляя ими. Она может планировать работу фабрики и перепланировать ее в случае появления новых требований или при изменении ситуации на рынке сбыта. Это и есть работа в реальном времени.

## Slide 8
Рисунок 1 - Монолитная архитектура
Рисунок 2 - Уровневая (слоевая) архитектура
http://old.rf.unn.ru/rus/chairs/k7/RF_NNSU/real_time.pdf

## Slide 9
Рисунок 3 - Архитектура «клиент–сервер»
http://old.rf.unn.ru/rus/chairs/k7/RF_NNSU/real_time.pdf

## Slide 10
2 Использование реального масштаба времени
Области применения систем реального времени можно разделить на две категории.
К первой относятся те работы, которые раньше выполнялись вручную или с помощью машин и могли бы выполняться более эффективно или более экономично (что, в конечном счете, означает одно и тоже) системами с непосредственной, связью, работающими в реальном времени.
Ко второй, и гораздо более интересной категории, относятся применения новых систем для таких работ, которые раньше выполнять было совершенно невозможно.

## Slide 11
Под реальным временем понимается количественная характеристика, которая может быть измерена реальными физическими часами, в отличие от логического времени, определяющего лишь качественную характеристику, выражаемую относительным порядком следования событий.
Говорят, что система работает в режиме реального времени, если для описания работы этой системы требуются количественные временные характеристики.
Процессы (задачи) систем реального времени могут иметь следующие характеристики и связанные с ними ограничения:
дедлайн (deadline) — критический срок обслуживания, предельный срок завершения какой-либо работы;
латентность (latency) — время отклика (время задержки) системы на внешние события;
джиттер ( jitter) — разброс значений времени отклика. Можно различить джиттер запуска (release jitter) — период времени от готовности к исполнению до начала собственно исполнения задачи и джиттер вывода (output jitter) — задержка по окончании выполнения задачи.

## Slide 12
Работая таким образом, ЭВМ выполняет функции управления.
Вместо своей старой функции обработки некоторого объема данных или выполнения ряда вычислений, которые не зависят от времени, машина теперь управляет объектом, и время при этом является очень важным фактором.
Она непрерывно получает информацию с производства, моделирует ситуацию, применяет набор правил решения к этой ситуации и посылает команды мастеру или оператору.
Таким образом, ЭВМ оптимально управляет происходящим процессом (рисунок 1).

## Slide 13
Рисунок 1 - Система управления производством в реальном времени
https://www.instocktech.ru/mes/

## Slide 14
Целью системы реального времени является объединение различных решение или действий таким образом, чтобы некоторый процесс протекал наиболее эффективно.
Система может разрабатываться для того, чтобы:
  уменьшить цикл планирования производства;
  максимизировать оборот;
  добиться лучшего использования возможностей организации;
  своевременно поставить информацию туда, где она требуется.
При проектировании системы и планировании программ необходимо учитывать стоимости обеспечения различного времени реакции системы.

## Slide 15
1.3 Определения систем реального времени (СРВ)
Существует несколько определений систем реального времени
(ОСРВ) (real time operating systems (RTOS)).
1 Системой реального времени называется система, в которой успешность работы любой программы зависит не только от ее логической правильности, но и от времени, за которое она получила результат
Хорошим примером задачи, где требуется ОСРВ, является управление роботом, берущим деталь с ленты конвейера. Деталь движется, и робот имеет лишь маленькое временное окно, когда он может ее взять.
Другим примером может быть самолет, находящийся на автопилоте. Сенсорные серводатчики должны постоянно передавать в управляющий компьютер результаты измерений. Если результат какого-либо измерения будет пропущен, то это может привести к недопустимому несоответствию между реальным состоянием систем самолета и информацией о нем в управляющей программе.

## Slide 16
2 Стандарт POSIX 1003:1 определяет ОСРВ следующим образом:
Реальное время в операционных системах это способность операционной системы обеспечить требуемый уровень сервиса в заданный промежуток времени
3 Иногда системами реального времени называют системы постоянной готовности (on-line системы), или интерактивные системы с достаточным временем реакции
4 Иногда понятие "система реального времени" отождествляют с понятием "быстрая система". Это не всегда правильно. Время задержки реакции ОСРВ на событие не так уж важно (оно может достигать нескольких секунд). Главное, чтобы это время было достаточно для рассматриваемого приложения и гарантированно.
Очень часто алгоритм с гарантированным временем работы менее эффективен, чем алгоритм, таким свойством не обладающий.

## Slide 17
Попытаемся дать короткое определение
системам реального времени:
1 Система называется системой реального времени (СРВ), если правильность ее функционирования зависит не только от логической корректности вычислений, но и от времени, за которое эти вычисления производятся.
То есть для событий, происходящих в такой системе, то, КОГДА эти события происходят, так же важно, как логическая корректность самих событий.
2 Система работает в реальном времени, если ее быстродействие адекватно скорости протекания физических процессов на объектах контроля или управления .
Здесь имеются в виду процессы, непосредственно связанные с функциями, выполняемыми конкретной системой реального времени. Система управления должна собрать данные, произвести их обработку в соответствии с заданными алгоритмами и выдать управляющее воздействие за такой промежуток времени, который обеспечивает успешное выполнение поставленных перед системой задач.

## Slide 18
file:///C:/Users/77013/Downloads/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203.7.pdf
Рисунок 1 - Система реального времени

## Slide 19
Спасибо за внимание!!!