## Slide 1
Дисциплина: Операционные системы реального времени
для студентов образовательной программы
6В07101 «Автоматизация и управление»
Лекция 3. Особенности построения ОСРВ
Автор курса: Булатбаева Юлия Феликсовна
PhD, доцент кафедры АПП
НАО “Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова”

## Slide 2
План:
1 Системы исполнения и системы разработки в операционных системах реального времени
2 Ядро
3 Методы планирования ОС

## Slide 3
Рекомендуемая литература
1. Тенанбаум Э. Современные операционные системы. пер. с англ. 2-е изд. –СПБ.: Питер, 2015. – 1037с.
2. Олифер В.Г. Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. СПБ.: Питер, 2016. – 538с.
3. Дейтел Х.М., Чофнес Р.Д. Операционные системы. пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2016. – 704с.

## Slide 4
1 Системы исполнения и системы разработки
в операционных системах реального времени
Одно из коренных внешних отличий систем реального времени от систем общего назначения - четкое разграничение систем разработки и систем исполнения.
Система исполнения операционных системах реального времени - это набор инструментов (ядро, драйверы, исполняемые модули), обеспечивающих функционирование приложения реального времени.
Большинство современных ведущих операционных систем реального времени поддерживают целый спектр аппаратных архитектур, на которых работают системы исполнения (Intel, Motorola, RISC, MIPS, PowerPC, и другие).

## Slide 5
Требования, предъявляемые к среде исполнения систем реального времени, следующие:
небольшая память системы - для возможности ее встраивания;
система должна быть полностью резидентна в памяти, чтобы избежать замещения страниц памяти или подкачки;
система должна быть многозадачной - для обеспечения максимально эффективного использования всех ресурсов системы;

## Slide 6
ядро с приоритетом на обслуживание прерывания. Приоритет на прерывание означает, что готовый к запуску процесс, обладающий некоторым приоритетом, обязательно имеет преимущество в очереди по отношению к процессу с более низким приоритетом, быстро заменяет последний и поступает на выполнение.
диспетчер с приоритетом - дает возможность разработчику прикладной программы присвоить каждому загрузочному модулю приоритет, неподвластный системе.
Сочетание описанных выше свойств создает мощную и эффективную среду исполнения в реальном времени.

## Slide 7
Система разработки - набор средств, обеспечивающих создание и отладку приложения реального времени. Системы разработки (компиляторы, отладчики и всевозможные tools) работают, как правило, в популярных и распространенных ОС, таких, как UNIX и Windows.
Многие операционные системы реального времени имеют и так называемые резидентные средства разработки, исполняющиеся в среде самой операционной системы реального времени - особенно это относится к операционным системам реального времени класса "ядра".

## Slide 8
Функционально средства разработки операционных систем реального времени отличаются от привычных систем разработки, таких, например, как Developers Studio, TaskBuilder, так как часто они содержат:
средства удаленной отладки,
средства профилирования (измерение времен выполнения отдельных участков кода),
средства эмуляции целевого процессора,
специальные средства отладки взаимодействующих задач,
а иногда и средства моделирования.

## Slide 9
Кроме свойств среды исполнения, необходимо рассмотреть также сервис, предоставляемый ядром ОС реального времени.
Основой любой среды исполнения в реальном времени является ядро или диспетчер.
Ядро управляет аппаратными средствами целевого компьютера:
центральным процессором,
памятью и устройствами ввода/вывода;
контролирует работу всех других систем и программных средств прикладного характера.
2 Ядро

## Slide 10
ОС UNIX развивалась на протяжении многих лет. Естественно, наращивались возможности системы, и, как это часто бывает в больших системах, качественные улучшения структуры ОС UNIX не поспевали за ростом ее возможностей.
В результате, ядро большинства современных коммерческих вариантов ОС UNIX (как мы отмечали ранее, почти все они основаны на UNIX System V) представляет собой не очень четко структуризованный монолит большого размера. По этой причине программирование на уровне ядра ОС UNIX продолжает оставаться искусством (если не считать отработанной и понятной технологии разработки драйверов внешних устройств). Эта недостаточная технологичность организации ядра ОС UNIX многих не удовлетворяет. Отсюда стремление к полному воспроизведению среды ОС UNIX при полностью иной организации системы (в частности, с применением микроядерного подхода).

## Slide 11
Четкой границы между ядром (KERNEL) и операционной системой нет.
Различают их, как правило, по набору функциональных возможностей.
Ядра предоставляют пользователю такие базовые функции, как:
планирование синхронизация задач,
межзадачная коммуникация,
управление памятью и т. д.
Операционные системы в дополнение к этому имеют:
файловую систему,
сетевую поддержку,
интерфейс с оператором,
другие средства высокого уровня.

## Slide 12
Ядро может обеспечивать сервис пяти типов:
      Синхронизация ресурсов.
      Межзадачный обмен.
      Разделение данных.
      Обработка запросов внешних устройств.
      Обработка особых ситуаций.

## Slide 13
      1 Синхронизация ресурсов.
      Метод синхронизации требует ограничить доступ к общим ресурсам (данным и внешним устройствам).
      Наиболее распространенный тип примитивной синхронизации - двоичный семафор, обеспечивающий избирательный доступ к общим ресурсам.
      Так, процесс, требующий защищенного семафором ресурса, вынужден ожидать до тех пор, пока семафор не станет доступным, что свидетельствует об освобождении ожидаемого ресурса, и, захватив ресурс, установить семафор.
      В свою очередь, другие процессы также будут ожидать доступа к ресурсу вплоть до того момента, когда семафор возвратит соответствующий ресурс системе распределения ресурсов.
      Системы, обладающие большей ошибкоустойчивостью, могут иметь счетный семафор.

## Slide 14
      2 Межзадачный обмен.
Часто необходимо обеспечить передачу данных между программами внутри одной и той же системы.
Кроме того, во многих приложениях возникает необходимость взаимодействия с другими системами через сеть.
Внутренняя связь может быть осуществлена через систему передачи сообщений.
Внешнюю связь можно организовать либо через датаграмму (наилучший способ доставки), либо по линиям связи (гарантированная доставка).
Выбор того или иного способа зависит от протокола связи.

## Slide 15
      3 Разделение данных.
В прикладных программах, работающих в реальном времени, наиболее длительным является сбор данных.
Данные часто необходимы для работы других программ или нужны системе для выполнения каких-либо своих функций.
Во многих системах предусмотрен доступ к общим разделам памяти.
Широко распространена организация очереди данных. Применяется много типов очередей, каждый из которых обладает собственными достоинствами.

## Slide 16
      4 Обработка запросов внешних устройств.
Каждая прикладная программа в реальном времени связана с внешним устройством определенного типа. Ядро должно обеспечивать службы ввода/вывода, позволяющие прикладным программам осуществлять чтение с этих устройств и запись на них.
Для приложений реального времени обычным является наличие специфического для данного приложения внешнего устройства.
Ядро должно предоставлять сервис, облегчающий работу с драйверами устройств. Например, давать возможность записи на языках высокого уровня - таких, как Си или Паскаль.

## Slide 17
      5 Обработка особых ситуаций.
Особая ситуация представляет собой событие, возникающее во время выполнения программы. Она может быть синхронной, если ее возникновение предсказуемо, как, например, деление на нуль.
А может быть и асинхронной, если возникает непредсказуемо, как, например, падение напряжения.
Предоставление возможности обрабатывать события такого типа позволяет прикладным программам реального времени быстро и предсказуемо отвечать на внутренние и внешние события.
Существуют два метода обработки особых ситуаций - использование значений состояния для обнаружения ошибочных условий и использование обработчика особых ситуаций для прерывания ошибочных условий и их корректировки.

## Slide 18: 3 Методы планирования ОС
Важной частью любой ОСРВ является планировщик задач, чья функция - определить, какая из задач должна выполняться в системе в каждый конкретный момент времени.
К основным методам планирования обычно относят:
циклический алгоритм (в стиле round robin),
разделение времени с равнодоступностью (time sharing with fairness),
кооперативная многозадачность.
Наиболее часто используемый в ОСРВ принцип планирования - приоритетная многозадачность с вытеснением. Основная идея состоит в том, что высокоприоритетная задача, как только для нее появляется работа, немедленно прерывает (вытесняет) низкоприоритетную.

## Slide 19
В общем случае алгоритмы планирования должны соответствовать критериям оптимальности функционирования системы.
Однако, если для
систем жесткого реального времени такой критерий очевиден "ВСЕГДА и ВСЕ делать вовремя",
то для систем мягкого реального времени это может быть, например, минимальное максимальное запаздывание или средневзвешенная своевременность завершения операций.

## Slide 20
Хотя каждая задача в системе, как правило, выполняет какую-либо отдельную функцию, часто возникает необходимость в согласовании (синхронизации) действий, выполняемых различными задачами.
Такая синхронизация необходима, в основном в следующих случаях:
1 Функции, выполняемые различными задачами, связаны друг с другом. Например, если одна задача подготавливает исходные данные для другой, то последняя не выполняется до тех пор, пока не получит от первой задачи соответствующего сообщения.
      Связные задачи.
Взаимное согласование задач с помощью сообщений является одним из важнейших принципов операционных систем реального времени.
Здесь можно встретить такие понятия, как сообщение (message), почтовый ящик (mail box), сигнал (signal), событие (event), прокси (proxy) и т.п. Один и тот же термин для разных ОСРВ может обозначать разные вещи.
В дальнейшем будем называть сообщениями любой механизм явной передачи информации от одной задачи к другой (такие объекты, как семафоры, можно отнести к механизму неявной передачи сообщений).

## Slide 21: Особенности построения ОСРВ. Методы планирования ОС.
Сообщения могут быть асинхронными и синхронными.
В первом случае доставка сообщений задаче производится после того, как она в плановом порядке получит управление.
А во втором случае циркуляция сообщений оказывает непосредственное влияние на планирование задач.

## Slide 22: Особенности построения ОСРВ. Методы планирования ОС.
2 Необходимо упорядочить доступ нескольких задач к разделяемому ресурсу.
3 Необходима синхронизация задачи с внешними событиями. Как правило, для этого используется механизм прерываний.
4 Необходима синхронизация задачи по времени.
Диапазон различных вариантов в этом случае достаточно широк, от привязки момента выдачи какого-либо воздействия к точному астрономическому времени до простой задержки выполнения задачи на определенный интервал времени.
Для решения этих вопросов в конечном счете используются специальные аппаратные средства, называемые таймером.

## Slide 23
Заключение:
1 Системы исполнения и системы разработки в операционных системах реального времени
2 Ядро
3 Методы планирования ОС

## Slide 24
Спасибо за внимание!!!