## Slide 1
Дисциплина: Операционные системы реального времени
для студентов образовательной программы
6В07101 «Автоматизация и управление»
Лекция 7. Управление процессами и нитями в ОС UNIX.
Автор курса: Булатбаева Юлия Феликсовна
PhD, доцент кафедры АПП
НАО “Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова”

## Slide 2
План :
1 Среда выполнения процессов в ОС UNIX
2 Пользовательская и ядерная составляющие процессов. Принципы организации многопользовательского режима
3 Традиционный механизм управления процессами на уровне пользователя. Понятие нити (threads).

## Slide 3
Рекомендуемая литература
1. Тенанбаум Э. Современные операционные системы. пер. с англ. 2-е изд. –СПБ.: Питер, 2015. – 1037с.
2. Олифер В.Г. Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. СПБ.: Питер, 2016. – 538с.
3. Дейтел Х.М., Чофнес Р.Д. Операционные системы. пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2016. – 704с.

## Slide 4
    1 Среда выполнения процессов в ОС UNIX
      1 Порождение процессов
В UNIX порождение нового процесса происходит в два этапа:
сначала создается копия процесса-родителя, то есть дублируется дескриптор, контекст и образ процесса.
2) затем у нового процесса производится замена кодового сегмента на заданный.
Вновь созданному процессу операционная система присваивает целочисленный идентификатор, уникальный за весь период функционирования системы.

## Slide 5
В операционной системе UNIX традиционно поддерживается классическая схема мультипрограммирования.
Система поддерживает возможность параллельного (или квази-параллельного в случае наличия только одного аппаратного процессора) выполнения нескольких пользовательских программ. Каждому такому выполнению соответствует процесс операционной системы. Каждый процесс выполняется в собственной виртуальной памяти, и, тем самым, процессы защищены один от другого, т.е. один процесс не в состоянии неконтролируемым образом прочитать что-либо из памяти другого процесса или записать в нее. Однако контролируемые взаимодействия процессов допускаются системой, в том числе за счет возможности разделения одного сегмента памяти между виртуальной памятью нескольких процессов.

## Slide 6
Не менее важно защищать саму операционную систему от возможности ее повреждения каким бы то ни было пользовательским процессом. В ОС UNIX это достигается за счет того, что ядро системы работает в собственном "ядерном" виртуальном пространстве, к которому не может иметь доступа ни один пользовательский процесс.
Выполняется ядерная часть обратившегося или прерванного процесса, т.е. ядро всегда работает в контексте некоторого процесса.

## Slide 7
      2 Планирование процессов
В системе UNIX System V Release 4 реализована вытесняющая многозадачность, основанная на использовании приоритетов и квантования.
Все процессы разбиты на несколько групп, называемых классами приоритетов. Каждая группа имеет свои характеристики планирования процессов.

## Slide 8
В UNIX System V Release 4 возможно включение новых классов приоритетов при инсталляции системы.
В настоящее время имеется три приоритетных класса:
класс реального времени,
класс системных процессов
класс процессов разделения времени.
Процессы системного класса используют стратегию фиксированных приоритетов.
Системный класс зарезервирован для процессов ядра.
Процессы реального времени также используют стратегию фиксированных приоритетов, но пользователь может их изменять.

## Slide 9
Характеристики планирования процессов реального времени включают две величины: уровень глобального приоритета и квант времени.
Для каждого уровня приоритета имеется по умолчанию своя величина кванта времени.
Процессу разрешается захватывать процессор на указанный квант времени, а по его истечении планировщик снимает процесс с выполнения.

## Slide 10
      3 Подсистема управления процессами
      В UNIX System V Release 4 реализован механизм виртуальной файловой системы VFS (Virtual File System), который позволяет ядру системы одновременно поддерживать несколько различных типов файловых систем. Механизм VFS поддерживает для ядра некоторое абстрактное представление о файловой системе, скрывая от него конкретные особенности каждой файловой системы.

## Slide 11
      4 Элементы конструкционных блоков
Концепция разработки системы UNIX заключалась в построении операционной системы из элементов, которые позволили бы пользователю создавать небольшие программные модули, выступающие в качестве конструкционных блоков при создании более сложных программ.
Одним из таких элементов, с которым часто сталкиваются пользователи при работе с командным процессором shell, является возможность переназначения ввода-вывода.
Вторым конструкционным элементом является канал, механизм, обеспечивающий информационный обмен между процессами, выполнение которых связано с операциями чтения и записи. Процессы могут переназначать выводной поток со стандартного вывода на канал для чтения с него другими процессами, переназначившими на канал свой стандартный ввод.

## Slide 12: 2 Пользовательская и ядерная составляющие процессов. Принципы организации многопользовательского режима
Пользовательская и ядерная составляющие процессов.
Каждому процессу соответствует контекст, в котором он выполняется. Этот контекст включает:
содержимое пользовательского адресного пространства - пользовательский контекст (т.е. содержимое сегментов программного кода, данных, стека, разделяемых сегментов и сегментов файлов, отображаемых в виртуальную память),
2) содержимое аппаратных регистров - регистровый контекст (регистр счетчика команд, регистр состояния процессора, регистр указателя стека и регистры общего назначения),
3) а также структуры данных ядра (контекст системного уровня), связанные с этим процессом.

## Slide 13
Контекст процесса системного уровня в ОС UNIX состоит из "статической" и "динамических" частей. Для каждого процесса имеется одна статическая часть контекста системного уровня и переменное число динамических частей.
Динамическая часть контекста процесса - это один или несколько стеков, которые используются процессом при его выполнении в режиме ядра. Число ядерных стеков процесса соответствует числу уровней прерывания, поддерживаемых конкретной аппаратурой.

## Slide 14
Статическая часть контекста процесса системного уровня включает следующее:
1 Описатель процесса, т.е. элемент таблицы описателей существующих в системе процессов.
Описатель процесса включает, в частности, следующую информацию:
состояние процесса;
физический адрес в основной или внешней памяти u-области процесса;
идентификаторы пользователя, от имени которого запущен процесс;
идентификатор процесса;
прочую информацию, связанную с управлением процессом.

## Slide 15
2. U-область (u-area) - индивидуальная для каждого процесса область пространства ядра, обладающая тем свойством, что хотя u-область каждого процесса располагается в отдельном месте физической памяти, u-области всех процессов имеют один и тот же виртуальный адрес в адресном пространстве ядра.
U-область процесса содержит:
указатель на описатель процесса;
идентификаторы пользователя;
счетчик времени, в течение которого процесс реально выполнялся (т.е. занимал процессор) в режиме пользователя и режиме ядра;
параметры системного вызова;
результаты системного вызова;
таблица дескрипторов открытых файлов;
предельные размеры адресного пространства процесса;
предельные размеры файла, в который процесс может писать и т.д.

## Slide 16
Принципы организации многопользовательского режима
Исторически ОС UNIX является системой разделения времени, т.е. система должна прежде всего "справедливо" разделять ресурсы процессора(ов) между процессами, относящимися к разным пользователям, причем таким образом, чтобы время реакции каждого действия интерактивного пользователя находилось в допустимых пределах.

## Slide 17
ОС UNIX всегда была рассчитана на то, чтобы обслуживать больше процессов, чем можно одновременно разместить в основной памяти. Поэтому требовалась несколько более гибкая схема планирования разделения ресурсов процессора(ов).
В результате было введено понятие приоритета.

## Slide 18
    Схема разделения времени между процессами с приоритетами в общем случае выглядит следующим образом.
    Готовые к выполнению процессы выстраиваются в очередь к процессору в порядке уменьшения своих приоритетов. Если некоторый процесс отработал свой квант процессорного времени, но при этом остался готовым к выполнению, то он становится в очередь к процессору впереди любого процесса с более низким приоритетом, но вслед за любым процессом, обладающим тем же приоритетом.
    Традиционное решение ОС UNIX состоит в использовании динамически изменяющихся приоритетов. Каждый процесс при своем образовании получает некоторый устанавливаемый системой статический приоритет, который в дальнейшем может быть изменен с помощью системного вызова nice.

## Slide 19: 3 Традиционный механизм управления процессами на уровне пользователя. Понятие нити (threads).
Традиционный механизм управления процессами на уровне пользователя.
Имеются две возможности управления процессами - с использованием командного языка (того или другого варианта Shell) и с использованием языка программирования с непосредственным использованием системных вызовов ядра операционной системы.

## Slide 20
Каждый процесс может образовать полностью идентичный подчиненный процесс с помощью системного вызова fork() и дожидаться окончания выполнения своих подчиненных процессов с помощью системного вызова wait.
Каждый процесс в любой момент времени может полностью изменить содержимое своего образа памяти с помощью одной из разновидностей системного вызова exec (сменить образ памяти в соответствии с содержимым указанного файла, хранящего образ процесса (выполняемого файла)).
Каждый процесс может повлиять на значение своего статического (а тем самым и динамического) приоритета с помощью системного вызова nice.

## Slide 21
Для создания нового процесса используется системный вызов fork.
В среде программирования нужно относиться к этому системному вызову как к вызову функции, возвращающей целое значение - идентификатор порожденного процесса, который затем может использоваться для управления (в ограниченном смысле) порожденным процессом.
Реально, все процессы системы UNIX, кроме начального, запускаемого при раскрутке системы, образуются при помощи системного вызова fork.

## Slide 22
    Понятие нити (threads).
"Нить" (thread) - это независимый поток управления, выполняемый в контексте некоторого процесса.
Фактически, понятие контекста процесса изменяется следующим образом. Все, что не относится к потоку управления (виртуальная память, дескрипторы открытых файлов и т.д.), остается в общем контексте процесса. Вещи, которые характерны для потока управления (регистровый контекст, стеки разного уровня и т.д.), переходят из контекста процесса в контекст нити.
Хотя концептуально реализации механизма нитей в разных современных вариантах практически эквивалентны технически и, к сожалению, в отношении интерфейсов эти реализации различаются.

## Slide 23
Рисунок 1 - Соотношение контекста процесса и контекстов нитей
https://unix1.jinr.ru/history/glava_21.html

## Slide 24
Разнообразие механизмов нитей в современных вариантах ОС UNIX само по себе представляет проблему. Сейчас достаточно трудно говорить о возможности мобильного параллельного программирования в среде UNIX-ориентированных операционных систем.
Применяемые в настоящее время подходы зависят от того, насколько внимательно разработчики ОС относились к проблемам реального времени.
Типичная система реального времени состоит из общего монитора, который отслеживает общее состояние системы и реагирует на внешние и внутренние события, и совокупности обработчиков событий, которые, желательно параллельно, выполняют основные функции системы.
Понятно, что от возможностей реального распараллеливания функций обработчиков зависят общие временные показатели системы. Если, например, при проектировании системы замечено, что типичной картиной является "одновременное" поступление в систему N внешних событий, то желательно гарантировать наличие реальных N устройств обработки, на которых могут базироваться обработчики. На этих наблюдениях основан подход компании Sun Microsystems.

## Slide 25
После введения понятия нити трансформируется само понятие процесса. Теперь лучше понимать процесс ОС UNIX как некоторый контекст, включающий виртуальную память и другие системные ресурсы, в котором выполняется, по крайней мере, один поток управления (нить), обладающий своим собственным контекстом. Теперь ядро знает о существовании этих двух уровней контекстов и способно сравнительно быстро изменять контекст нити и так же, как и ранее, изменять контекст процесса.
Последнее замечание относится к синхронизации выполнения нитей одного процесса (точнее было бы говорить о синхронизации доступа нитей к общим ресурсам процесса - виртуальной памяти, открытым файлам и т.д.). Конечно, можно пользоваться (сравнительно) традиционными средствами синхронизации. Однако оказывается, что система может предоставить для синхронизации нитей одного процесса более дешевые средства. Обычно эти средства относятся к классу средств взаимного исключения. К сожалению, и в этом отношении к настоящему времени отсутствует какая-либо стандартизация.

## Slide 26
Заключение :
1 Среда выполнения процессов в ОС UNIX
2 Пользовательская и ядерная составляющие процессов. Принципы организации многопользовательского режима
3 Традиционный механизм управления процессами на уровне пользователя. Понятие нити (threads).

## Slide 27
Спасибо за внимание!!!