## Slide 1
Дисциплина: Операционные системы реального времени
для студентов образовательной программы
6В07101 «Автоматизация и управление»
Лекция 10. Объектно-ориентированные системы.
Автор курса: Булатбаева Юлия Феликсовна
PhD, доцент кафедры АПП
НАО “Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова”

## Slide 2
План :
1 ОС Windows NT как ОСРВ
2 ОС QNX
3 Тенденции развития ОСРВ

## Slide 3
Рекомендуемая литература
1. Тенанбаум Э. Современные операционные системы. пер. с англ. 2-е изд. –СПБ.: Питер, 2015. – 1037с.
2. Олифер В.Г. Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. СПБ.: Питер, 2016. – 538с.
3. Дейтел Х.М., Чофнес Р.Д. Операционные системы. пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2016. – 704с.

## Slide 4
1 ОС Windows NT как ОСРВ
    1) Возможности использования NT как ОСРВ
      Аргументы Microsoft "за" использование Windows NT в качестве ОСРВ:
Многозадачность системы.
Поддержка многопроцессорности.
Preemption задач.
Preemption прерываний и возможность их маскирования.
Асинхронный ввод/вывод.
Прямой доступ к оборудованию посредством интерфейса HAL (Hardware Abstraction Level). HAL обеспечивает изоляцию приложения от деталей реализации оборудования, обеспечивая платформенно-независимый прямой доступ к оборудованию.

## Slide 5
Специальная схема приоритетов. Все приоритеты разделены на две группы:
Класс динамических приоритетов (16): приоритеты от 0 до 15 (0 . самый низкий). Эти приоритеты динамически меняются планировщиком по алгоритму, близкому к принятому в UNIX системах.
2. Класс приоритетов реального времени (7): приоритеты 16, 22.26, 31. Эти приоритеты фиксированы, задачи из этого класса планируются на основе приоритетной очереди и получают управление раньше задач с динамическими приоритетами.

## Slide 6
Пространство ввода-вывода для задач из класса реального времени не участвует в страничном обмене механизма виртуальной памяти.
Для закрепления страниц задачи в памяти существует специальный системный вызов (VirtualLock()).
Предоставляются объекты синхронизации: критические секции, таймеры, события, mutex...

## Slide 7
      Аргументы "против“ использования Windows NT в качестве ОСРВ.
Ядро системы не preemptive.
Недостатки механизма DPC:
1) Все процедуры DPC, вызываемые обработчиком прерываний, получают один и тот же приоритет (из-за малого количества приоритетов) и обрабатываются планировщиком в порядке поступления (FIFO). Тем самым низкоприоритетные прерывания будут обрабатываться ранее высокоприоритетны, но поступивших позднее.

## Slide 8
2) Система не дает возможности узнать, сколько DPC стоит в очереди, поэтому нельзя узнать, когда начнет обрабатываться прерывание. Таким образом, существует случайная задержка между приходом прерывания и началом его обработки. Отметим, что для таких быстродействующих устройств, как дисковые и сетевые контроллеры, задержка в несколько миллисекунд может оказаться критической.
3) Для каждого прерывания только один экземпляр DPC может быть в очереди. Следовательно, процедура DPC должна уметь обрабатывать повторяющиеся прерывания, а оборудование должно уметь буферизировать прерывания во избежание потери данных. Это удорожает как драйверы устройств, так и оборудование.

## Slide 9
Малое количество приоритетов в классе реального времени приводит к тому, что много задач будут иметь одинаковый приоритет и планироваться алгоритмом типа round robin. Следовательно, время до начала исполнения задачи будет случайной величиной (зависит от текущей загруженности системы).
Не решена проблема инверсии приоритетов. Вместо традиционного для ОСРВ механизма наследования приоритетов Windows NT назначает задаче, из-за низкоприоритетности простаивающей в течение некоторого периода времени, случайный уровень приоритета, позволяющий ей начать работу. Это непредсказуемо и неприемлемо для ОСРВ.

## Slide 10
Высокоприоритетные задачи могут блокироваться низкоприоритетными.
Все страницы неактивного процесса (например, ожидающего данных), могут быть перенесены на диск, несмотря на закрепление их вызовом VirtualLock(). Это приводит к случайным задержкам при активизации процесса (например, при поступлении ожидавшихся данных).
Для Windows NT официально не приводятся времена системных вызовов и времена блокирования прерываний.
Систему невозможно использовать без дисплея и клавиатуры.
Система предъявляет слишком большие для ОСРВ запросы на память.

## Slide 11
2) Расширения реального времени для ОС Windows NT
В ОС Windows NT при создании были заложены элементы реального времени, а именно - двухуровневая система обработки прерываний (ISR и DPC), классы реального времени (процессы с приоритетами 15-31 планируются в соответствии с правилами реального времени).
      Разработчики расширений пошли двумя путями:
      1 Использовали ядра классических операционных систем реального времени в качестве дополнения к ядру Windows NT ("два в одном флаконе"). В первом случае параллельно с Windows NT (на одном компьютере!) работает операционная система VxWorks, во-втором случае - InTime. Кроме того, предоставляется набор функций для связи приложений реального времени и приложений Windows NT.

## Slide 12
2 Вариант расширений реального времени фирмы VenturCom выглядит иначе: здесь сделана попытка "интегрировать" реальное время в Windows NT путем исследования причин задержек и зависаний и устранения этих причин с помощью подсистемы реального времени. Решения фирмы "VenturCom" (RTX 4.2) базируются на модификациях уровня аппаратных абстракций Windows NT (HAL - Hardware Abstraction Layer) - программного слоя, через который драйверы взаимодействуют с аппаратурой. Модифицированный HAL и дополнительные функции (RTAPI) отвечают также за стабильность и надежность системы, обеспечивая отслеживание краха Windows NT, зависания приложений или блокировку прерываний.

## Slide 13
2 ОС QNX
Система QNX выпускается фирмой QNX SoftWare Systems (USA).
Основные характеристики:
Классическая система тип: self-hosted
Архитектура: на основе микроядра
Стандарт: POSIX 1003
Свойства как ОСРВ:
многозадачность: POSIX 1003;
многопроцессорность;
32 уровня приоритетов;
планирование: FIFO, round robin, адаптивное;
preemptive ядро.

## Slide 14
ОС разработки (host): UNIX/Windows.
Процессоры (target): Intel 80x86
Линии связи host-target: Ethernet, Arcnet, Serial, Token Ring.
Минимальный размер: 60Kb
Средства синхронизации и взаимодействия: POSIX 1003 (семафоры, mutex…)
Средства разработки:
комплекты разработчика, включающие компилятор C/C++, отладчик, анализатор от QNX и независимых поставщиков (например, Watcom/SyBase);
X Windows/Motif для QNX.

## Slide 15
Операционная система QNX идеальна для приложений работающих в масштабе жесткого реальном времени.
Она обеспечивает все неотъемлемые компоненты системы в реальном масштабе времени.
Это:
  многозадачный режим,
  приоритетное планирование с приоритетным управлением,
  быстрое контекстное переключение.

## Slide 16
Прежде всего, QNX является реально мультизадачной ОС, с гибкой системой приоритетов и дисциплин диспетчери­зации, благодаря которой имеется пол­ная гарантия того, что процесс с наи­высшим приоритетом начнет выпол­няться практически немедленно.
Все программы в системе защищены друг от друга, то есть любой сбой одной из программ не приводит к сбою всей сис­темы.
Процессы свободно обменива­ются между собой, непосредственно или через распределенные ресурсы, но в любом случае независимо от того, за­пущены они на одном и том же или на разных компьютерах.

## Slide 17
Файловая систе­ма QNX приспособлена к сложным ус­ловиям реального производства. Вне­запное отключение компьютера не приводит к ее порче, после включения будет обеспечена нормальная работа системы.
Сетевая технология OS QNX под названием FLEET дает возможность работать через несколько (до трех) сетевых кана­лов одновременно, причем разных — Ethernet, Arcnet, Serial, Token Ring. Бо­лее того, сетевой менеджер позволяет сети QNX работать с любыми устройствами, используя их драйверы. Таким образом, в QNX реализована технология удаленных коммуникаций. Через модем можно легко подсоединиться в качестве терминала или узла сети.

## Slide 18
      Архитектура Микроядра QNX
QNX состоит из маленького ядра, ответственного за группу взаимодействующих процессов. Структура больше похожа на группу, чем на иерархию — как несколько игроков равного ранга взаимодействуют друг с другом и со своей "четвертью" ядра.
Рисунок 1 - Микроядро QNX, координирующееся системными менеджерами
https://habr.com/ru/articles/125243/

## Slide 19
Ядро — основа любой операционной системы. В большинстве систем "ядро" включает в себя так много функций, что на самом деле оно и является полной операционной системой.
Но Микроядро QNX — это действительно ядро. Прежде всего, подобно ядру операционной системы реального времени, Микроядро QNX очень мало. Во-вторых, ему посвящено только две существенные функции:
Передача сообщений — Микроядро управляет маршрутизацией всех сообщений между всеми процессами всей системы;
Планирование — это часть Микроядра, которая вызывается всякий раз, когда процесс изменяет состояние как результат сообщения или прерывания.

## Slide 20
В отличие от процессов, само Микроядро никогда не выполняет процесс. Оно введено только как прямой результат запросов ядра или от процесса или от аппаратного прерывания.
Все сервисы QNX, кроме обеспеченных Микроядром, обрабатываются через стандарт QNX процессов.
Типичная конфигурация QNX имеет следующие системные процессы:
Менеджер процессов (Proc)
Менеджер файловой системы (Fsys)
Менеджер устройств (Dev)
Сетевой менеджер (Net)
Системные процессы фактически не отличаются от любой пользовательской программы — они не имеют никаких частных или скрытых интерфейсов.

## Slide 21
QNX как операционная система передачи сообщений
QNX была первой коммерческой операционной системой использующей передачу сообщений как фундаментальное средство IPC. QNX заимствует многое из ее мощности, простоты и элегантности для выполнения интегрированных методов передачи сообщений на всю полноту системы.
В QNX сообщение — пакет байтов, проходящий от одного процесса к другому. QNX не придает никакого специального значения к содержанию сообщения — данные в сообщении имеют значение для отправителя сообщения и для его получателя, но ни для кого еще.

## Slide 22
5.6 Тенденции развития ОСРВ
В последнем обзоре "Real-Time Magazine" было упомянуто около шестидесяти систем реального времени.
    Среди коммерческих систем реального времени можно выделить группу ведущих систем - по объемам продаж и по популярности.
    Эти системы: VxWorks, OS9, pSOS, LynxOS, QNX, VRTX.

## Slide 23
Один из видимых процессов - сближение операционных систем реального времени различных классов.
Так во многих операционных систем реального времени класса "ядра реального времени" и "UNIX'ы реального времени появились в последнее время кроссовые системы разработки высокого качества, что раньше было характерно для операционных систем реального времени класса "Исполнительные системы реального времени". И это - общая тенденция.
Так, например, мощные кроссовые системы разработки появились в таких операционных системах реального времени, как OS9 ("ядра реального времени") и "Lynx OS" (UNIX'ы реального времени).

## Slide 24
Что касается систем исполнения операционных систем реального времени, здесь наблюдается такая же картина: в системах класса "UNIX РВ" и "ядра РВ" появляются новые компактные варианты систем исполнения с маленьким временем переключения контекста (качество систем класса "исполнительные операционные системы реального времени").
Примеры: OS9, QNX, LynxOS.
Еще одна тенденция, которую нельзя не заметить - это появление таких продуктов как Real-Time JAVA и Embedded JAVA во многих ОСРВ. Сейчас JAVA - один из обязательных атрибутов систем реального времени.
Также появилась интересная тенденция, и связаннаяс тем, что в ряде операционных систем реального времени (QNX, LynxOS) появились дополнительные библиотеки, реализующие подмножества программного интерфейса WIN32.

## Slide 25
Аналогичные процессы происходили в недавнее время со стандартом POSIX 1003.1 (базовый программный интерфейс UNIX'а).
В итоге многие операционных систем реального времени стали POSIX-совместимыми. Видимо в недалеком будущем многие операционные системы реального времени станут еще и WIN32-совместимыми.
Говоря о тенденциях развития операционных систем реального времени, нельзя обойти вниманием вопрос, о котором сейчас много говорят и пишут - а именно вопрос об операционной системе Windows CE, о позиционировании этой системы по отношению к операционным системам реального времени.
Несомненно одно: "Microsoft" открыл проект "CE" c целью выйти на рынок встроенных применений и, наверное, достигнет многого на этом рынке.

## Slide 26
Заключение :
1 ОС Windows NT как ОСРВ
2 ОС QNX
3 Тенденции развития ОСРВ

## Slide 27
Спасибо за внимание!!!