## Slide 1
Лекция 10. Обзор существующих методик проектирования
автоматизированных систем
Автор курса: Булатбаева Юлия Феликсовна
PhD, доцент кафедры АПП
НАО “Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова”
Дисциплина: Системы автоматизированного проектирования
для студентов образовательных программ
6B07101 «Автоматизация и управление»
6B07102 «Встроенные цифровые системы управления»

## Slide 2
Рекомендуемая литература
1 Паршина, Г. И. Системы автоматизированного проектирования: учебник для студентов. – Караганда: КарГТУ, 2018. – 221 с.
2 Селезнев В. А., Дмитроченко С. А. Компьютерная графика: учебник и практикум для студентов. – М.: Юрайт, 2018. – 228 с.
3 Гафуров Х.Л., Гафров Т.Х. Системы автоматизированного проектирования: Учебное пособие. – СПб.: Судостроение, 2015. — 320 с.
4 Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. – М.: МГТУ им. Баумана, 2018. – 360с.
5 Джонс Дж. К. Методы проектирования. Пер. с англ. 4–е изд. доп. – М.: Мир, 2020. – 326 с.
6 Алексеев О.В., Головков А.А., Пивоваров И.Ю. и др. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2014. – 479 с.

## Slide 3
План:
1. Методики IDEF3 и IDEF1X.
2. Обзор других методик IDEF.
3. Программное обеспечение CASE-систем для концептуального проектирования. Метамодели и стандарты CDIF (CASE Data Interchange Format).

## Slide 4
1 Методика IDEF3 и IDEF1X
Поведенческие аспекты приложений отражает методика IDEF3. Если методика IDEFO связана с функциональными аспектами и позволяет отвечать на вопросы “Что делает система?”, то в IDEF3 детализируются и конкретизируются IDEFO-функции, IDEF3-модель отвечает на вопросы “Как система это делает?” Язык IDEF3 — язык диаграмм, помогающий разработчику моделей наглядно представить моделируемые процессы.
В IDEF3 входят два типа описаний:
1) процесс-ориентированные в виде последовательности операций; 2) объект-ориентированные, выражаемые диаграммами перехода состояний, характерными для конечно-автоматных моделей.

## Slide 5
Рисунок 1 - IDEFS-диаграмма последовательности операций проекта САПР
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya

## Slide 6
Рисунок 2 - IDEF3- диаграмма перехода состояний
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya
Диаграммы IDEF0 или IDEF3 могут быть преобразованы в имитационные модели, если задать дополнительные свойства функций, характеризующие затраты ресурсов. Чаще всего имитационные модели представляют в виде сетей Петри. Преобразование связано с введением времени в функциональную IDEF0 или в поведенческую IDEF3-модель, с заменой функций переходами, а объектов, отождествляемых со стрелками блоков ICOM, с метками в сетях Петри.

## Slide 7
IDEF1 — методика информационного (инфологического) проектирования приложений, в настоящее время применяется ее усовершенствованный вариант IDEF1X. В IDEF1X имеется ясный графический язык для описания объектов и отношений в приложениях. Это язык диаграмм сущность-связь.
Основные компоненты описаний в IDEF1X: сущности (блоки), отношения (связи), атрибуты.

## Slide 8
Сущность — множество объектов, обладающих общими свойствами (в языках программирования понятие сущности совпадает с понятием типа).
Конкретные элементы этого множества называют экземплярами сущности. Атрибуты характеризуют свойства сущностей, их значения однозначно идентифицируют экземпляры сущностей.
Если сущность А может быть определена только с помощью ссылки на свойства некоторой другой сущности В, то А называется зависимой (дочерней) сущностью, а В выступает в роли родительской сущности.
Сущности в IDEF1X-диаграммах изображаются в виде прямоугольников, при этом у зависимых сущностей углы прямоугольников должны быть скругленными.

## Slide 9
Отношения (связи) между сущностями в IDEF1X являются бинарными отношениями.
Выделяют идентифицирующие отношения — связи типа родитель-потомок, в которых потомок (зависимая сущность) однозначно определяется своей связью с родителем, и неидентифицирующие отношения, означающие, что у связанного этим отношением экземпляра одной сущности может быть, а может и не быть соответствующего экземпляра второй сущности (пример идентифицирующего отношения изготовитель-товар, неидентифицирующего отношения — рабочая станция — дигитайзер).

## Slide 10
Различают также специфические и
неспецифические отношения.
Неспецифические отношения — это связи типа “многие ко многим” и обозначаются сплошной линией с утолщениями на обоих концах.
Среди атрибутов различают ключевые и неключевые. Значение ключевого атрибута (ключа) однозначно идентифицирует экземпляр сущности. Внешний ключ - это атрибут (или атрибуты), входящий в ключ родителя и наследуемый потомком.
Первая нормальная форма требует, чтобы шапка таблицы (отношения).
Вторая нормальная форма устанавливается для сущностей, удовлетворяющих условиям первой нормальной формы и имеющих составные ключи.
Третья нормальная форма дополнительно характеризуется отсутствием транзитивных связей (взаимозависимости) атрибутов.

## Slide 11
Рисунок 3 - Элементы языка IDEF1X
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya

## Slide 12
2 Обзор других методик IDEF
Методика IDEF4 реализует объектно-ориентированное проекти-рование больших систем. При процедурном программировании кодированию предшествует удобное для пользователя изображение программы на графическом языке граф-схем или диаграмм потоков данных. Целесообразно иметь аналогичные средства, учитывающие специфику объектно-ориентированного программирования.
Рисунок 1 - IDEFS-диаграмма
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya

## Slide 13
Рисунок 2 - IDEF4-диаграмма наследования
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya
Примеры диаграмм типов данных и наследования приведены на рисунке 1 и 2 соответственно. В примере рисунке 2 объекты класса “Деталь” наследуют часть атрибутов из классов “Геометрия” и “Материал”.

## Slide 14
Рисунок 3 - IDEF4-диаграмма протоколов
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya
Рисунок 4 - IDEF4-диаграмма таксономии методов
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya

## Slide 15
Методика IDEF5 направлена на представление
онтологической информации приложения
в удобном для пользователя виде. Онтология связана с определениями и понятиями, используемыми для характеристики объектов и процессов вместе с их взаимосвязями.
В IDEF5 имеются две части:
1) схемный язык;
2) язык разработки (elaboration).
Рисунок 5 - IDEF4-диаграмма таксономии методов
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya

## Slide 16
Рисунок 6 - Диаграмма
классификации
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya
Рисунок 7 - Диаграмма перехода состояний
в IDEF5
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya

## Slide 17
IDEF6 (DesignRationaleCapture) направлена на получение и представление решений по выбору стратегии проектирования и обоснованию предпринятых шагов. В отличие от других методик IDEF, в которых фиксируются результаты проектирования, в IDEF6 главный упор сделан на пути получения этих результатов и обоснование промежуточных решений.
Такой подход особенно важен при разработке сложных систем в недостаточно определенных ситуациях.
Под компонентами проекта обычно подразумевают компоненты, отражаемые на диаграммах IDEF0-5, например, стрелки ICOM из IDEF0, сущности, атрибуты, отношения из IDEF1X, объекты, сообщения, события из IDEF4 и т.п. В качестве пунктов обоснования могут фигурировать стандарты, экспериментальные данные, ограничения и т.п.

## Slide 18
IDEF8 (Human-SystemInteractionDesign) предназначена для проектирования взаимодействия человека с технической системой. Эта методика не является методикой создания графического пользовательского интерфейса и потому обычно дополняется некоторой системой GUI (GraphicUserInterface). Здесь определяется содержание (на абстрактном уровне) той части работы, которую выполняет человек. Создаваемые сценарии должны удовлетворять ряду оговоренных в методике принципов таких, как уменьшение нагрузки на человека, идентичность средств диалога в разных системах, наличие обратной связи для исправления ошибок, хранение истории диалога, помощь советами по выполнению действий и т.д.

## Slide 19
IDEF9 (BusinessConstraintDiscovery) нацелена на выявление
разнообразных ограничений
(технических, физических, юридических, политических, организационных), которые должны быть учтены при разработке системы, и для анализа их влияния на принимаемые решения в процессе реинжиниринга. Обычно в качестве систем фигурируют сложные информационные системы с ориентацией на экономические и управленческие приложения. Ограничение — это отношение, которое должно соблюдаться. Ограничения делятся на контексты (группы родственных ограничений).
Применение IDEF9 заключается в выполнении нескольких шагов: 1) сбор свидетельств (фактов, указывающих на наличие ограничения);
2) классификация — определение контекстов, объектов, отношений;
3) прогнозирование — выявление ограничений на основе свидетельств;
4) отбор значимых ограничений;
5) Определение экспертов для тестирования результатов;
6) детализация и фильтрация ограничений.

## Slide 20
5.6 Программное обеспечение CASE-систем для концептуального проектирования. Метамодели и стандарты CDIF (CASE Data Interchange Format).
На рынке программных продуктов имеется много CASE-систем для
концептуального проектирования АС.
Чаще всего в них поддерживается методология IDEF. В России широко известны программы BPwin, ERwin, OOwin фирмы PlatinumTechnology, Design/IDEF фирмы MetaSoftware, CASE-Аналитик фирмы Эйтэкс, Silverrun фирмы CSA и др.

## Slide 21
BРwin (BusinessProcessing) предназначена для разработки функциональных моделей по методике IDEF0.
ERwin предназначена для разработки информационных моделей по методике IDEF1X. Имеются средства, обеспечивающие интерфейс с серверами БД (от пользователя скрыто общение на SQL-языке), перевод графических изображений ER-диаграмм в SQL-формы или в форматы других популярных СУБД. Предусмотрены интерактивные процедуры для связывания дуг IDEF0 с сущностями и атрибутами IDEF1X, т.е. для установления связей между BРwin и ERwin. В систему включены также типичные для CASE средства разработки экранных форм.

## Slide 22
OOwin служит для поддержки объектно-ориентированных технологий проектирования информационных систем. Один из способов использования OOwin — детализация объектно-ориентированной модели на базе созданной ER-модели. При преобразовании ER в OO-представление сущности и атрибуты становятся классами (множествами подобных объектов). Классы могут быть дополнены описанием услуг класса, т.е. выполняемых операций, передаваемых и возвращаемых параметров, событий. Другой способ использования OOwin — реинжиниринг, так как модернизация проводится на уровне существующей модели.

## Slide 23
Система Design/IDEF (фирма MetaSoftware) предназначена для концептуального проектирования сложных систем. С ее помощью разрабатываются спецификации, IDEF0 и IDEF -диаграммы, словари данных, проводится документирование и проверяется непротиворечивость проектов. Имеется дополнительная система Design/CPN, позволяющая проводить имитационное моделирование на основе моделей, преобразованных в цветные сети Петри.

## Slide 24
Другой известной инструментальной средой моделирования приложений является Designer/2000 фирмы Oracle. Модель приложения может быть сгенерирована по ответам пользователя на вопросы системы.
Используются собственные методики Oracle, позволяющие строить
диаграммы потоков данных, сущность-отношение, иерархические деревья данных с возможностью их представления в SQL формах и, следовательно, поддерживается связь с любыми СУБД, работающими в ODBC.

## Slide 25
Метамодель — средство, являющееся инвариантным к частным представлениям индивидуальных пользователей, служащее промежуточным звеном в процедурах взаимодействия приложений, характеризуемых своими локальными моделями.
Место метамодели в информационных процессах взаимодействия иллюстрирует рисунке 1. .
Рисунок 1 - Место метамодели в процессах информационного обмена
Рhttps://na-journal.ru/1-2019-tehnicheskie-nauki/1392-metody-i-sredstva-proektirovaniya-avtomatizirovannoj-is-predpriyatiya

## Slide 26
Другое важное назначение метамоделей — интеграция CASE-средств разных производителей. Такая интеграция требуется, например, при недостаточных возможностях каждого из доступных CASE пакетов в отдельности, для доступа в условиях изменения программного и лингвистического обеспечений к информации, разработанной с помощью разных версий CASE-систем и накапливающейся длительное время в архивах.
Целям интеграции CASE-средств разных производителей служат стандарты серии CDIF, разрабатываемые организацией EIA (ElectronicsIndustriesAssociation) и признаваемые Международной организацией стандартизации ISO (InternationalStandardOrganization).

## Slide 27
Метамодель в CDIF определяется, как средство, с помощью которого осуществляется правильная интерпретация данных при их передаче из одной CASE-среды в другую. Такая интерпретация требуется при взаимодействии сред, использующих различные формы представления однородной в смысловом отношении информации. Другими словами, метамодель применяют для передачи и правильной интерпретации данных с одинаковой семантикой, но с разным представлением в частных CASE системах.

## Slide 28
Заключение:
1. Методики IDEF3 и IDEF1X.
2. Обзор других методик IDEF.
3. Программное обеспечение CASE-систем для концептуального проектирования. Метамодели и стандарты CDIF (CASE Data Interchange Format).

## Slide 29
Спасибо за Ваше внимание!