## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 1. Введение в практическую геомеханику.
Основные задачи и методы исследований
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
План лекции:
1) Предмет и задачи
Определение практической геомеханики, предмет и место в системе геотехнологии
2) Классификация геомеханических задач
Оценка устойчивости, прогноз горного давления, параметры опоры, управление смещением горных пород
3) Методы исследования
Натурные наблюдения, лабораторные испытания, физическое и численное моделирование, рейтинговые классификации
4) Этапы геомеханического обоснования
Циклический процесс от сбора данных до разработки программы мониторинга
Рисунок 1 - Анкерная установка (буро-анкерная машина) в подземной горной выработке https://www.srk.com/ru/услуги/геомеханика-подземной-разработки-месторождений

## Slide 3
1) Предмет и задачи практической геомеханики
Определение
Практическая геомеханика-область прикладной науки, направленная на решение конкретных инженерных задач при проектировании, строительстве и эксплуатации горных предприятий.
Предмет: исследование, оценка и прогноз напряженно-деформационного состояния (КДК) горных массивов, связанных с проведением горных работ.
Основная задача
Количественное обоснование параметров горных работ на основе геомеханических расчетов и наблюдений:
- Форма и размеры добывающих выработок;
- Производственные системы и параметры опоры;
- Обеспечение устойчивости горных пород;
- Эффективное управление горным давлением.
Рисунок 2 - Облако точек (point cloud) открытого карьера по результатам лазерного сканирования https://geo-in.kz/ru/services/

## Slide 4
Междисциплинарные связи в системе геотехнологий
Практическая геомеханика – это интеграционная дисциплина, объединяющая несколько областей науки. В системе геотехнологии он играет фундаментальную основополагающую роль.
Механика горных пород
Теоретическая основа законов деформации и разрушения
Инженерная геология
С труктура массива, трещиноватость, гидрогеология
Маркшейдерия
Геодезический мониторинг сдвигов
Численные методы
Моделирование и программирование НДС
массива
Строительная механика
Расчет опор и конструкций
Без надежной оценки устойчивости и учета горного давления невозможно разработать безопасную и эффективную технологию производства.

## Slide 5
2) Классификация геомеханических задач
Эти четыре группы тесно связаны между собой: результаты оценки устойчивости для обоснования параметров опоры, а управление сдвигом-используется для защиты объектов на поверхности.

## Slide 6
3) Методы исследования: натурные наблюдения и лабораторные испытания
Натурные наблюдения (мониторинг)
Самый надежный источник информации из прямых измерений массива:
Измерение сдвигов: реперы, разгибатели, стеномеры( конвергенция)
Контроль напряжений: тензометрические датчики, гидравлические домкраты
Геофизические методы: сейсмоакустика, ультразвуковое исследование
Геодезический мониторинг: тахеометрия, GPS, лазерное сканирование
Лабораторные тесты
Проводится на образцах горных пород, полученных из керна или обнажений:
Одноосное сжатие: определение σсж, E, ν
Трехосное сжатие: создание паспорта прочности (c, φ)
Растяжение (бразильский метод): определение σр
Специальный: растяжение, расслабление, устойчивость к трещинам
Свойства образцов отличаются от свойств массива – к эффекту масштаба применяются поправочные коэффициенты (например, GSI).
Рисунок 3 Подготовка и испытание образца горной породы в лаборатории

## Slide 7
Методы исследования: моделирование и рейтинговые классификации
Физическое моделирование
Уменьшенные модели из эквивалентных материалов (гипс, песок, парафин) или метод фотоупругости. Позволяет исследовать механизмы разрушения вокруг окаменелостей, визуализировать концентрацию напряжения.
Численное моделирование
Современный "золотой стандарт" геомеханических расчетов: методы МКЭ, МДЭ, ГТЕ. RS2/RS3, FLAC2D/3D, UDEC, PLAXIS - комплексные программы. Учитывается ступенчатая выработка, изотропия, пластические деформации.
Рейтинговые классификации
Эмпирические системы быстрой оценки качества массива: RQD (по выходу керна), RMR (Bieniawski - 6 параметров), Q-система (Barton), GSI (по критерию Hoek-Brown). Используется в качестве исходных данных для предварительной оценки и численного моделирования.
Все группы методов имеют взаимодополняющий характер: рейтинговые классификации обеспечивают начальную оценку, а численное моделирование – комплексный расчет.

## Slide 8
4) Этапы геомеханического обоснования
Геомеханическое обоснование – это циклический процесс, который продолжается от начальной стадии проекта до использования.
На последнем этапе модель уточняется путем сравнения прогнозов с естественными данными и обратного анализа.
Рисунок 4 - Этапы геомеханического обоснования
https://petrogm.com/3d-modelirovanie/

## Slide 9
Практическая значимость
Безопасность
Профилактика горных ударов. Без геомеханических оценок подземные работы могут быть фатальными.
Экономическая эффективность
Снижение потерь и разубоживания руды, уменьшение потерь руды, полное изъятие запасов. Правильное проектирование сэкономит миллионы тенге.
Экологическая ответственность
Минимизация сдвига земной поверхности, сохранение объектов инфраструктуры, снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Рисунок 5 - Виды горных выработок
https://uralmines.ru/kyshtymskij-gok-podzemnyj-rudnik-zhily-175/

## Slide 10
Заключение по лекции
Основные выводы
1) Практическая геомеханика – фундамент безопасного и эффективного проектирования горных работ.
2) Сочетает в себе геологию, физику, механику и вычислительные технологии.
3) Четыре основные группы задач: устойчивость - горное давление - стойка - управление сдвигом.
4) Периодическое геомеханическое обоснование минимизирует риски.
Вопросы для самостоятельной проверки
Какова дисциплина практической геомеханики и ее роль в системе геотехнологий?
Назовите четыре основные группы геомеханических задач и опишите каждую из них.
Преимущества и недостатки численного моделирования по сравнению с естественными наблюдениями?
Что такое рейтинговые классификации? Для чего используется GSI?
Опишите последовательность этапов геомеханического обоснования.