## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 3. Трещиноватость и структурное ослабление массива. Рейтинговые классификации (RMR, Q, GSI)
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
Цель и план лекции
01
Параметры трещиноватости
Густота, раскрытие, шероховатость, заполнитель, ориентировка
02
Индекс RQD
Количественная оценка качества керна по Диру (1964)
03
Системы RMR и Q
04
Индекс GSI
Визуальная оценка для критерия Хока-Брауна
05
Сравнительный анализ
Выбор классификации для разных условий
Рейтинговые классификации для проектирования крепи
Рисунок 1 - Схема основных структурных элементов массива горных пород

## Slide 3
1) Параметры трещиноватости
Густота
Число трещин на 1 м. Определяется по керну или обнажениям.
Раскрытие
Расстояние между стенками в мм. Влияет на фильтрацию воды.
Шероховатость
Шероховатые трещины – большее сцепление; гладкие – снижают прочность.
Заполнитель
Твёрдый (кальцит) – увеличивает прочность; мягкий (глина) – резко снижает.
Ориентировка
Угол падения и азимут относительно оси выработки. Влияет на вывалы.

## Slide 4
2) Индекс качества породы – RQD
Deere, 1964. При бурении скважиной ≥ 54 мм (NX) суммируют длину кусков керна > 100 мм в интервале 1,5-3 м:
RQD входит как параметр в классификации RMR и Q. Недостатки: не учитывает ориентировку трещин, заполнитель, гидрогеологию.
RQD, %
Качество
90-100
Отличное
75-90
Хорошее
50-75
Удовлетворительное
25-50
Плохое
0-25
Очень плохое

## Slide 5
3) Система RMR (Bieniawski, 1973–1989)
Аддитивная система: RMR = сумма баллов по 6 параметрам
1
Прочность породы σсж
0-15 баллов (>250 МПа → 15; <1 МПа → 0)
2
RQD
3-20 баллов (90–100% → 20; <25% → 3)
3
Расстояние между трещинами
5-20 баллов (>2 м → 20; <0,06 м → 5)
4
Состояние трещин
0-30 баллов (шероховатость, раскрытие, заполнитель, выветрелость)
5
Приток воды
0-15 баллов (сухо → 15; >125 л/мин → 0)
6
Поправка на ориентацию
от -12 до 0 баллов (неблагоприятная ориентировка ухудшает рейтинг)

## Slide 6
Классы RMR и рекомендации по крепи
Для горной выработки пролётом 10 м, срок службы 10 лет
Класс
RMR
Описание
Крепь
I
81-100
Очень хороший
Без крепи или локальные анкеры
II
61-80
Хороший
Анкеры 2-3 м через 2-2,5 м, торкрет 50 мм
III
41-60
Удовлетворительный
Анкеры 4 м шаг 1,5-2 м, торкрет 100-150 мм + сетка
IV
21-40
Плохой
Анкеры 5 м шаг 1-1,5 м, торкрет 150 мм, лёгкие арки
V
<20
Очень плохой
Тяжёлые арки, опережающая крепь, заиливание

## Slide 7
Система Q (NGI, Barton et al., 1974)
RQD / Jn
Размер блоков.
Jn – число систем трещин (0,5-20)
Jr / Ja
Прочность стенок.
Jr – шероховатость (0,5-4);
Ja – выветрелость/заполнитель (0,75-20)
Jw / SRF
Активные напряжения.
Jw – водонасыщение (0,05-1,0); SRF – напряжения (1-20)
Q изменяется от 0,001 (исключительно плохое) до 1000 (исключительно хорошее). Связь с RMR: RMR ≈ 9 ln Q + 44 (при Q > 1)
Рисунок 2 - Диаграмма системы Q для выбора крепления горных выработок (по Бартону)

## Slide 8
4) Геологический индекс
прочности – GSI
Hoek, 1994; Marinos, 2000.
Определяется визуально по двум
характеристикам – без вычислений.
Массивная
GSI > 75
Блочная (3 системы)
60-75
Очень блочная (4+)
45-60
Раздробленная
30-45
Сланцеватая
20-30
Рисунок 3 - Диаграмма для определения GSI

## Slide 9
5) Сравнительный анализ классификаций
Система
Параметры
Преимущества
Недостатки
RMR
6 (сумма баллов)
Простота, практические рекомендации
Не учитывает напряжения (SRF)
Q
6 (произведение отношений)
Учитывает напряжения, воду, размер выработки
Сложнее, требует оценки SRF
GSI
2 (структура + стенки)
Интуитивен, связь с прочностью массива
Субъективен, нет прямых рекомендаций по крепи
Рекомендации по выбору
Геологоразведка
RQD + GSI для предварительной оценки
Проектирование крепи
RMR (обычные породы) или Q (сложные условия)
Численное моделирование
GSI через критерий Хока-Брауна — обязательно
Лучшая практика: определять RMR, Q и GSI совместно для повышения надёжности прогнозов.

## Slide 10
Контрольные вопросы
1
Назовите основные параметры трещиноватости и их влияние на прочность массива.
2
Как вычисляется RQD и для каких целей он используется в RMR и Q?
3
Перечислите 6 параметров RMR. Какие поправки учитывают ориентацию трещин?
4
Что означают Jn, Jr, Ja, Jw, SRF в системе Q? Физический смысл произведения трёх отношений?
5
Чем GSI отличается от RMR и Q? Почему GSI важен для моделирования по критерию Хоека-Брауна?