## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 4. Напряженно-деформированное состояние (НДС) горных массивов
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
План лекции
01
Естественное поле напряжений
Гравитационная и тектоническая составляющие
02
Коэффициент бокового давления λ
Методы оценки
03
Решение Кирша
Концентрация напряжений вокруг выработок
04
Зоны разгрузки и ЗНД
Опорное давление и неупругие деформации
05
Методы измерения напряжений
Разгрузка, гидроразрыв, акустическая эмиссия
Рисунок 1 - Результаты численного моделирования распределения напряжений в трещиноватом массиве горных пород
https://mining-media.ru/ru/article/newtech/18242-analiz-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-modelej-razryvnykh-narushenij

## Slide 3
1) Естественное поле напряжений
Гравитационная составляющая
Вертикальное напряжение от веса пород на глубине H:
σv = γH,
где γ = 25-27 кН/м³
Горизонтальные напряжения:
σh = λ · σv
Тектоническая составляющая
Связана с движением литосферных плит, остаточными напряжениями, складчатостью.
Может превышать гравитационную в 2-5 раз на глубинах до 1-2 км.
В Канаде и Скандинавии зафиксированы σh до 30-40 МПа на глубине 200-300 м.
Рисунок 2 - 3D-сетка и разломы, построенные с помощью программы IrapRMS для геомеханической модели
https://www.geology-mgri.ru/jour/article/view/969

## Slide 4
2) Коэффициент бокового давления – λ
Формула Хука-Брауна (1980)
k = σh/σv = 1500/H + 0,5 (при H > 100 м)
При малых глубинах k > 2;
с ростом глубины k → 1.
Глубина, м
λ min
λ max
< 200
0,5
2,5
200-500
0,5
1,5
500-1000
0,7
1,2
> 1000
0,8
1,0
Для складчатых областей λ достигает 1,5-2,0; для платформенных (Казахстан, Россия) 0,5-0,7.

## Slide 5
3) Решение Кирша (1898)
Классическое решение для круговой выработки радиуса a в упругой среде при
вертикальном давлении p и горизонтальном q.
На контуре выработки (r = a)
σr = 0, τrθ = 0
σθ = p(1 − 2cos2θ) + q(1 + 2cos2θ)
При гидростатическом поле (p = q): σθ = 2p
В боках (θ = 0°): σθ = 3p − q (максимум)
В кровле (θ = 90°): σθ = 3q − p
(возможно растяжение)
Коэффициенты концентрации K = σmax/σv
Форма сечения
K max
Круглая
3
Эллиптическая (2:1)
5
Прямоугольная
4-5
Арочная
2,5-3,5

## Slide 6
4) Зоны разгрузки и опорного давления
Зона разгрузки
Непосредственно у контура выработки. Породы частично разрушены или перешли в пластическое состояние – пониженные напряжения.
Зона опорного давления
Расположена за зоной разгрузки. Максимум – на расстоянии 0,5-2,0 м (подготовительные выработки) или десятки метров (очистные камеры).
Зоны неупругих деформаций (ЗНД)
ЗНД – микротрещины без потери сплошности. Зона разрушения – вывалы, отслоения. Размер ЗНД зависит от глубины, прочности пород и формы выработки.
Рисунок 3 - Схема распределения опорного давления в массиве горных пород вокруг очистной выработки
http://www.mining-enc.ru/o/opornoe-gornoe-davlenie/

## Slide 7
Размер зоны неупругих деформаций
Формула для круговой выработки
В упругопластической модели радиус ЗНД:
где σ₀ - исходное напряжение;
pi - реакция крепи;
c, φ - сцепление и угол трения.
Практическое значение ЗНД
Длина анкеров
Глубина ЗНД определяет необходимую длину анкерной крепи
Нагрузки на крепь
Прогноз нагрузок для проектирования крепления

## Slide 8
5) Методы измерения напряжений в массиве
Метод разгрузки
Тензорезисторы + обуривание керна. Глубинность 0-30 м. Точность ±10-15%. Применяется в подземных выработках.
Гидроразрыв пласта (ГРП)
Жидкость под давлением до образования трещины. Глубинность 100-5000 м.
σmin = ps; σmax = 3σmin − pc − p0 + T.
Акустическая эмиссия (эффект Кайзера)
Импульсы при повторном нагружении керна. Глубинность 0-200 м. Точность ±20-30%. Оценка исторических максимальных напряжений.
Рисунок 4 – Изображения методов измерения напряжений в массиве, созданные искусственным интеллектом

## Slide 9
Сравнение методов измерения
Метод
Глубина, м
Точность
Трудоёмкость
Разгрузка
0-30
±10-15%
Средняя
Гидроразрыв
100-5000
±10-20%
Высокая
Акуст. эмиссия
0-200
±20-30%
Средняя
Практика
На большинстве горных предприятий вертикальные напряжения определяют по весу пород (σv = γH), а горизонтальные – по местным эмпирическим зависимостям, откалиброванным по редким натурным замерам.
Наиболее достоверный метод – натурные измерения. Используются для калибровки эмпирических формул λ.

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
Различие гравитационной и тектонической составляющих. При каких глубинах тектоника преобладает?
Что такое λ? Формула Хука-Брауна и почему λ уменьшается с глубиной?
Тангенциальное напряжение на контуре круговой выработки при p = q. Коэффициент концентрации?
Зоны разгрузки, опорного давления и ЗНД — связь между ними.
Три метода натурных измерений: преимущества и ограничения.
Рекомендуемая литература
Фисенко Г.Л. Основы геомеханики. М.: Недра, 1976.
Hoek E., Brown E.T. Underground Excavations in Rock. IMM, 1980.
Brady B.H.G., Brown E.T. Rock Mechanics for Underground Mining. Springer, 2004.
Зубков В.В., Зубков А.В. Геомеханика. М.: МГГУ, 2008.
Amadei B., Stephansson O. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, 1997.