## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 5. Устойчивость горных выработок и методы её оценки
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
План лекции
01
Критерии устойчивости
Конвергенция, скорость сходимости, ЗНД, коэффициент запаса прочности
02
Методы расчёта
Эмпирические (RMR, Q), аналитические (Протодьяконов), численные (МКЭ, МКР)
03
Размеры ЗНД
Влияние формы выработки,
глубины и прочности пород
04
Фактор времени
Ползучесть, релаксация,
длительная прочность

## Slide 3
1) Критерии устойчивости:
конвергенция и скорость сходимости
Предельно допустимые смещения (ПДС)
Тип выработки
ПДС, мм
Капитальные (стволы)
< 20-30
Подготовительные (штреки)
30-50
Очистные камеры
50-100
Ползучие породы (соли, глины)
> 100-200
Скорость сходимости (мм/сут)
Скорость
Состояние
< 0,1
Устойчивое
0,1-0,5
Удовлетворительное
0,5-2,0
Неустойчивое
> 2,0
Аварийное
Нарастающая скорость – признак прогрессирующего разрушения.

## Slide 4
Критерии: ЗНД и коэффициент запаса прочности (SF)
Зона неупругих деформаций (ЗНД)
Глубина ЗНД от контура в кровлю, почву и бока – объём пород в предельном состоянии.
Для капитальных выработок: ЗНД ≤ 0,5-1,0 м (при анкерах 1,5-2,0 м)
При h > 0,4-0,5 от пролёта – формируется свод обрушения
Пороговые значения SF:
SF = σпред / σдейств
SF ≥ 2,0 – капитальные выработки
SF ≥ 1,5 – временные выработки
SF < 1,2 – зона повышенного риска, требует крепления
SF < 1,0 – зона разрушения

## Slide 5
2) Методы расчёта устойчивости
Эмпирические (RMR, Q)
По RMR: типовые пролёты без крепи для классов I-V.
По Q: эквивалентный пролёт B = 2·ESR·Q⁰·⁴. Метод Mathews-Potvin – для очистных камер по гидравлическому радиусу HR.
Аналитические (Протодьяконов)
Параболический свод над выработкой. Высота свода: h = a/f, давление на крепь: P = γh.
Применим при f ≤ 4-6 и отсутствии тектонических напряжений.
Численные
(МКЭ, МКР, МДЭ)
RS2, PLAXIS, FLAC, UDEC/3DEC. Учитывают сложную геометрию, слоистость, поэтапную отработку. Требуют верификации на натурных данных.

## Slide 6
Факторы, влияющие на размеры ЗНД
Глубина
Чем глубже – тем выше исходные напряжения и больше ЗНД
Прочность пород
Выше σсж → меньше ЗНД
Форма сечения
Острые углы увеличивают ЗНД; арочная и круглая формы – минимизируют
Способ проходки (БВР)
Взрывные работы создают зону нарушенности D > 0, увеличивая ЗНД
Рисунок 1 - Поперечное сечение подземной горной выработки с основными геометрическими параметрами

## Slide 7
3) Размеры ЗНД: эмпирика и критические глубины
Эмпирические оценки глубины
ЗНД в кровле
Форма / условия
ЗНД
Прямоугольная, 200-400 м
0,3-1,0 м
Прямоугольная, 800 м
до 2-3 м
Арочная (та же ширина)
на 30-40% меньше
Круглая Ø5-6 м, 600 м
~0,5 м
Ориентировочная формула:
hЗНД ≈ (0,01-0,02)·H для крепких пород.
Критическая глубина горных ударов
Hкр ≈ σсж / γ
Граниты (σсж = 200 МПа): Hкр ≈ 7400 м
Породы средней прочности (80 МПа): Hкр ≈ 3000 м
При тектонических напряжениях горные удары возможны на значительно меньших глубинах. Требуется специальное управление горным давлением.

## Slide 8
4) Ползучесть и релаксация
Ползучесть
Непрерывный рост деформаций при постоянном напряжении. Характерна для солей, глин, мёрзлых пород, сланцев.
Релаксация напряжений
Уменьшение напряжений при постоянной деформации – процесс, обратный ползучести.
Время релаксации: τ = η / E
Каменная соль: τ – часы-дни
Гранит: τ – годы
Модели: Максвелла, Кельвина-Фойгта, Бюргерса.
I. Затухающая
Деформация → предел, разрушения нет
II. Установившаяся
Постоянная скорость роста
III. Ускоренная
Предразрушение, лавинное деформирование
Рисунок 2 - Проведение горных работ в подземной выработке https://www.geokniga.org/taxonomy/term/24345/0?page=2

## Slide 9
Длительная прочность и практические рекомендации
Длительная прочность σ∞
Максимальное напряжение, выдерживаемое породой неопределённо долго с учётом ползучести.
Практические рекомендации
Срок службы > 5-10 лет в пластичных породах: занижать прочность, применять податливую крепь и закладку
Хрупкие породы: кратковременная прочность + SF = 1,5-2,0
Мониторинг сходимости и микросейсмики – для выявления начала ускоренной ползучести
При проектировании капитальных выработок и подземных хранилищ использовать длительную прочность, а не кратковременную.
Хрупкие породы
Граниты, кварциты: σ∞ ≈ 0,9 σкратк
Пластичные породы
Соль, глины: σ∞ ≈ 0,5 σкратк

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1
Четыре критерия устойчивости. Аварийные значения конвергенции?
2
Различие RMR-метода и метода Протодьяконова. Область применения каждого.
3
Как глубина и прочность пород влияют на ЗНД? Формула оценки.
4
Ползучесть, релаксация, длительная прочность – для каких пород существенны?
5
Максимальный пролёт без крепи при
RMR = 45 по классификации Q (ESR = 1,6)?
Рекомендуемая литература
Bieniawski Z.T. Engineering Rock Mass Classifications. Wiley, 1989.
Hoek E., Brown E.T. Underground Excavations in Rock. IMM, 1980.
Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика горных пород. М.: Недра, 1986.
Зубков В.В., Зубков А.В. Геомеханика. М.: МГГУ, 2008.
Рекомендации ISRM по выбору параметров крепи.