## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 6. Практическое применение численного моделирования в геомеханике
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
План лекции:
1) Обзор программных комплексов
RS2/RS3, FLAC2D/3D, PLAXIS, UDEC/3DEC – методы, преимущества и области применения
2) Построение геомеханических моделей
Типы моделей, свойства пород, граничные условия и начальные напряжения
3) Поэтапное моделирование
Последовательность горных работ: от исходного состояния до установки крепи
4) Интерпретация результатов
Поля напряжений, смещений, Strength Factor и зоны неупругих деформаций
Рисунок 1 - Численное моделирование напряжённо-деформированного состояния массива вокруг тоннеля
(метод конечных элементов)
http://www.nipinfor.ru/publications/10059/

## Slide 3
1) Обзор программных комплексов
Современное численное моделирование базируется на четырёх основных методах: МКЭ (метод конечных элементов), МКР (метод конечных разностей), МДЭ (метод дискретных элементов) и МГЭ (метод граничных элементов). Выбор ПО определяется типом задачи, сложностью геометрии и требуемой точностью.
Рисунок 2 - Изображение программ численного моделитрования, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта (нейросети)

## Slide 4
RS2/RS3 и FLAC2D/3D
RS2/RS3 – конечно-элементный пакет для подземных выработок и откосов. Моделирует поэтапную выемку, установку крепи (анкеры, торкрет), упругопластическое поведение по критериям Кулона-Мора и Хока-Брауна. RS3 – трёхмерная версия для сложной пространственной геометрии.
FLAC2D / FLAC3D – метод конечных разностей в лагранжевой постановке. Устойчив при больших пластических деформациях. Модели Cam-Clay и Hoek-Brown, гидравлический разрыв, термомеханика. FLAC3D применяется для крупных карьеров и глубоких шахт.
Рисунок 3 - Программные комплексы RS2/RS3
Рисунок 4 - Программные комплексы FLAC2/FLAC3

## Slide 5
PLAXIS, UDEC/3DEC и сравнительный анализ
PLAXIS – специализирован для геотехники:
фундаменты, котлованы, насыпи, слабые грунты.
Удобный интерфейс и обширная библиотека
моделей грунтов.
UDEC / 3DEC – метод дискретных элементов для
трещиноватых и блочных массивов. Моделирует
раскрытие, сдвиг и отслоение блоков. Применяется
для скальных склонов и выработок в сильнотрещи-
новатых породах.
Phase2 – предшественник RS2. До сих пор используется, но основные разработки перенесены в RS2.
Рисунок 5 - Сравнительная характеристика методов FEM, FDM и DEM для расчёта массива горных пород

## Slide 6
2) Построение геомеханических моделей
Выбор типа модели поведения пород
Упругая модель
Линейная упругость. Быстрый расчёт начальных напряжений и пород в докритической области. Не учитывает остаточных деформаций.
Упругопластическая модель
Наиболее распространена. Упругое поведение до предела текучести + пластическое течение после. Критерии: Кулона-Мора (c, φ) и Хока-Брауна (GSI, σ_ci).
Модель ползучести
Кельвина-Фойгта, Максвелла, Бюргерса. Для солей, глин и пластичных сред с зависимостью деформаций от времени (релаксация, ползучесть).

## Slide 7
Свойства пород и граничные условия
Входные параметры пород
Получают из лабораторных испытаний (одноосное и трёхосное сжатие, сдвиг) и классификаций RMR/GSI. Для нарушенных массивов вводят параметр D (disturbance factor).
Плотность ρ, модуль упругости E, коэффициент Пуассона ν
Сцепление c и угол трения φ – для Кулона-Мора
mi, GSI, σci, D – для Хока-Брауна
Граничные условия
Начальные напряжения: σv = γH,
σh = λ·σv
Нижняя граница: закреплена по вертикали
Боковые границы: закреплены по горизонтали или упругие опоры
Верхняя граница: свободная поверхность (stress-free)
Выемка: удаление элементов или снижение их жёсткости

## Slide 8
3) Поэтапное моделирование горных работ
Sequential Excavation Method (SEM) – ключевая возможность геомеханических пакетов.
Реализуется через Stage Manager (менеджер стадий).
На каждом этапе фиксируются приращения смещений и перераспределение напряжений. Это позволяет оценить влияние каждой стадии выемки на устойчивость массива.
Стадия 3+
Стадия 2
Стадия 1
Стадия 0
Рисунок 6 - Этапы моделирования горных работ

## Slide 9
4) Интерпретация результатов расчёта
σ₁ и σ₃ - главные напряжения
σ₁ - зоны сжатия, опасные для целиков.
σ₃ - области растяжения, риск отслоений. Коэффициент концентрации:
K = σконтура / σ₀.
Поля смещений
Векторы – направление и величина перемещений (сходимость кровли, выпучивание почвы). Изолинии – просадки поверхности над очистными выработками.
Strength Factor (SF)
Отношение прочности к действующим напряжениям. SF ≥ 1,5 – устойчиво; 1,0-1,5 – требуется крепь; SF < 1,0 – зона разрушения (ЗНД).
Plastic Strain
Интенсивность пластических деформаций. Позволяет отделить упругую зону от области остаточных (необратимых) деформаций.

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
Чем отличаются МКЭ, МКР и МДЭ? Когда какой метод предпочтителен?
Критерии прочности Кулона-Мора и Хока-Брауна – параметры и применение
Как задаются граничные условия при моделировании подземной выработки?
Что такое Strength Factor? Как интерпретировать SF < 1, 1-1,5 и >1,5?
Опишите алгоритм поэтапного моделирования от Stage 0 до установки крепи
Рекомендуемая литература
RS2 / Phase2 User's Guide - Rocscience, 2023
Itasca Consulting Group. FLAC - Theory and Background
Hoek E., Brown E.T. Underground Excavations in Rock. IMM, 1980
Jing L., Hudson J.A. Numerical methods in rock mechanics // IJRMS. 2002
Potts D.M., Zdravkovic L. Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering. 1999