## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 7. Крепление горных выработок
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
План лекции:
1) Назначение крепи и виды
Анкерная, набрызг-бетон (торкрет), рамная (металлическая, железобетонная), комбинированная
2) Анкерная крепь
Типы анкеров (клиновые, распорные, канатные), несущая способность, длина, шаг установки, плотность
3) Набрызг-бетон
Толщина, армирование (сетка, фиброволокно)
4) Выбор типа и параметров крепи
Выбор типа и параметров крепи по рейтинговым классификациям (RMR, Q-system) и расчетным нагрузкам
5) Современные технологии
Податливая крепь, крепь из композитных материалов, системы мониторинга нагрузки
Рисунок 1 - Крепление горных выработок

## Slide 3
1 Назначение и функции крепи
Крепь – искусственное сооружение для сохранения устойчивости выработки, предотвращения обрушений и обеспечения безопасности.
Основные функции:
Восприятие нагрузок
Вертикальное и горизонтальное горное давление
Ограничение деформаций
Сходимость контура в допустимых пределах
Защита от вывалов
Предотвращение обрушения отслоившихся блоков
Долговечность
Сохранность выработки на весь срок службы
Рисунок 2 - Крепление с применением самоходной установки в подземной выработке

## Slide 4
Четыре основных типа крепи
Анкерная крепь
Стальные или полимерные стержни в шпурах. Упрочняет приконтурную зону. Применяется в скальных породах.
Набрызг-бетон
Цементно-песчаная оболочка 50-200 мм. Воспринимает растяжение, защищает от выветривания.
Рамная крепь
Металлические или ж/б рамы с шагом 0,5-1,5 м. Для слабых и неустойчивых пород.
Комбинированная
Анкеры + торкрет, анкеры + рамы. Наиболее эффективна в сложных горно-геологических условиях.
Рисунок 3 - Изображение крепей, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта (нейросети)

## Slide 5
2) Типы анкеров
Клиновые (механические)
Расклинивание стального клина в шпуре. Просты в монтаже, но чувствительны к вибрациям. Для временных выработок.
Распорные
Гидравлические или кулачковые. Прижим к стенкам шпура. Без выдержки времени.
Канатные
Стальные канаты с цементным/полимерным раствором. Работают на растяжение. Для зон тектонических нарушений.
Цементные (инъекционные)
Стержень, залитый цементным раствором. Наиболее надёжный тип для постоянной крепи в шахтах и тоннелях.
Рисунок 4 - Штанговый (механический) анкер
Рисунок 5 - Канатный анкер
Рисунок 6 - Распорный анкер
Рисунок 7 - Инъекционный анкер

## Slide 6
Параметры анкерной крепи
Несущая способность
Определяется прочностью стержня на разрыв, сцеплением с цементным камнем и прочностью породы в зоне анкеровки. Для стального анкера:
Реальная несущая способность: 100–300 кН для анкеров d = 20–25 мм.
Длина и шаг установки
Длина анкера должна перекрывать зону неупругих деформаций (ЗНД) с заглублением в устойчивый массив на 0,5-1,0 м:
Плотность установки: 0,5–2,0 шт/м². Шаг зависит от класса массива по RMR.
RMR (класс)
Длина, м
Шаг, м
I–II (81-100)
1,5-2,0
2,5-3,0
III (61-80)
2,0-2,5
2,0-2,5
IV (41-60)
2,5-3,5
1,5-2,0
V (<40)
3,5-5,0
1,0-1,5

## Slide 7
Толщина слоя
Армирование
Сварная сетка: проволока d = 4-6 мм, ячейка 100-150 мм – повышает прочность на изгиб
Фиброволокно: стальное или синтетическое, 0,5-1,5% от массы – улучшает трещиностойкость
Временная крепь
50–100 мм (до 1 года)
Постоянная крепь
100–200 мм
Сложные условия
до 300 мм + арки
3) Набрызг-бетон: толщина и армирование
Рисунок 8 - Торкрет-бетонирование горной выработки

## Slide 8
4) Рамная крепь: конструкция и применение
Металлическая рамная
Спецпрофиль СВП, двутавр, швеллер. Податливые рамы с фрикционными замками – шаг 0,5-1,0 м. Разгружаются при растущем давлении.
Железобетонная рамная
Для капитальных выработок с большим сроком службы: стволы, околоствольные дворы. Высокая жёсткость, но не податлива.
Расчёт
Методы строительной механики – расчёт статически неопределимой рамы с учётом горного давления P. Используются типовые сечения с известной несущей способностью.
Рисунок 9 - Рамная крепь

## Slide 9
Выбор крепи по RMR и Q-системе
По RMR (Bieniawski)
RMR
Крепь (пролёт 5-10 м)
81-100
Без крепи или локальные анкеры
61-80
Анкеры 2,5 м, шаг 2,5 м;
торкрет 50 мм
41-60
Анкеры 3-4 м, шаг 1,5-2 м; торкрет 100-150 мм + сетка
21-40
Анкеры 4-5 м, торкрет 150 мм, лёгкие арки
<20
Тяжёлые арки, опережающая крепь, заиливание
По Q-системе (Barton)
Q
Крепь
>40
Без крепи
10-40
Анкеры 2-2,5 м, торкрет 50 мм
4-10
Анкеры 2,5-3 м, торкрет 100-150 мм
1-4
Анкеры 3-4 м, торкрет 150-200 мм + сетка
0,1-1
Тяжёлая рамная крепь, опережающие анкеры
Q-система учитывает также эквивалентный пролёт B при выборе по номограммам.

## Slide 10
Инновации в креплении выработок
Податливая крепь
Рамы с фрикционными скользящими узлами (СП-узлы).
Канатные анкеры с муфтами скольжения.
Для пород с ползучестью: соль, глины, горные удары.
Композитные анкеры
Стеклопластик: не корродирует, прочность до 1000 МПа.
Углепластик: ещё прочнее. Фибробетон с полимерными волокнами для набрызга.
Мониторинг нагрузки
Динамометры на анкерах – контроль усилий. Экстензометры – измерение конвергенции. Автоматизированные цифровые системы передачи данных на пульт.

## Slide 11
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки:
1) Типы крепи и области их применения
2) Расчёт длины и шага анкеров по RMR
3) Требования к набрызг-бетону и армированию
4) Выбор крепи по Q-системе
4) Современные композитные материалы
Рекомендуемая литература
Bieniawski Z.T. Engineering Rock Mass Classifications. Wiley, 1989
Barton N. et al. Rock Mech., 1974
Hoek E., Brown E.T. Underground Excavations in Rock. IMM, 1980
Brady B.H.G., Brown E.T. Rock Mechanics for Underground Mining. Springer, 2004
Зубков В.В. Геомеханика. МГГУ, 2008