## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 10. Геомеханический мониторинг и обратный анализ
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
План лекции:
1) Цели и задачи мониторинга
Контроль сдвижений, напряжений, сейсмичности, эффективности крепи
2) Инструментальные методы
Тензометры, деформографы, реперы, экстензометры, микросейсмические системы
3) Автоматизированные системы
мониторинга
Передача данных в реальном времени, системы раннего предупреждения
4) Обратный анализ (back-analysis)
Калибровка параметров модели по натурным данным, уточнение прочностных характеристик
Рисунок 1 - Изображение геомеханического мониторинга, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта (нейросети)
5) Примеры
Мониторинг сдвижений на рудниках, прогноз горных ударов, корректировка параметров крепи.

## Slide 3
1) Что такое геомеханический мониторинг?
Система регулярных или непрерывных наблюдений за состоянием горного массива – его деформациями, напряжённым состоянием, сейсмичностью и работой крепи. Незаменим на глубоких горизонтах и в сложных геологических условиях.
Безопасность
Выявление опасных деформаций, предотвращение обрушений и горных ударов
Контроль крепи
Проверка фактических нагрузок, оценка необходимости усиления
Верификация моделей
Сопоставление прогнозов с реальностью, повышение достоверности решений
Прогноз явлений
Обнаружение предвестников горных ударов, выбросов породы и газа
Оптимизация работ
Корректировка систем разработки и размеров целиков по данным обратной связи

## Slide 4
2) Четыре ключевых инструмента мониторинга
Тензометры
Измерение деформаций с точностью до 10⁻⁵. Наклеиваются на анкеры, арки и штанги в массиве. Проволочные, фольговые, полупроводниковые.
Деформографы
Длиннобазные датчики (до 20 м) для контроля сходимости выработок в зонах тектонических нарушений.
Реперы
Металлические штыри в массиве. Периодические геодезические замеры координат дают данные о смещениях на поверхности и в выработках.
Экстензометры
Струнные, стержневые, магнитные. Устанавливаются в скважины, измеряют распределение деформаций по глубине до 50-100 м.
Рисунок 2 - Изображение инструментов геомеханического мониторинга, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта (нейросети)

## Slide 5
Микросейсмический мониторинг
Регистрация сейсмических волн, генерируемых при образовании микротрещин. Сеть из 30-100 трёхкомпонентных геофонов охватывает весь горный массив.
Системы: ESG (Канада), ИГД СО РАН (Россия), разработки для рудников «Апатит» и «Норильский никель».
Локация очагов
Точность определения координат разрушения 10-50 м
Энергия и магнитуда
Оценка энергии каждого события, построение карт активности
Прогноз ударов
Выделение зон повышенного риска и кластеров событий
Рисунок 3 - Микросейсмический мониторинг и аппаратура
https://analytical.ru/esg-solutions-mikrosejsmicheskij-monitoring-i-apparatura.html

## Slide 6
3) Структура автоматизированной системы мониторинга
Внешний уровень: Хранение и Операторы
БД и ПО для визуализации, интерфейс оператора
Средний уровень: Сбор и связь
ПЛК, станции сбора; оптика, радио, сотовая сеть
Ядро: Датчики
Стрейн-гейджи, экстензометры, сейсмометры, роботы
Современный мониторинг перешёл от эпизодических замеров к непрерывным системам реального времени. Данные от датчиков в шахте поступают на поверхность через защищённые каналы связи, обрабатываются автоматически и визуализируются для принятия оперативных решений.
Рисунок 4 - Структура автоматизированной системы мониторинга

## Slide 7
Системы раннего предупреждения (EWS)
Принцип работы
При превышении пороговых значений система автоматически выдаёт сигналы тревоги, останавливает оборудование и инициирует эвакуацию персонала.
Реализованные системы
Рудник «Северная» (Норильск) – контроль напряжений, смещений, сейсмичности и газовыделения
Кирунский рудник (LKAB, Швеция) – сеть геофонов и экстензометров для прогноза горных ударов
Bingham Canyon (США) – радарная система предупреждения об обрушениях на карьере
Конвергенция кровли
> 5 мм/сут
Тревога → замедление горных работ
Рост микросейсмичности
Предвестники удара → остановка, эвакуация
Деформация анкерной крепи
Сигнал на усиление крепи

## Slide 8
4) Методология обратного анализа (Back-Analysis)
Калибровка геомеханической модели по фактическим данным мониторинга позволяет уточнить неопределённые параметры: прочность массива, модуль деформации, коэффициент бокового давления.
01
Сбор натурных данных
Конвергенция, усилия в анкерах, давление на крепь, сейсмические события
02
Предварительная модель
RS2, FLAC, UDEC с начальными приближениями параметров
03
Многовариантный расчёт
Варьирование неопределённых параметров, сравнение с натурой
04
Поиск оптимума
Минимизация невязки: градиентные методы, генетические алгоритмы, нейросети
05
Верификация
Проверка на независимых данных следующего этапа мониторинга

## Slide 9
Кировский рудник («Апатит»)
Глубинные экстензометры на горизонте 800 м. Контроль сдвижения кровли, калибровка критерия Хока-Брауна в модели FLAC3D.
Рудник «Мурунтау»
12 GPS-станций на борту карьера, инклинометрические скважины до 100 м. Порог тревоги 5 мм/сут обеспечивает своевременную остановку работ.
Рудники Норильска
Микросейсмическая сеть (50+ каналов). Алгоритмы в реальном времени выделяют кластеры событий, прогнозируют удароопасность, корректируют режим отбойки.
Рудники Жезказгана
Тензометрия анкеров в зонах тектонических нарушений. Нагрузки превышали расчётные в 1,5 раза. После обратного анализа: длина анкеров увеличена с 2,5 до 3,5 м, добавлены разгрузочные скважины.
5) Примеры успешного применения
Рисунок 5 - Примеры успешного применения геомеханиечкого мониторинга на горных предприятиях

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
Основные цели и задачи геомеханического мониторинга
Инструментальные методы контроля сдвижений: различия экстензометров, реперов, деформографов
Микросейсмические системы и прогноз горных ударов
Определение обратного анализа и уточняемые параметры массива
Примеры автоматизированных систем мониторинга на реальных рудниках
Рекомендуемая литература
Mendecki A.J. Seismic Monitoring in Mines. Chapman & Hall, 1997
Brady B.H.G., Brown E.T. Rock Mechanics for Underground Mining. Springer, 2004
Фисенко Г.Л. Устойчивость горных выработок. – М.: Недра, 1976
ВНИМИ. Инструкция по геомеханическому мониторингу. СПб., 2011
Feng X.T., Hudson J.A. Rock Engineering Design. – CRC Press, 2011