## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 1. Современное состояние и
тенденции развития горной промышленности
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
План лекции
1) Основные вызовы
Истощение богатых руд, переход на глубокие
горизонты, ухудшение горно-геологических условий
2) Тренды в горном деле
Цифровизация, автоматизация, роботизация, «зелёная» горная добыча
3) Анализ мирового и казахстанского опыта
Стратегические документы развития отрасли
Рисунок 1 - Тренды горной промышленности
https://miningworld.ru/ru/media/news/2025/november/24/gornaya-promyshlennost-rossii-v-2025-godu/

## Slide 3
1 Истощение запасов и снижение качества руд
40%
Падение содержания меди
в мировых рудах с 1991 г.
17
Лет от открытия до запуска
средний срок восполнения запасов
2×
Больше породы
перерабатывается на тонну металла
Для Жезказганского бассейна центральное рудное поле (до 500 м) практически отработано – добыча перешла на периферийные участки с содержанием ниже и глубинами >600-800 м.
Рисунок 2 - Истощение запасов полезных ископаемых в Казахстане

## Slide 4
Переход на глубокие горизонты: геомеханические риски
Следствия роста глубины
Гравитационные напряжения растут линейно с глубиной
Тектонические и гравитационные напряжения формируют сложное негидростатическое поле
Зоны концентрации напряжений у выработок провоцируют горные удары
Индуцированная сейсмичность угрожает инфраструктуре и персоналу
Переход на глубины 1,5-2,0 км в тектонически активных регионах Казахстана ставит принципиально новые задачи перед геомеханикой.
Рисунок 3 - Самые глубокие рудники по глубине разработки

## Slide 5
Операционная сложность и экологическое давление
Операционные риски
№1 риск
Операционная сложность – удалённые месторождения, логистика, инфраструктура
Налоговая нагрузка
40,6% для членов ICMM в 2024 г. (+7,7% г/г)
Кадровый дефицит
>50% горняков США/Канады выйдут на пенсию в ближайшее десятилетие
Экологическая повестка
Выбросы крупнейших золотодобытчиков снижаются 4-й год подряд (−2% г/г до 29,9 млн т CO₂-экв.), однако экологическая интенсивность может ухудшаться из-за падения содержания руды.
Scope 1-3: прозрачность цепочек поставок
Риски «зелёного» финансирования критических металлов

## Slide 6
2 Цифровизация и автоматизация: ключевые тренды
ИИ и предиктивная аналитика
Рост рынка >35%/год. ERG: MES с генеративным ИИ отслеживает 7 000+ параметров в реальном времени.
Автономная техника
Рынок >$12 млрд к 2034 г. ERG: 17 000 беспилотных рейсов, 68 000 км по 5G-сети к 2025 г.
Цифровые двойники
Рынок до $275 млрд к 2030 г. Имитация вариантов отработки, прогноз ТЭП, мониторинг массива.
Рисунок 4 - Этапы цифровой трансформации горного производства
https://mining-media.ru/ru/article/newtech/17625-tsifrovaya-transformatsiya-i-tekhnologicheskaya-nezavisimost-gornodobyvayushchej-otrasli

## Slide 7
Майнинг 6.0 и «зелёная» добыча
Принципы «зелёной»
добычи
Декарбонизация – электромобили, ВИЭ, энергоэффективность
Водосбережение и управление хвостами
Утилизация отходов в закладочных смесях
ESG-отчётность для доступа к финансированию
АЛРОСА (2025) – первая в мире подтвердила углеродную нейтральность алмазодобычи и отрицательный углеродный след за счёт поглощения CO₂ хвостами кимберлитов.
Рисунок 5 - Этапы развития горнодобывающей промышленности: Майнинг 4.0, 5.0 и 6.0

## Slide 8
3 ГМК Казахстана: значение для экономики
Рисунок 6 – Состояние ГМК Казахстана

## Slide 9
Стратегия развития ГМК до 2029 года
Национальный план развития РК
Высокотехнологичные кластеры
Переход от простой добычи к полному циклу переработки
Геологоразведка
~$1 млрд частных инвестиций в малоизученные территории
Налоговые стимулы
Приоритетное право недропользования при инвестициях >50 млрд ₸
Цифровизация
SmartMining Plus с Японией, цифровые двойники в Astana Hub
Целевой ВВП РК к 2029 г. - $450 млрд. Редкоземельные металлы и критические материалы — приоритетный сектор для встраивания в глобальные цепочки.
Рисунок 7 - Приоритеты развития горнодобывающей отрасли до 2029 года

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1
Качество рудной базы
Причины ухудшения и влияние на себестоимость?
2
Глубокие горизонты
Геомеханические риски при глубинах > 800-1000 м?
3
Цифровая трансформация
ИИ, автономная техника, цифровые двойники – примеры?
4
ESG и «зелёная» добыча
Почему это критично для финансирования?
5
План до 2029 г.
Целевые показатели и меры привлечения инвестиций?
Рекомендуемая литература
Нац. план развития РК до 2029 г. (2024)
EY Top 10 Business Risks, Mining 2026
Жиронкин С.А. и др. Майнинг 6.0 // Вестник КузГТУ. 2025. №2
Metals Focus. Gold ESG Focus 2025
BDO Global Annual Mining Report 2025