## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 3. Проблема полноты извлечения полезных ископаемых и пути её решения
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
Цель и план лекции
1) Причины потерь и разубоживания
Геологические, геомеханические, технологические,
организационные факторы
2) Оценка и нормирование
Методы расчёта, экономическая эффективность
3) Технологии отработки
Бесцеликовые системы, закладка,
комбинированные методы
Цель лекции
Сформировать системное понимание проблемы полноты извлечения полезных ископаемых, освоить методы оценки потерь и разубоживания, изучить современные технологии повышения полноты извлечения запасов.

## Slide 3
Основные понятия и их экономическое значение
Потери руды
Часть балансовых запасов, не извлечённая из недр и не подлежащая дальнейшей отработке по техническим или экономическим причинам.
Разубоживание
Примешивание пустой породы к добытой рудной массе, снижающее содержание ценного компонента.
Масштаб проблемы
При разубоживании 15% - себестоимость растёт на 20-25%; при 30% - на 50-60%. Камерно-столбовая система: потери до 40-60%.
Рисунок 1- Изменение объема рудной зоны по сравнению с рудными телами, а также увеличенные контуры очистной горной выработки:
Mрз – средняя горизонтальная мощность рудной зоны;
Мрт – средняя горизонтальная мощность рудного тела;
Ао – ширина очистного пространства;
Hо – высота очистного пространства.

## Slide 4
1 Геологические и геомеханические причины потерь
Геологические факторы
Сложная морфология рудных тел - изменчивость мощности, апофизы, линзообразное строение
Невыдержанность оруденения - «слепые» участки, безрудные прослои
Тектоническая нарушенность – разломы, зоны дробления, трещиноватость
Постепенные контакты – зоны минерализации увеличивают разубоживание на 10-15%
Геомеханические факторы
Неустойчивость обнажений – при RQD < 50% потери и разубоживание возрастают в 1,5-2 раза
Обрушение пород в зонах опорного давления – крупные блоки пустой породы в рудной массе
Высокая концентрация напряжений – преждевременное разрушение целиков
Зависание руды в очистном пространстве – потери подготовленной к выпуску руды

## Slide 5
Технологические и организационные причины
Технологические причины
Несовершенство БВР – завышенный расход ВВ, переброс породы в рудную массу
Слабая селективная выемка – отсутствие машин с селективными ковшами
Недостатки выпуска – неравномерный выпуск ведёт к зависаниям и обрушению разубоженной массы
Организационные причины
Низкая оперативная геометризация – отклонение от проектного контура выемки
Нарушение паспортов БВР – подрывка вмещающих пород
Антистимулы – премирование за валовую добычу завышает разубоживание на 10-15%
Рисунок 2 - Влияние информационного эффекта (низкой представительности опробования) на ошибки сортировки (на величину потерь и разубоживания)
https://zolteh.ru/technology_equipment/skrytye_poteri_i_razubozhivanie/

## Slide 6
2 Методы оценки и нормирования потерь
1
Балансовый метод
Потери (%) = (Qбаланс − Qдобыто) / Qбаланс × 100%. Наиболее распространённый подход.
2
Селективное опробование
Отбор проб после каждого цикла отбойки для определения доли примешанной породы.
3
Маркшейдерский метод
Замер объёмов добытой массы с помощью лазерного сканирования и теодолитной съёмки.
4
Геофизические методы
Гамма-каротаж для определения оставшихся запасов в целиках.
5
Комбинированный метод
Одновременное использование балансового и маркшейдерского подходов для взаимной верификации.
Нормирование – механизм рационального природопользования, балансирующий экономические и
экологические интересы (Вохмин С.А. и др., 2015).

## Slide 7
Экономическая эффективность повышения извлечения
Экономия от снижения разубоживания
Новые технологии добычи бедных руд эффективнее в 3–5 раз: в недрах остаётся лишь 15–20% запасов (против 40–50% у аналогов).
Добыча
Меньше объёмов извлекаемой породы
Транспорт
Экономия ГСМ, снижение нагрузки
Переработка
Меньше отходов обогащения
Хвосты
Снижение экологических платежей
Рисунок 3 - Экономическая эффективность повышения извлечения руды

## Slide 8
3 Технологии отработки без целиков и с закладкой
Бесцеликовые системы
Сплошная выемка с обрушением кровли, этажное обрушение, метод 110/N00 (Китай) – полное устранение целиков.
Твёрдеющая закладка
Цементно-песчаная смесь, прочность 2-5 МПа. На рудниках Казахстана (Жезказган, Нурказган) – на основе хвостов обогащения и доменных шлаков.
Гидравлическая закладка
Песчано-гравийная смесь по трубопроводу.
Потери руды при мелком материале 5-6%.
Сухая закладка
Скальная порода, вскрышные породы. Наиболее дешёвая, но потери до 8-13%. Утилизация отходов решает экологические задачи.

## Slide 9
Комбинированные системы и практика реализации
Комбинированные системы
Камерно-столбовая + закладка: сначала отрабатываются камеры, после закладки целики извлекаются
Слоевая заходка + магазинирование: для сложных морфологий рудных тел
Селективная выемка: извлечение богатых участков с возможностью последующей отработки бедных руд
Практические примеры
Жезказган (Казахмыс)
Развитие технологий с закладкой на основе отходов обогащения
«Айхал» (Якутия)
Комбайновая выемка с закладкой выработанного пространства
Almalyk Mining (Узбекистан)
Подэтажное обрушение с дистанционным выпуском руды

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1
Причины потерь
В чём принципиальная разница между геомеханическими и организационными причинами?
2
Методы оценки
В чём преимущество балансового метода перед маркшейдерским?
3
Нормирование
Почему нормирование — механизм рационального природопользования?
4
Сравнение систем
Преимущества закладочных и бесцеликовых систем в различных условиях?
Рекомендуемая литература
1) Курчин Г.С. и др. Систематизация факторов, влияющих на величину потерь и разубоживания руды при подземной добыче системами разработки с закладкой выработанного пространства // Маркшейдерия и недропользование. 2023. № 5. С. 24–34
. 2) Вохмин С.А., Загиров Н.Х., Требуш Ю.П., Курчин Г.С., Майоров Е.С. Нормирование потерь и разубоживания как механизм рационального природопользования // Вестник МГТУ. 2015.
3) Specific features of assessing losses and dilution of mineral raw materials in the integrated development of polymetallic ore deposits and associated man-made formations // Science Mining Media, 2026.