## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 4. Управление устойчивостью горных выработок и крепление в сложных условиях
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
Цель и план лекции
Цель – сформировать системное понимание современных подходов к проектированию крепи на основе численного моделирования и рейтинговых классификаций; изучить специфику крепления в сложных горно-геологических условиях; ознакомиться с инновационными типами крепи.
01
Современные подходы к проектированию крепи
Численное моделирование, рейтинговые классификации RMR, Q, GSI
02
Крепление в сложных условиях
Зоны тектонических нарушений, ползучие и обводнённые породы
03
Инновационные типы крепи
Полимерные анкеры, композитная крепь, податливые системы

## Slide 3
1 Три методологических подхода к проектированию крепи
Современная геомеханика опирается на взаимодополняющие методы. Выбор определяется сложностью условий: на предварительных стадиях достаточно эмпирики и аналитики, в сложных условиях – обязательно численное моделирование.
Эмпирические методы
Рейтинговые классификации: RMR, Q-system, GSI. Быстрая оценка устойчивости и рекомендации по параметрам крепи.
Аналитические методы
Замкнутые решения для выработок простой формы. Приёмлемы при упрощённых граничных условиях.
Численные методы
МКЭ, МДЭ, метод дискретных элементов. Стандарт для сложных условий: большие глубины, зоны нарушений, анизотропия.

## Slide 4
Рейтинговые классификации массива горных пород
Ключевые рекомендации
Для повышения точности проектирования рекомендуется использовать одновременно несколько классификаций (например, RMR и Q), что компенсирует субъективность интерпретации отдельных параметров.
GSI является основным входным параметром для нелинейного критерия прочности Хоека-Брауна.
Рисунок 1 - Сравнение систем классификации массива горных пород: RMR, Q-система и GSI

## Slide 5
Численные методы моделирования
МКЭ – RS2 / RS3 (Rocscience)
Многовариантные расчёты НДС с критериями Кулона-Мора и Хоека-Брауна. Расчёт усилий в анкерах и деформаций контура выработки.
Метод конечных разностей – FLAC2D/FLAC3D
Оптимален для моделирования больших пластических деформаций и учёта ползучести пород во времени.
Метод дискретных элементов – UDEC/3DEC
Незаменим для сильнотрещиноватых и блочных массивов, где модель сплошной среды не даёт достоверных результатов.
Рисунок 2 – Изображение методов численного моделирования, созданное искусственным интеллектом

## Slide 6
2 Крепление в зонах тектонических нарушений
Характеристики зоны
Высокая трещиноватость, раздробленность блоков от миллиметров до десятков сантиметров. Сходимость контура – до 50-100 см и более. Массив рассматривается как несвязный с возможным свободным обрушением.
Комбинированная многоуровневая крепь
Тяжёлая арочная металлическая крепь (двутавры или спецпрофили) + анкерное усиление контура + торкретирование. При необходимости – опережающее нагнетание цементных или полиуретановых составов.
Стратегия проходки
По возможности – обход зоны нарушения. При вынужденном пересечении – предварительная разгрузка массива бурением скважин и укрепление инъекциями. Крепь должна воспринимать динамические нагрузки.
Рисунок 3 - Схема опережающей крепи
https://mining-media.ru/ru/article/newtech/18756-razrabotka-tekhnologii-provedeniya-i-krepleniya-gornoj-vyrabotki-v-zone-tektonicheski-oslablennykh-porod

## Slide 7
Ползучие и обводнённые породы
Ползучие породы
Ползучие породы (соли, аргиллиты, глинистые сланцы при повышенной влажности) характеризуются нелинейной зависимостью деформаций от времени и возможностью практически неограниченного смещения контура выработки. Решающим фактором становится скорость нарастания смещений. Если она не затухает, а сохраняется или растёт, порода вскоре переходит в стадию прогрессирующего разрушения. В таких условиях необходима податливая крепь, способная воспринимать нагрузку и одновременно деформироваться, не ломаясь. Исследования анкерной крепи в ползучих породах показали высокую эффективность анкеров с ограниченной податливостью (демпфирующими муфтами или специальными конструкциями замка).
Соли, аргиллиты, глинистые сланцы при влажности. Нелинейная зависимость деформаций от времени, неограниченное смещение контура.
Обводнённые породы
В обводнённых породах вода выступает как фактор снижения прочности (эффект Ребиндера и увеличение порового давления), а также как агент, вызывающий суффозию и размокание пород. В таких условиях критическими становятся не только механическая устойчивость, но и гидроизоляция выработки. Решающее значение приобретает комбинация опорно-анкерного крепления с дренажными и тампонажными мероприятиями.
• При умеренном водопритоке до 10 м³/ч обычно достаточно применения комбинированного крепления (рамы́ или анкеры с торкрет-бетоном); увеличение количества анкеров напрямую снижает скорость трещинообразования и, соответственно, замедляет рост водопритоков.
• При высоких водопритоках (более 10 м³/ч) требуется предварительное закрепление пород химическими составами и установка усиленной крепи, вплоть до чугунных тюбингов. В слабых, водонасыщенных породах (глины, мергели) необходимо предусматривать дренаж закрепного пространства для отвода воды и предотвращения разрушения крепи изнутри.

## Slide 8
3 Инновационные типы крепи
Полимерные композитные анкеры
ГОСТ Р 58199-2018. Изготавливаются из стекло-, угле-, базальто- или арамидокомпозита. Промышленная апробация в Казахстане: АО «Qarmet», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Казцинк».
Коррозионная стойкость
Устойчивы к агрессивным шахтным водам – преимущество
перед сталью в обводнённых породах
Малая масса
В 3-5 раз легче стальных аналогов, что существенно облегчает
монтаж
Низкая электропроводность
Критически важно для угольных шахт и взрывоопасных
условий
Высокая прочность
На растяжение до 800-1200 МПа; работают при взрывных и
знакопеременных нагрузках

## Slide 9
Податливые системы и перспективные разработки
Податливая анкерная крепь
Анкеры с блоком податливости: специальные муфты, телескопические стержни, устройства с контролируемым расклиниванием. Воспринимают деформации до 150-300 мм без разрыва – эффективны в ползучих и удароопасных массивах.
Самозатягивающиеся анкеры
Усилие затяжки увеличивается при ослаблении сцепления с породой за счёт клина или цанги, вдавливаемой в стенки шпура под действием распора пород.
Разбуриваемые композитные анкеры (RFPA)
Работают в сильнообводнённых трещиноватых породах при динамических знакопеременных нагрузках. Перспективны для глубоких горизонтов в зонах повышенной тектонической активности.

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
Преимущество одновременного использования нескольких классификаций (RMR и Q)?
Почему зона тектонического нарушения резко ослаблена и какие типы крепи эффективны?
Причины повышенных деформаций в ползучих породах и необходимость податливой крепи?
Методы гидроизоляции обводнённых выработок?
Преимущества полимерных анкеров перед стальными и области их применения?
Рекомендуемая литература
Bieniawski Z.T. Engineering Rock Mass Classifications. Wiley, 1989.
Hoek E., Brown E.T. Underground Excavations in Rock. IMM, 1980.
Brady B.H.G., Brown E.T. Rock Mechanics for Underground Mining. Springer, 2004.
ГОСТ Р 58199-2018. Крепь анкерная из полимерных композитов.
Зубков В.В. Геомеханика. МГГУ, 2008.