## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 5. Экологические проблемы горного производства и пути их минимизации
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
Цель и план лекции
Цель – cистематизировать знания о видах и масштабах воздействия горного производства на биосферу, выявить ключевые накопленные экологические ущербы. Проанализировать современные подходы к управлению отходами (хвосты, вскрышные породы, шламы) и технологиям рекультивации нарушенных земель. Изучить «зелёные» технологии, направленные на создание ресурсосберегающих и экологически безопасных горнопромышленных комплексов (закладочные материалы, строительная продукция, рекуперация воды). Сформировать у магистрантов компетенции для разработки природоохранных решений в горном деле.
01
Влияние горных работ окружающую среду
Накопленные экологические ущербы
02
Управление отходами
Хвосты, вскрышные породы, шламы. Технологии рекультивации.
03
Зелёные технологии
Использование отходов в качестве закладочных материалов, производство строительных продуктов, рекуперация воды.

## Slide 3
1) Воздействие на окружающую среду
Воздействие на атмосферу
Открытые работы
Пылеобразование при бурении и взрывах – до 500 г/т породы. Автотранспорт даёт до 70% выбросов в карьере (сажа, CO, углеводороды)
Подземные шахты
Выброс метана ~ 40 млн т/год. Парниковая активность в 25 раз выше, чем у CO₂
Обогатительные фабрики
Тонкодисперсная пыль с сульфидами и оксидами металлов. В промышленных узлах (Норильск, Кривой Рог) – превышение ПДК по тяжёлым металлам в 5-50 раз
Рисунок 1 – Воздейстие горнодобывающих предприятий
на атмосферу

## Slide 4
Рисунок 2 - Основные экологические риски горного производства
Горное производство воздействует на водные ресурсы по трём направлениям: истощение запасов, химическое загрязнение и катастрофические прорывы хвостохранилищ.
Кислые шахтные дренажные воды (AMD) могут генерироваться столетиями после закрытия шахты. Мировой объём накопленных кислых вод – миллиарды кубометров.
Воздействие на гидросферу

## Slide 5
Изъятие земель
В России нарушено более 1,5 млн га, рекультивировано менее 30%. Терриконы высотой до 150 м изменяют поверхностный сток
Геомеханические нарушения
Оседание поверхности над выработанным пространством – до 5-10 м в угольных шахтах. Активизация оползней, наведённая сейсмичность
Геохимическое загрязнение
Пылевые ореолы тяжёлых металлов (Pb, Cd, As, Hg) – радиус 20-30 км. Миграция в растения и организм человека. Восстановление 1 см гумуса – 100-200 лет
Воздействие на литосферу
Рисунок 3 – Изображение видов воздействия на литосферу, созданное искусственным интеллектом

## Slide 6
2) Управление отходами: классификация и масштабы
Рисунок 4 - Хвостохранилище
https://dprom.kz/pererabotka/sovryemyenniye-hvostohraneeleesha-kazahstana/
20 млрд т
Отвалы вскрыши
Ежегодный мировой объём; коэффициент вскрыши для золота – до 100 т/т
5 млрд т
Хвосты обогащения
Ежегодное образование; размер частиц 0,01-0,5 мм, содержат реагенты и воду
30%
Рекультивировано
Доля восстановленных земель в России от общей площади нарушенных
Современный подход: переход от бесконтрольного накопления к безопасному размещению с противофильтрационными экранами и последующей рекультивацией.

## Slide 7
Рекультивация нарушенных земель
Технический этап
Планировка и террасирование отвалов
Нанесение потенциально плодородного слоя (ППС)
Нейтрализация кислых почв (известкование)
Покрытие хвостов слоем суглинка 0,5-1 м
Биологический этап
Посев многолетних трав-гипераккумуляторов (горчица, амарант, ива козья)
Посадка устойчивых деревьев (сосна, акация, тополь)
Фитостабилизация – плотный покров против пыления и эрозии
1
2
Рисунок 5 – Рекультивация нарушенных земель
https://studwood.net/1056998/agropromyshlennost/rekultivatsiya_otrabotannyh_karerov_rekultivatsiya_karerov_othodami

## Slide 8
3) Зелёные технологии: закладка и строительные продукты
Гидравлическая закладка
Хвосты с водой подаются в шахту; вода возвращается в цикл
Твердеющая закладка
Хвосты + цемент/зола/шлак → литой бетон. Сокращение хвостов на поверхности на 30-70%
Строительные продукты
Щебень, шлакоблоки, кирпич, геополимеры из алюмосиликатных хвостов – прочность как у бетона, низкий углеродный след
Дорожные основания
Отсев дробления вскрышных пород – широкое применение в инфраструктуре
«Зелёные» технологии в горном деле направлены на создание циклических систем, минимизирующих выбросы, отходы и потребление ресурсов.
Закладка выработанного пространства позволяет предотвратить оседание земной поверхности, утилизировать отходы на месте. Применяют:

## Slide 9
Рекуперация воды и замкнутые циклы
Забор и использование воды
Уплотнение хвостов (90-95%)
Фильтрация и обезвоживание
(до 98%)
Возврат очищенной воды (5-10%)
Замкнутые оборотные циклы позволяют снизить потребление свежей воды до 5-10% от технологической потребности. Обезвоживание хвостов (фильтр-прессы, центрифуги) извлекает до 98% воды. Дополнительно: нейтрализация кислых дренажей, сбор ливневых вод с промплощадки.

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1. Опишите механизм образования кислых шахтных дренажных вод (AMD). Почему это явление представляет собой долгосрочную угрозу для гидросферы даже после закрытия шахты?
2. В чём заключаются различия между техническим и биологическим этапами рекультивации отвалов вскрышных пород? Приведите примеры видов растений, применяемых для фиторемедиации.
3. Каким образом использование твердеющей закладки из хвостов обогащения в подземных выработках решает одновременно экологические и геомеханические проблемы?
4. Назовите не менее трёх видов строительной продукции, которую можно производить из горных отходов (хвостов, вскрышных пород, шламов). Какую роль играют геополимерные технологии?
Рекомендуемая литература
1. Гальперин А.М., Фёрстер В., Шеф Х.-Ю. Техногенные массивы и охрана окружающей среды. – М.: МГГУ, 2015. – 432 с. (Гл. 5: Отходы горного производства, рекультивация)
2. Певзнер М.Е., Костовецкий В.П. Экология горного производства. – М.: Недра, 2017. – 512 с.
3. Lottermoser B.G. Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts. – 3rd ed. – Springer, 2010. – 400 p. (Классический международный учебник по отходам)
4. Younger P.L., Banwart S.A., Hedin R.S. Mine Water: Hydrology, Pollution, Remediation. – Kluwer Academic, 2002. – 442 p. (Подробно об AMD и методах нейтрализации)