## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 6. Цифровизация и искусственный интеллект в горном деле
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
Цель и план лекции
Цель – сформировать у обучающихся системное понимание роли цифровизации, искусственного интеллекта и автоматизированных систем в трансформации горного производства. Рассмотреть ключевые направления: создание цифровых двойников для управления горными работами, применение ИИ и машинного обучения для прогнозирования устойчивости массивов, оптимизации буровзрывных работ и классификации пород, а также автоматизированные системы мониторинга и управления качеством руды. Развить компетенции в области цифровой трансформации горных предприятий для повышения безопасности, эффективности и устойчивости горного производства.
01
Применение цифровых двойников
Применение цифровых двойников (Digital Twins) для моделирования и управления горными работами
02
Искусственный интеллект и
машинное обучение
Для прогнозирования устойчивости, оптимизации параметров БВР, классификации пород
03
Автоматизированные системы
мониторинга
Автоматизированные системы мониторинга и управления качеством руды

## Slide 3
1) Применение цифровых двойников (Digital Twins) для моделирования и управления горными работами
Рисунок 1 – Удаленный аналитический центр интеллектуального горного предприятия – «Фабрика цифровых двойников»
https://mining-media.ru/ru/article/transport/19622-tsifrovye-dvojniki-protsessov-upravleniya-vysokoavtomatizirovannymi-gornotransportnymi-kompleksami
Фундаментальная трансформация горной отрасли
Современная горнодобывающая отрасль переживает революцию, вызванную технологиями четвёртой промышленной революции. Цифровые двойники, ИИ и машинное обучение становятся ядром управления горными работами.
В условиях роста глубины разработки и ужесточения требований к безопасности традиционные методы уступают место интеллектуальным системам, адаптирующимся к изменениям в реальном времени.
Конечная цель – создание «цифрового двойника» предприятия для онлайн-мониторинга и обоснованных проектных решений.

## Slide 4
Цифровые двойники: архитектура и принципы
Что такое цифровой двойник?
Виртуальная модель физического объекта, динамически синхронизируемая с реальным объектом через потоки данных. Обеспечивает двустороннюю связь между физическим и виртуальным пространствами.
Единое цифровое пространство
Отображает модели объектов горной технологии и инструменты решения горно-геологических задач на основе унифицированных моделей проектных решений и реального состояния.
Эффект адаптивного обучения
Снижение ресурсоёмкости переработки на 15-20%, уменьшение отходов на 25-30%, оптимизация водопотребления в условиях дефицита.
Рисунок 2 – Взаимосвязь цифрового двойника с реальным объектом
https://www.kp.ru/guide/tsifrovoi-dvoinik.html

## Slide 5
Практика внедрения цифровых двойников
Разрез «Тугнуйский» (Россия)
Первый масштабный проект полной цифровой трансформации на отечественном ПО. Единая система от забоя до фабрики: материальный баланс, планирование, управление транспортными потоками в реальном времени.
Автоматическое распределение самосвалов – минимизация простоев
Роботизация бурового станка +21% производительности
Полная импортонезависимость
Sicomines (ДР Конго)
Цифровой двойник мирового уровня, интегрирующий горные работы, обогащение и гидрометаллургию. Унификация стандартов данных и цифровое моделирование ключевого оборудования.
Рисунок 3 – Разрез «Тугнуйский» и разрез «Sicomines»

## Slide 6
Цифровые двойники для безопасности и экологии
Рисунок 4 - Ключевые направления цифровизации и ИИ
в управлении рисками горного производства
Мониторинг
рисков ДТП
3D модель и
обрушение
Детекция газа и позиции
В ЮАР система TMM Digital Twin использует ИИ для оценки рисков взаимодействия транспортных средств в карьере. На свинцово-цинковом руднике в Китае платформа AI+Data обеспечивает миллиметровое 3D-моделирование, выявляет обрушения кровли и фиксирует аномалии газодинамических параметров в реальном времени.

## Slide 7
2) ИИ для прогнозирования устойчивости горных массивов
91%
СФУ
Точность классификации состояния массивов по акустической эмиссии и упругим волнам
94,6%
Провалы поверхности
Нейросетевая модель прогноза провалов над старыми выработками (Донбасс)
96,77%
Deep Forest
Лучший алгоритм для прогноза устойчивости целиков и горных ударов (Nature Sci. Reports, 2025)
Рисунок 5 - Применение AI для прогнозирования устойчивости горных массивов
https://www.micromine.kz/demystifying-ai-mineral-exploration/

## Slide 8
Оптимизация буровзрывных работ с помощью ИИ
БВР определяют фрагментацию горной массы, сейсмическое воздействие и безопасность. ИИ позволяет контролировать три ключевых параметра:
«Норникель»: отклонения модели от фактических данных – менее 6%, документация на 95% соответствует требованиям.
Сейсмическое воздействие
Предотвращение обвалов и снижение потерь
Смещение горной массы
Оптимизация параметров взрывания до выхода техники
Фрагментация
Снижение затрат на обогащение
Рисунок 6 - Программно-аппаратные комплекс «Гравикс», позволяющий вести автоматизированный контроль качества горной массы, точный расчёт сетки скважин и объёма используемых активных веществ https://dprom.online/mining/dbo/davteh-optimizatseeya-burovzryvnyh-rabot-mwr26/

## Slide 9
ИИ для классификации пород и руд
Компьютерное зрение
Нейросеть ResNet18 для идентификации минералов: точность более 98%. Ошибка определения полезного компонента – не более 6%, что выше экспертных оценок геологов.
XRT-сепарация с ИИ
Первая в России установка (УГГУ). Нейросеть анализирует внутреннюю структуру образца и принимает решение о сортировке с точностью более 98%. Эффективна для цветных, чёрных, редкоземельных металлов.
Анализ ГИС и химсостава
Случайный лес и иерархическая кластеризация для формирования литотипов пород. Логистическая регрессия – точность ~76% для распространённых типов пород.
Рисунок 7 - Изображение, созданное искусственным интеллектом

## Slide 10
ИИ для классификации пород и руд
«Разумный карьер» (АО «Карельский окатыш»)
Программно-технический
комплекс с взаимосвязанными
модулями:
Стабилизация шихты и мониторинг качества сырья
Предиктивный контроль оборудования
Гиперспектральное зондирование и нейронные сети
Платформа «ИНКА 4.0»
Сквозная прослеживаемость качества от добычи до конечного продукта: LIMS, материальный баланс, MES, оперативное планирование.
Рисунок 8 - Этапы цифровой трансформации производства: от лабораторного контроля
до интегрированного цифрового производства

## Slide 11
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1. Что такое цифровой двойник в контексте горного производства, и чем он отличается от статической 3D-модели месторождения?
2. Какие алгоритмы машинного обучения показали наилучшие результаты при прогнозировании устойчивости горных массивов?
3. Каким образом компьютерное моделирование буровзрывных работ позволяет снизить разубоживание руды и повысить эффективность использования буровой техники?
4. В чём заключается суть метода XRT-сепарации с использованием искусственного интеллекта? Приведите не менее двух примеров типов рудного сырья, для которых доказана эффективность этого метода.
Рекомендуемая литература
1. Лукичёв С.В., Наговицын О.В. Цифровые технологии в горном деле: импортозамещение ГГИС // Journal of Mining Science. 2025. (цит. по материалам Российской академии наук)
2. Разработка адаптивной модели управления процессами переработки углеводородного сырья на основе цифровых двойников // Сибирский федеральный университет, 2025. DOI: 10.21177/1998-4502-2025-17-3-1642-1658
3. Годунов Н. Цифровой двойник на разрезе «Тугнуйский»: практика внедрения // Конференция Инвестуголь-2025, 21.11.2025
4. Носков В.А., Морозов К.В., Грищенкова Е.Н., Тенисон Л.О. Оценка и управление геомеханическим риском на основе машинного обучения // Горный журнал. 2025. № 8. DOI: 10.17580/gzh.2025.08.06