## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 7. Современные методы и
технологии буровзрывных работ
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
Цель и план лекции
Цель – сформировать у обучающихся комплексное представление о современных подходах к контролю качества буровзрывных работ, включая проблемы перебора и недобора сечения горных выработок и их влияние на устойчивость приконтурного массива. Ознакомить с критериями оценки качества БВР, в частности коэффициентом излишка сечения (КИС) и фактором нарушенности массива D в критерии Хука-Брауна. Изучить технологии контурного и предконтурного взрывания, позволяющие минимизировать повреждения законтурного массива. Освоить методы оптимизации паспортов БВР на основе геологического индекса прочности (GSI) для повышения точности и безопасности горных работ.
01
Проблема перебора и недобора сечения выработок
Влияние БВР на устойчивость приконтурного массива
02
Фактор D и КИС
Фактор нарушенности (D) и коэффициент излишка сечения (КИС)
03
Контурное и предконтурное
взрывание
Оптимизация паспортов БВР с учётом GSI

## Slide 3
1) Проблема перебора и недобора сечения выработок
От качества БВР зависят безопасность, устойчивость выработок и себестоимость добычи. Ошибки в расчёте параметров ведут к обрушениям и снижению несущей способности крепи.
Проблема
Нестабильность гранулометрии и
отклонение контура от проекта
Решение
Щадящее взрывание +
геомеханическая классификация
(GSI, фактор D)
Перебор сечения
Фактическая площадь превышает проектную. Последствия:
Увеличение объёмов забутовки закрепного пространства
Неравномерная нагрузка на крепь → деформации и завалы
Перерасход крепёжных материалов и бетона
Дополнительный объём породы на транспортировку
Недобор сечения
Фактическое сечение меньше проектного. Вынужденная доработка контура ручным инструментом – крайне опасна и нетехнологична.

## Slide 4
Нарушенность приконтурного массива
Рисунок 1 - Перебор сечения
при заложении выработки
по простиранию пород
https://minmag.kz/wp-content/uploads/2022/10/2210_38-43.pdf
Зона трещин
Динамическое действие взрыва формирует систему трещин на глубину 0,5-3 м и более. При плохом качестве взрыва до 2-3 м в кровле.
Снижение прочности
Модуль деформации, сцепление и угол внутреннего трения снижаются на 30-60% по сравнению с ненарушенным массивом.
Кумулятивный эффект
Многократные взрывы при постановке уступов создают накопленные повреждения – максимум на вершине каждого уступа.

## Slide 5
Рисунок 2 - Сравнение оптимального и традиционного коэффициента излишка сечения (КИС) при контурном взрывании
2) Коэффициент излишка сечения (КИС)
Формула и нормативы
Sф – фактическая площадь сечения, м²
Sв.ч – проектная площадь сечения вчерне, м²
В паспорте БВР также рассчитывают КИШ (коэффициент использования шпуров), обычно 0,80-0,95.
Норма
КИС = 1,03-1,05
На практике
КИС = 1,15-1,20

## Slide 6
Фактор нарушенности D в критерии Хоека-Брауна
Безразмерный параметр, количественно описывающий степень воздействия взрыва на массив. Введён Хоеком и Брауном для учёта зоны повреждения.
Условия ведения работ
D
Управляемое взрывание / проходка ТБМ
0
Механическая выемка (без взрыва)
0
Небольшое взрывание, умеренное повреждение
0,7
Очень плохое качество взрыва, повреждения 2–3 м
0,8
Крупномасштабное взрывание на откосах
1,0
Фактор D растёт экспоненциально с увеличением степени повреждения. Для капитальных выработок: D ≤ 0,4-0,5.

## Slide 7
3) Контурное взрывание
Рисунок 3 - Паспорт буровзрывных работ
https://vmasshtabe.ru/promzona/gornaya-promyishlennost/pasport-burovzryivnyih-rabot.html
Сближение шпуров
Отношение шага к ЛНС уменьшается в 1,5-2
раза по сравнению с обычным взрыванием
Сниженная масса заряда
Масса заряда ВВ в контурных шпурах в 2,5-4
раза меньше обычной
Декаплинговый заряд
Заряд малого диаметра с кольцевым воздуш-
ным зазором снижает пиковое давление на
стенки скважины
Замедленное инициирование
Контурные шпуры взрываются с замедлением
не менее 25 мс после врубовых и вспомогательных

## Slide 8
Предконтурное взрывание (Pre-splitting)
Предконтурное взрывание (pre-splitting) – это технология, при которой до массового взрыва по контуру будущей выработки (борта карьера) создаётся искусственная трещина, разделяющая отбиваемую и законтурную части массива.
Параметры
Шаг скважин: 10-12 диаметров заряда; коэффициент декаплинга: 2-3; опережение основного взрыва: 90-120 мс
Функции трещины
Экранирование сейсмических волн; разгрузка давлений газов; получение ровной стенки без нависаний
Область применения
Открытые горные работы и крутые уступы – наиболее распространённый метод защиты законтурного массива
По современным данным, для подземных выработок приоритетно рекомендовано гладкое взрывание (smooth blasting), особенно в условиях высокого начального поля напряжений. Для открытых горных работ и крутых уступов предконтурное взрывание остаётся наиболее распространённым способом защиты законтурного массива.

## Slide 9
Оптимизация паспортов БВР с учётом GSI
Выбор схемы по GSI
Включение GSI в формулу USBM повышает
точность прогноза сейсмики на 20%.
GSI > 60
Блочный массив: стандартное контурное взрывание, широкая сетка скважин
GSI 30–60
Трещиноватый массив: уменьшение шага контурных шпуров на 20-30%
GSI < 30
Слабый массив: специальные методы,
минимизация зарядов
Рисунок 4 - Алгоритм выбора параметров контурного взрывания в зависимости от значения GSI

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1. Что такое коэффициент излишка сечения (КИС) и каковы его нормативные значения? Какие негативные последствия возникают при значительном превышении КИС?
2. Что характеризует фактор нарушенности D в критерии Хука-Брауна?
3. В чём принципиальное различие между предварительным и последующим контурным взрыванием? 4. Какие преимущества имеет гладкое взрывание (smooth blasting) по сравнению с предконтурным взрыванием (pre-splitting) при проведении подземных тоннелей? В каком случае предконтурное взрывание остаётся предпочтительным методом?
Рекомендуемая литература
1. Дёмшина Н. Буровзрывные работы в «едином окне» - повышение эффективности ведения взрывных работ // Внедра. 2026.
2. Хакулов В.А. Анализ негативных последствий переборов при проходке горных выработок // Донецкий национальный технический университет, 2012.
3. Жариков С.Н., Кутуев В.А. Результаты экспериментальных исследований динамического действия взрыва на предельном контуре карьера // Институт горного дела УрО РАН. - 2021.
4. Рахманов Р.А., Аленичев И.А., Лушников В.Н. Технологии щадящего взрывания, опыт и перспективы внедрения на предприятиях компании «Полюс» // Горный журнал. 2021. № 1.
5. Хоек Э., Браун Э.Т. Критерий разрушения Хука-Брауна // Горная энциклопедия. 1980.