## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 2. Потери и разубоживание
полезных ископаемых
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
Цель и план лекции
Цель – сформировать у магистрантов системное понимание количественных показателей потерь и разубоживания полезных ископаемых, их классификации и методов оценки (геометрический, геостатистический, по данным опробования), а также научить различать виды потерь и разубоживания по месту и причинам возникновения. Осознать экономические последствия потерь и разубоживания, включая их влияние на себестоимость продукции, прибыль предприятия и полноту использования минеральных ресурсов.
01
Классификация потерь
Общешахтные, эксплуатационные, потери в целиках, при взрывных работах, при транспортировке
02
Разубоживание:
причины, виды
Приконтурное, междупластовое, технологическое
03
Методы замеров и
расчета
Геометрический, геостатистический, по данным опробования
04
Организационные и
технологические
мероприятия по снижению
потерь и разубоживания

## Slide 3
1) Классификация потерь
Почему это критично для горной промышленности
3-10%
Потери запасов
Доля разведанных балансовых запасов, безвозвратно теряемых при добыче
1,25×
Снижение содержания
Падение содержания железа и золота за последние десятилетия
1,5×
Цветные металлы
Снижение содержания цветных металлов в добываемой руде
Потери
Часть балансовых запасов, не извлечённая из недр по техническим, технологическим или организационным причинам. Руда остаётся в массиве и не поступает на переработку.
Разубоживание
Снижение содержания полезного компонента в добытой горной массе вследствие вовлечения пустой породы или некондиционных руд в общий поток добычи.
Рисунок 1 – Потери и разубоживание руды
https://www.giab-online.ru/files/Data/2016/1/408_412_1_2016.pdf

## Slide 4
Классификация потерь по месту образования
Общешахтные (общекарьерные)
Потери в барьерных целиках
Охранные целики у поверхностных объектов
Зоны тектонических нарушений
Закладываются на этапе проектирования
Эксплуатационные
Потери в междукамерных целиках
При оконтуривании рудного тела
При буровзрывных работах
При транспортировке и закладке
Низкая проектная роль
Операционные потери
Защита поверхностных объектов
Эксплуатационные: междукамерные целики
Эксплуатационные: контурирование и отбойка
Общешахтные: охранные целики
Общешахтные: барьерные целики

## Slide 5
Классификация потерь по характеру и стадиям
По характеру
Проектные (нормативные)
Предусмотрены проектом разработки месторождения
Сверхнормативные
Превышают установленные нормы – требуют анализа причин
По стадиям процесса добычи
01
В массиве
Неотбитая руда остаётся в недрах
02
При отбойке
Потери после взрыва
03
При доставке и погрузке
Просыпи, налипание на оборудование
04
При транспортировке
Потери по пути к обогатительной фабрике
05
При переработке
Потери на обогатительной фабрике

## Slide 6
2) Виды и причины разубоживания
Приконтурное
Наиболее распространённое. Возникает при врезке очистных выработок во вмещающие породы из-за неточного оконтуривания и несовершенства буровзрывных работ.
Междупластовое
Характерно для крутопадающих и пологопадающих залежей, где рудное тело переслаивается с пустыми породами.
Технологическое
Возникает при погрузке, транспортировке и выпуске руды – смешение с породой в процессе механической обработки.
Закладочное
Специфично для систем разработки с закладкой выработанного пространства.
Геологические
Сложная морфология рудных тел, невыдержанность мощности, включения пустой породы, постепенные контакты
Технологи-
ческие
Несовершенство систем разработки, неоптимальные параметры БВР, низкое качество селективной выемки
Организа-
ционные
Недостаточный контроль качества, низкая квалификация персонала, отсутствие оперативного опробования
Причины

## Slide 7
Экономические последствия разубоживания
Рисунок 2 – Распределение потерь и разубоживания в контуре выемочной камеры
Рост эксплуатационных расходов
Увеличение затрат на добычу и транспортирование большего объёма горной массы при том же выходе металла
Снижение производительности
Падение выхода товарного концентрата, рост затрат на обогащение и металлургический передел
Экологическая нагрузка
Увеличение объёма отходов производства и хвостов обогащения
Потеря конкурентоспособности
Снижение дохода и прибыли, особенно критично при падении мировых цен на металлы

## Slide 8
3) Методы замеров и расчета
Геометрический метод расчёта потерь
Принцип метода
Основан на сравнении проектных и фактических контуров выемки по данным маркшейдерской съёмки до и после горных работ.
Расчётная формула
П = (Vпроект − Vфакт) / Vпроект × 100%
где Vпроект – проектный объём выемки, Vфакт – фактически извлечённый объём руды.
Наиболее точен для камерных и камерно-столбовых систем разработки.
Геостатистический метод и метод опробования
Вариограммный анализ и кригинг. Сравнение статистических характеристик руды в массиве и добытой массе. Эффективен при неравномерном распределении полезного компонента.
Сравнение содержания в балансовых запасах и фактически добытой руде. Применяются экспресс-методы: рентгенофлуоресцентный, нейтронно-активационный, лазерно-искровая спектрометрия.
Выбор метода определяется геологическими условиями месторождения, равномерностью оруденения и доступными техническими средствами контроля.
Геостатистический метод
Метод опробования

## Slide 9
4) Селективная выемка и усреднение качества
Селективная выемка – это раздельная отбойка, погрузка и транспортировка руды различных сортов и вмещающих пород. Она позволяет:
• Избегать попадания пустой породы в рудную массу.
• Обеспечивать стабильное качество руды, поступающей на обогащение.
• Снижать затраты на обогащение за счёт уменьшения объёма перерабатываемой породы.
Технологические решения для селективной выемки:
• Применение экскаваторов с селективными ковшами.
• Использование погрузочно-доставочных машин с возможностью раздельной погрузки.
• Раздельное складирование руды различных сортов на рудных складах
Усреднение – это процесс стабилизации качества руды, поступающей на обогащение, путём смешивания руды из различных забоев и участков. Основные методы усреднения:
• Планирование забоев – отработка участков с высоким и низким содержанием в определённой последовательности.
• Создание рудных складов – формирование штабелей усреднённой руды.
• Автоматизированное управление качеством – использование блоковых моделей и систем оперативного контроля.
Рентгенорадиометрическая сепарация – это метод предварительного обогащения, основанный на различии в способности минералов излучать или поглощать рентгеновское излучение. Метод позволяет:
• Отделять куски руды с низким содержанием и пустую породу на ранней стадии.
• Сокращать объём материала, поступающего на дальнейшее обогащение.
• Снижать потери ценных компонентов в отходах.
на 15-20%
Снижение разубоживания
на 10-15%
Снижение потерь
По оценкам специалистов, применение селективной выемки позволяет снизить

## Slide 10
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1. Чем отличаются общешахтные и эксплуатационные потери полезных ископаемых?
2. Каковы основные причины разубоживания руды? Опишите виды разубоживания и их влияние на экономические показатели горного предприятия.
3. В чём заключается сущность геометрического, геостатистического методов и метода по данным опробования для расчёта потерь и разубоживания?
4. Какие организационные и технологические мероприятия позволяют снизить потери и разубоживание руды?
5. Как взаимосвязаны потери и разубоживание? Почему попытка минимизировать один из показателей может приводить к росту другого, и как найти оптимальный баланс?
Рекомендуемая литература
1. Аленичев В.М., Борисков Ф.Ф., Аленичев М.В. К вопросу о классификации потерь полезных ископаемых в современных условиях недропользования // CyberLeninka. - 2009.
2. Вохмин С.А., Загиров Н.Х., Требуш Ю.П., Курчин Г.С., Майоров Е.С. Нормирование потерь и разубоживания как механизм рационального природопользования // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. - 2013.
3. Вохмин С.А., Требуш Ю.П., Курчин Г.С. Методика расчета показателей извлечения нерудных полезных ископаемых при подземной добыче // Горный журнал. - 2012. № 9.
4. Классификация нормируемых видов потерь и разубоживания полезных ископаемых при добыче // Квалиметрия недр. - Горная книга.