## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 6. Экономическая оценка ресурсосберегающих технологий
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна

## Slide 2
Цель и план лекции
Цель – сформировать у магистрантов системные знания, умения и практические навыки применения современных методов технико-экономического анализа для обоснованного выбора оптимальных вариантов рационального использования минеральных ресурсов.
01
Показатели эффективности
NPV, IRR, срок окупаемости, сравнительная эффективность капвложений
02
Оценка потерь от
недополученной
продукции
Расчёт упущенной выгоды
03
Экономический эффект
от переработки
техногенных отходов
Снижение затрат на добычу, получение товарной продукции, экономия на рекультивации
04
Учёт экологического
фактора
Предотвращённый ущерб, плата за размещение отходов

## Slide 3
1) Показатели эффективности: NPV, IRR, срок окупаемости
Ключевые инструменты технико-экономического анализа инвестиционных проектов в сфере ресурсосберегающих технологий.
1. Чистая приведённая стоимость (NPV)
NPV (Net Present Value) – это разница между дисконтированными денежными поступлениями и дисконтированными инвестиционными затратами за весь срок реализации проекта.
Формула расчёта:
NPV = ∑(CFt)/(1+r)^t − I0
CFt - чистый денежный поток в году t
r - ставка дисконтирования
n - срок реализации проекта
I0 - первоначальные инвестиции
Критерий принятия решения: проект принимается, если NPV > 0. Чем выше NPV, тем более эффективен проект. В ресурсосберегающих технологиях NPV позволяет сравнивать варианты с разными сроками окупаемости и объёмами инвестиций.
Пример 1
«Зелёные» технологии в добыче: NPV = $2 014 001
Пример 2
Переработка техногенных образований: NPV = 6,94 млрд руб. (базовый сценарий)
2. Внутренняя норма доходности (IRR)
IRR (Internal Rate of Return) – это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта становится равным нулю. IRR показывает максимальную стоимость капитала, который может быть привлечён для финансирования проекта.
Критерий принятия решения: проект принимается, если IRR > r (ставка дисконтирования). Чем выше IRR, тем более устойчив проект к изменению внешних условий.
19,2%
Переработка хвостов обогащения
IRR для проектов
переработки хвостов обогащения
48%
Рециклинг отсевов горных пород
IRR для проектов рециклинга
отсевов горных пород
Для установок по обезвоживанию хвостов IRR определяется
на основе cash flow-модели.

## Slide 4
3. Срок окупаемости
Срок окупаемости (Payback Period) – период времени, необходимый для возврата первоначальных инвестиций за счёт чистых денежных поступлений.
Формула для равномерных поступлений:
PP = I0 / CF
Для неравномерных поступлений рассчитывается кумулятивным методом.
Критерий: чем меньше срок окупаемости, тем менее рискован проект. Для горных проектов приемлемым считается срок окупаемости 3-7 лет.
Дообогащение хвостов
Срок окупаемости: 2,16 года
Переработка хвостов 2-го поля
Дисконтированный срок окупаемости: 4,4 года
Рециклинг отсевов в минеральную вату
Срок окупаемости: 2,8 года
4. Сравнительная эффективность капитальных вложений
Для сравнения альтернативных вариантов ресурсосберегающих технологий используются следующие показатели:
Индекс доходности (PI)
PI = (NPV + I0) / I0
Проект принимается при PI > 1. Для переработки хвостов PI может достигать 6,0.
Сравнительная эффективность (Е)
E = ΔП / ΔK
где ΔП - прирост прибыли,
ΔK - дополнительные капитальные вложения.
Оптимальный вариант
Зi = Сi + En · Ki → min
где Сi - текущие затраты, Ki - капвложения, En - нормативный коэффициент эффективности.
Срок окупаемости дополнительных капвложений: Tок = ΔK / ΔП

## Slide 5
2) Оценка потерь от недополученной продукции
Методология расчёта упущенной выгоды при неполном извлечении полезных ископаемых из недр
1. Понятие упущенной выгоды в горном деле
Упущенная выгода – это неполученный доход, который могло бы получить предприятие при полном извлечении полезных ископаемых из недр или при оптимальном варианте использования ресурсов.
Основные источники упущенной
выгоды:
Потери полезных ископаемых при добыче (неполное извлечение)
Разубоживание рудной массы
Неполное извлечение попутных
компонентов
Принятие неоптимальных
технологических решений
2. Интегральный показатель ущерба
Современный подход учитывает ущерб от потерь и разубоживания на 1 тонну погашаемых балансовых запасов руды:
Интегральный ущерб:
У = (Пот + Уразуб) / Qбал
Прибыль с учётом показателей ущерба:
П = Ппроект − (Упот + Уразуб)
Этот интегральный показатель позволяет комплексно оценить влияние потерь и разубоживания на экономическую эффективность добычи.

## Slide 6
3. Методика расчёта упущенной выгоды
01
Объём недополученной продукции
Потери руды и полезных компонентов в натуральном выражении
02
Стоимость недополученной продукции
Упрод = Qпот · Ц
где Qпот - объём потерянной продукции,
Ц - цена реализации
03
Учёт изменения затрат
При изменении потерь и разубоживания меняются затраты на усреднение руды, транспортировку и обогащение
04
Упущенная выгода от снижения качества
Укач = (Cбал − Cфакт) · Qдоб · Kизв · Ц
где Cбал - содержание в балансовых запасах,
Cфакт - фактическое содержание в добытой руде

## Slide 7
3) Экономический эффект от переработки техногенных отходов

## Slide 8
4) Учёт экологического фактора

## Slide 9
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1. В чём сущность показателей NPV и IRR? При каких условиях проект считается эффективным по каждому из этих критериев?
2. Как рассчитывается упущенная выгода от потерь полезных ископаемых? Какие факторы необходимо учитывать при её оценке?
3. Из каких компонентов складывается экономический эффект от переработки техногенных отходов? Приведите примеры количественной оценки.
4. Как учитывается экологический фактор при экономической оценке ресурсосберегающих технологий? Что такое предотвращённый ущерб?
5. Каковы сроки окупаемости и показатели эффективности при дообогащении хвостов и переработке вскрышных пород в щебень?
Рекомендуемая литература
1. Методика оценки экономической эффективности внедрения ресурсосберегающих технологий // CyberLeninka
2. О формировании эколого-экономической системы оценок ресурсосбережения // CyberLeninka
3. Экономическая эффективность утилизации отходов обогащения и подготовки резервной сырьевой базы предприятия // CyberLeninka
4. Моделирование эколого-экономической устойчивости комплексного освоения техногенных месторождений // CyberLeninka
5. Методика расчёта платежей, ущербов, предотвращенных ущербов // ЭБ ТюмГУ