## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 1. Концептуальные основы рационального использования
минеральных ресурсов
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна
Дисциплина «Рациональное использование минеральных ресурсов»
для магистрантов ОП 7M07203 "Горное дело"

## Slide 2
Цель и план лекции
Цель – сформировать у магистрантов целостное представление о концептуальных основах рационального использования минеральных ресурсов как фундаментальной дисциплины горного дела. Изучить современную классификацию минеральных ресурсов (запасы, ресурсы, резервы) и национальные системы их оценки. Освоить основные принципы рационального недропользования: полноту извлечения, комплексность использования, минимизацию воздействия на окружающую среду.
01
Классификация минеральных ресурсов
Запасы, ресурсы, резервы
02
Принципы рационального
использования
Полнота извлечения, комплексность, минимальное воздействие
03
Современные вызовы
Истощение богатых руд, рост глубины, экологические нормы

## Slide 3
1) Минеральные ресурсы как фундамент цивилизации
Рисунок 1 – Полезные ископаемые Казахстана
Минеральные ресурсы являются фундаментом современной цивилизации. Горнодобывающая промышленность обеспечивает человечество металлами, минеральным сырьём для производства удобрений, строительства и энергетики. Однако минерально-сырьевая база, в отличие от возобновляемых природных ресурсов, относится к категории исчерпаемых и невозобновляемых. Это накладывает на недропользователей особую ответственность: каждая тонна недобытого или потерянного при добыче полезного ископаемого безвозвратно утрачена для будущих поколений.
Истощение богатых руд
Повсеместный переход к освоению бедных, глубокозалегающих и сложных по горно-геологическим условиям месторождений
Рост масштабов производства
Объёмы отходов и негативное воздействие на окружающую среду продолжают расти вместе с горным производством
ESG-требования
Международные стандарты предъявляют жёсткие критерии к экологической и социальной ответственности горных компаний

## Slide 4
Определение минеральных ресурсов и их классификация
Рисунок 2 - Классификация минеральных ресурсов: запасы, ресурсы и резервы
Минеральные ресурсы – это совокупность всех запасов полезных ископаемых в недрах земной коры, пригодных для использования в промышленности в современных условиях или в обозримой перспективе. В международной и отечественной практике принято различать три ключевые категории, отражающие различные уровни геологической изученности и экономической целесообразности освоения.
Запасы
Разведаны с высокой степенью достоверности. Делятся на балансовые (извлекаются с прибылью) и забалансовые (нецелесообразны сейчас, но возможны в будущем)
Ресурсы
Оценённые геологически достоверные концентрации, извлечение которых может стать экономически оправданным при более высоких ценах или новых технологиях
Резервы
В широком смысле объединяет запасы и ту часть ресурсов, которая обладает потенциалом перехода в категорию запасов при изменении экономических условий

## Slide 5
Классификация запасов по геологической изученности
В Казахстане и ряде стран постсоветского пространства действует классификация, делящая запасы на четыре категории по степени геологической изученности и достоверности A, B, C1 и C2, а прогнозные ресурсы на три категории (P1, P2, P3).
Категория А
Достоверные запасы. Оконтурены горными выработками. Положение, форма и качество руды установлены с высокой точностью
Категория B
Разведанные. Оконтурены преимущественно скважинами. Основные параметры установлены с учётом возможной вариации свойств
Категория C1
Оценённые. Предварительно разведанные запасы. Форма залежи и качество руды определены приближённо, но с достаточной достоверностью
Категория C2
Прогнозные запасы. Наличие установлено на основе геологических предпосылок, но детально не разведано
Ресурсы P1, P2, P3 – прогнозные ресурсы, установленные с различной степенью геологической обоснованности на региональном, локальном или перспективном уровнях

## Slide 6
Международная классификация и
казахстанское законодательство
Международные системы классификации
Данная классификация сопоставима с международной системой США, где выделяются: достоверные запасы (proved, measured), вероятные запасы (probable, indicated), возможные ресурсы (inferred, possible), выявленные ресурсы (identified) и гипотетические ресурсы (hypothetical).
Для обеспечения международной сопоставимости разработана Международная рамочная классификация ООН (МРК ООН), основанная на трёх параметрах: степень геологической изученности, экономическая и технологическая изученность, экономическая эффективность разработки.
Позиции Казахстана в мире
Казахстанский государственный баланс учитывает запасы по 102 видам минерального сырья, включая 40 видов твёрдых полезных ископаемых.
Кодекс РК «О недрах и недропользовании»
По экономическому значению полезные
ископаемые делятся на три группы:
1-е место
Хромовые руды
2-е место
Уран и серебро
3-е место
Свинец и марганцевые руды
1
Подземные воды
Грунтовые, межпластовые, артезианские
и прочие
2
Углеводородные полезные ископаемые
Нефть, газовый конденсат, природный газ, сланцевый газ, шахтный метан, природные битумы и пр.
3
Твёрдые полезные ископаемые
Делятся на рудные и нерудные

## Slide 7
2) Принцип полноты извлечения полезных ископаемых
Полнота извлечения является важнейшим технологическим и экономическим требованием. Каждый процент потерь полезного ископаемого при добыче означает не только недополученную прибыль недропользователем, но и невосполнимую утрату национального минерального богатства.
Причины потерь при добыче
Технологические особенности принятой системы разработки (целики, оставляемые для поддержания кровли)
Сложность горно-геологического строения месторождения
Недостаточная точность оконтуривания рудных тел
Нормирование потерь и разубоживания
Нормирование потерь и разубоживания рассматривается в научной литературе как эффективный механизм рационального природопользования, позволяющий оценивать ущерб и планировать мероприятия по его снижению.
Каждая тонна потерянного при добыче полезного ископаемого безвозвратно утрачена для будущих поколений
Рисунок 3 – Добыча полезных ископаемых

## Slide 8
Принцип комплексности использования минерального сырья
Большинство рудных месторождений являются многокомпонентными. Комплексное использование означает, что из рудного сырья должны извлекаться все ценные компоненты, содержащиеся в промышленных концентрациях, а не только основной полезный ископаемый.
Медно-порфировые руды
Содержат золото, серебро, молибден, рений в промышленных концентрациях
Полиметаллические руды
Свинец, цинк, медь, драгоценные металлы – все подлежат комплексному извлечению
Алюминиевые руды
Содержат галлий, скандий и другие редкие металлы, извлекаемые попутно
В отраслевой литературе подчёркивается, что современный уровень развития обогатительных и гидрометаллургических технологий позволяет достигать высоких степеней комплексности, что даёт дополнительный экономический эффект и уменьшает объёмы отходов.
Рисунок 4 - Медно-порфировые, полиметаллические и алюминиевые руды

## Slide 9
Принцип минимального воздействия на
окружающую среду и социальные цели
Горные работы неизбежно сопровождаются нарушением земель, загрязнением атмосферы, гидросферы и накоплением отходов. Ежегодно горными работами нарушается около 150 тысяч гектаров земель, из которых около 40% приходится на сельскохозяйственные угодья.
Принцип минимизации требует:
Максимального сокращения площадей, отводимых под отвалы и хвостохранилища
Переработки максимально возможной части отходов в строительные продукты или закладочные материалы
Предотвращения кислых дренажных вод (AMD) и загрязнения подземных вод
Обязательной рекультивации нарушенных земель после завершения эксплуатации месторождения
Современная концепция рационального недропользования рассматривается не изолированно, а как многокритериальная система, учитывающая экологические, экономические и социальные цели. Речь идёт о стремлении к получению достаточной прибыли при соответствии социальным и экологическим стандартам, а не о максимизации прибыли любой ценой.
Экономические цели
Достаточная прибыльность при рациональном освоении недр
Экологические цели
Соответствие природоохранным стандартам и минимизация ущерба
Социальные цели
«Социальная лицензия» от местных сообществ
и ESG-соответствие
Этот принцип корреспондирует с международными подходами ESG: компании, интегрирующие устойчивое развитие в свою бизнес-стратегию, получают доступ к международным инвестициям, улучшают репутацию и могут рассчитывать на «социальную лицензию» от местных сообществ.

## Slide 10
3) Современные вызовы: истощение богатых руд
Мир вступает в эпоху, когда традиционные месторождения с высокими содержаниями и простыми горно-геологическими условиями практически исчерпаны. В области золотодобычи происходит изменение категории запасов и прогнозных ресурсов. Компании вынуждены переходить к освоению руд с более низкими содержаниями, сложной вкрапленностью и упорным характером минерального сырья.
По данным исследования EY (2026 год), среднее содержание меди в добываемой руде снизилось примерно на 40% с 1990-х годов. Сегодня на многих крупных рудниках перерабатывается руда с содержанием менее 0,5% меди.
Если раньше такие руды считались забалансовыми, то сегодня они стали основной кормовой базой для обогатительных фабрик. Это фундаментально меняет требования к технологиям добычи и переработки, а также к системам оценки рациональности недропользования.
Рисунок 5 - Снижение среднего содержания меди в добываемой руде за последние три десятилетия (~40%). Источник: EY, 2026.

## Slide 11
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1. В чём принципиальная разница между понятиями «запасы», «ресурсы» и «резервы»? Какие категории геологической изученности (A, B, C1, C2, P1, P2, P3) существуют?
2. Опишите четыре ключевых принципа рационального использования минеральных ресурсов.
3. Каковы масштабы истощения богатых руд на примере медной отрасли? Приведите конкретные цифры: на сколько процентов снизилось среднее содержание меди с 1990-х годов, и какие содержания считаются сегодня стандартными?
4. Какое влияние оказывают ESG-критерии на горнодобывающие компании Казахстана в 2025-2026 гг.?
Рекомендуемая литература
1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI.
2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII.
3. Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых // ВНИГИ им. А.П. Карпинского.
4. Современная эколого-экономическая концепция горной промышленности // library.volnc.ru. Аннотация научной статьи.
5. Рациональное использование и охрана природных ресурсов: учебно-методическое пособие / Е.Л. Морозова, Ю.П. Пташник, В.Н. Морозов. Красноярск: СФУ, 2023.
6. Вохмин С.А., Загиров Н.Х., Требуш Ю.П., Курчин Г.С., Майоров Е.С. Нормирование потерь и разубоживания как механизм рационального природопользования // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2013.