## Slide 1
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
Кафедра Разработки месторождений полезных ископаемых
Лекция 7. Геолого-технологический и геостатистический контроль качества
рудной массы
Автор: PhD, ассоциированный профессор
Суимбаева Айгерим Маратовна
Дисциплина «Рациональное использование минеральных ресурсов»
для магистрантов ОП 7M07203 "Горное дело"

## Slide 2
Цель и план лекции
Цель – сформировать у магистрантов системные знания, умения и практические навыки применения современных методов геолого-технологического и геостатистического контроль качества рудной массы. Изучить методы оперативного и стратегического контроля качества минерального сырья на всех этапах производства.
01
Геолого-технологическое картирование месторождения
Технологические типы и сорта руд
02
Геостатистическое
моделирование для
управления
содержаниями
Вариограммный анализ, кригинг
03
Системы опробования
и экспресс-анализа
Рентгенофлуоресцентный, нейтронно-активационный, лазерно-искровая спектрометрия
04
Усреднение качества и
цифровое управление
качеством
На рудных складах и перед обогатительной фабрикой (блоковые модели, планирование забоев с учётом содержаний)

## Slide 3
1) Геолого-технологическое картирование месторождения
Почему качество руды определяет успех
Экономическая эффективность
Точность прогнозирования содержаний полезных компонентов напрямую определяет рентабельность месторождения
Стабильность производства
Отклонения в качестве приводят к нестабильной работе обогатительной фабрики и потерям ценных компонентов
Сквозной контроль
Контроль осуществляется на всех этапах – от геологического моделирования до отгрузки концентрата
Рисунок 1- Геолого-технологическое картирование месторождения
https://www.siamoil.ru/analytics/analytic-modeling.html

## Slide 4
Геолого-технологическое картирование
Связь геологии и технологии
Определение
Комплекс работ по изучению и пространственной локализации технологических свойств полезных ископаемых
Цель
Обоснование рациональных схем переработки и оптимизация управления качеством
Результат
Переход от традиционного геологического описания к технологической оценке сырья
Рисунок 2 - Геолого-технологическое моделирование
https://www.siamoil.ru/analytics/analytic-modeling.html

## Slide 5
Технологические типы и сорта руд
Технологический тип
Руда устойчивого минерального состава, перерабатываемая по определённой схеме обогащения
Технологический сорт
Подразделение типа, выделяющееся по параметру качества: содержание, обогатимость, выход концентрата
Практический пример
Медно-порфировые руды разделяют по содержанию меди (богатые, рядовые, бедные) и соотношению сульфидной / окисленной меди
Этапы геолого-технологического картирования
Отбор проб
Мин.-тех.
пробы 1-50 кг
Типизация руд
Классификация и сортировка руд
Сбор данных
Систематизация первичных геоданных
Пространственное картирование
Карты и разрезы
Лаборатория
Технологические исследования проб
Каждый этап формирует базу данных для следующего: от первичных геологических данных до практических рекомендаций по селективной выемке и усреднению руды.

## Slide 6
2) Геостатистическое моделирование для управления содержаниями
Ключевые преимущества
Пространственная корреляция
Близкорасположенные пробы более коррелированы – метод учитывает это математически
Оценка неопределённости
Количественная оценка точности интерполяции в каждой точке модели
Оптимизация сети
Обоснование оптимальной плотности разведочных сетей
Итоговый результат
BLUE – наилучшая линейная несмещённая оценка (Best Linear Unbiased Estimator)
Геостатистика обеспечивает строгое математическое обоснование интерполяции содержаний и служит фундаментом блоковых моделей месторождений.
Рисунок 3 - Оптимизация стратегии бурения за счет использования специализированного геостатистического анализа и трехмерного моделирования для выявления особенностей месторождения и его потенциала
https://www.srk.com/ru/услуги/Геостатистика

## Slide 7
Вариограммный анализ: измерение пространственной изменчивости
Что такое вариограмма
Функция половинной дисперсии разностей значений переменной в зависимости от расстояния между пробами.
Практическое применение
Оптимизация плотности разведочных сетей
Выявление анизотропии и трендов в данных
Обоснованный выбор метода интерполяции
Кригинг: оптимальная пространственная интерполяция
Обычный кригинг
Наиболее распространённый метод для оценки содержаний в блоковых моделях
Универсальный кригинг
Учитывает наличие тренда в данных – применяется при выраженной зональности
Кокригинг
Использует корреляцию между несколькими переменными для улучшения точности оценок
Преимущества кригинга: минимальная дисперсия ошибки, отсутствие смещения и количественная оценка точности в каждом блоке модели.

## Slide 8
3) Системы опробования и экспресс-анализа
Современные методы экспресс-анализа
РФА – Рентгенофлуоресцентный анализ
- 1-3 минуты на анализ
до 30-40 элементов одновременно
Минимальная пробоподготовка
ИНАА – Нейтронно-активационный анализ
- Высокая чувствительность
Минимальные матричные эффекты
Требует соблюдения радиационной безопасности
LIBS – Лазерно-искровая спектрометрия
Секунды на анализ
Локальный анализ микронных областей
Определение лёгких элементов
Организация опробования на
горном предприятии
Система контроля качества анализов
01
Планирование опробования
Определение точек отбора и периодичности
02
Отбор и подготовка проб
Соблюдение методик представительности
03
Лабораторный контроль
Контроль качества аналитических определений
04
Внутренний и внешний контроль
Независимая проверка погрешностей
05
Геологический контроль
Непрерывная независимая проверка в течение всего периода эксплуатации

## Slide 11
Контрольные вопросы и литература
Вопросы для самопроверки
1. Что такое геолого-технологическое картирование и какова его роль в управлении качеством рудной массы? 2. В чём сущность вариограммного анализа и кригинга? Какие задачи решаются с помощью геостатистического моделирования в горном деле?
3. Какие современные методы экспресс-анализа применяются для контроля качества руды? В чём преимущества и ограничения каждого метода?
4. Каковы основные методы и схемы усреднения качества руды? Почему усреднение является важным этапом подготовки руды к обогащению?
5. Как цифровые технологии (блоковые модели, автоматизированное планирование) позволяют повысить эффективность управления качеством рудной массы?
Рекомендуемая литература
1. Геолого-технологическое картирование месторождений полезных ископаемых // Горный вестник Узбекистана
2. Технологический тип и сорт руды // science.mining-media.ru
3. Геостатистическое моделирование: вариограммный анализ и кригинг // Springer
4. Применение кокригинга для оценки содержаний // scinetwork.ru
5. Системы опробования и контроля качества на горных предприятиях // fccland.ru
6. Усреднение качества руды на рудных складах // science.mining-media.ru
7. Цифровое управление качеством рудопотоков // trud.igduran.ru
8. Блочное моделирование и контроль качества руды // events.seequent.com